Общество с ограниченной ответственностью Экспертный Центр «Энергобаланс»

| СОГЛАСОВАНО Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. ___________________ Н.Б. Смирнов «_____» ___________ 2014 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Североуральского городского округа от _____ _______20__г. № ______ |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Североуральского ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Том 1. Схема теплоснабжения

| Заместитель генерального директора ООО ЭЦ «Энергобаланс» | В.А. Зимарев |
| --- | --- |

Екатеринбург   2014

Оглавление

Используемые в настоящем документе понятия	6

Введение	9

Общие сведения. Общая характеристика Североуральского  городского округа	10

Расселение и населенные пункты	10

Функциональное зонирование и административно-территориальное деление	12

Климат	15

Характеристика процесса теплоснабжения Североуральского городского округа	16

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	33

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)	34

1.1.1 Общая характеристика жилищного фонда Североуральского городского округа	34

1.1.2 Направления развития Североуральского городского округа	35

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	38

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов.	99

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	100

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	106

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	111

2.2.1 Характеристика сетей теплоснабжения	111

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	112

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	113

2.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	114

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	116

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	116

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	124

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	127

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	127

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	127

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	128

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	129

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	130

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	130

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	131

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	132

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	132

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	134

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	134

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	134

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	134

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	135

5.5 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	137

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	140

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	140

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	145

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	145

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	148

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	150

7.4 Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	150

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	151

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	156

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	156

Раздел 11. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду.	158

Заключение	161

Список использованных источников	163

Том 2. Обосновывающие материалы

Том 3. Техническое задание на проектирование реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

Используемые в настоящем документе понятия

1. «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

5. «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

8. «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

10. «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

11. «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

12. «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

13. «потребитель тепловой энергии» (далее - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

14. «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

15. «теплоснабжающая организация»  - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

16. «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

17. «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

18. «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

19. «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

20. «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

21. «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

22. «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

23. «топливно-энергетический баланс» – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

Введение

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжения Правительства Свердловской области от 28.11.2012г. №2377-РП «Об организации разработки схем теплоснабжения муниципальных образований в Свердловской области».

Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения Североуральского городского округа и включает в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования. Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального планирования Североуральского городского округа, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программы газификации.

Схема теплоснабжения содержит 3 тома: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 «Обосновывающие материалы», Том 3  «Техническое задание на проектирование реконструкции и модернизации системы теплоснабжения».

Общие сведения. Общая характеристика Североуральского  городского округа

Североуральский городской округ расположен в северо-западной части Свердловской области, в 479 км от Екатеринбурга. На западе граничит с Пермским краем по водоразделу уральского хребта, на севере и востоке – с Ивдельским ГО, на юго-востоке – с Волчанским ГО, на юге – с ГО Карпинск. Территория округа составляет 3503,7 кв.км. Протяженность округа в широтном направлении составляет около 60 км, в меридиональном – около 75 км.

Североуральский городской округ относится к Северному управленческому округу, административным центром является г.Североуральск.

Численность населения округа на 2011 год составляет 40,132 тыс. человек.

В состав городского округа  входит 9 населенные пунктов - город Североуральск и поселки : Третий Северный, Калья, Покровск-Уральский, Баяновка, Черемухово,  Сосьва, Бокситы, село Всеволодо-Благодатское.

Расселение и населенные пункты

Численность населения по населенным пунктам Североуральского ГО (по данным  на 2008 год) показана в таблице 1.

Таблица 1

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Североуральск | 31895 |
| Калья | 6070 |
| Черемухово | 6569 |
| Покровск-Уральский | 1409 |
| Баяновка | 749 |
| Третий Северный | 2129 |
| Всеволодо-Благодатское | 283 |
| Сосьва | 356 |
| Бокситы | 125 |

Рисунок 1. Карта Североуральского городского округа

Основной расселенческой осью являются автодорога регионального значения Екатеринбург- Ивдель и расположенные в непосредственной близости от нее шахты ОАО СУБР. Вдоль нее находятся шесть населенных пунктов округа. Другой осью расселения является река Колонга, вдоль которой расположены  поселки Покровск-Уральский и Баяновка.

В месте пересечения двух расселенческих осей расположен город Североуральск, являющийся центром системы расселения и культурно-бытового обслуживания округа. В его агломерацию входят населенные пункты: Третий Северный, Калья, Покровск-Уральский находящиеся в радиусе 15-ти минутной транспортной доступности. В небольшом отдалении в радиусе 30-ти минутной - часовой транспортной доступности  находятся п. Черемухово, п. Сосьва, п. Баяновка, с. Всеволодо-Благодатское. Таким образом, вдоль разрабатываемых месторождений бокситов сформирована своеобразная промышленно-селитебная агломерация, вытянутая в меридиональном направлении.  Магистральные инженерные сети и объекты также проходят в меридиональном направлении и связывают в единую систему разрабатываемые месторождения, промышленные предприятия и жилые зоны.

Жилая зона представлена жилой застройкой населенных пунктов: г. Североуральск, п.Калья и п.Черемухово – секционная 2-5 этажная застройка и индивидуальная жилая застройка; остальные населенные пункты – индивидуальная жилая застройка.

Общая площадь жилого фонда Североуральского городского округа на 2013 год составляла 1109 тыс.м2.

Площадь муниципального жилищного фонда Североуральского городского округа по данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 2013 год составил 147,8 тыс. м2.

Площадь частного жилищного фонда- 961,2 тыс.м2.

На начало 2013г. общая площадь жилищного фонда городского округа с процентом износа свыше 65% составлял 24 тыс. м2.

На начало 2013г. общая площадь аварийного жилищного фонда городского округа составлял 17,1 тыс. м2.

Численность населения  по данным  отдела статистики на 2011год. – 40,132 тыс.чел.

Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу ─ 25,9  м2 /чел.

Функциональное зонирование и административно-территориальное деление

Административно территориальное деление. В состав Североуральского городского округа входят девять населенных пунктов:

- город Североуральск,

- поселок Баяновка,

- поселок Бокситы,

- поселок Калья,

- поселок Покровск-Уральский,

- поселок Сосьва,

- поселок Третий Северный,

- поселок Черемухово

- село Всеволодо-Благодатское.

Жилая зона представлена жилой застройкой населенных пунктов: г. Североуральск, п. Калья и п. Черемухово – секционная 2-5 этажная застройка и индивидуальная жилая застройка; остальные населенные пункты – индивидуальная жилая застройка.

Общественно-деловая зона представлена объектами общественного и культурно-бытового назначения населенных пунктов.

Производственная зона.

Для Североуральского городского округа характерна моноотраслевая структура промышленности. При этом горнодобывающая отрасль представлена полным комплексом (образование, проектный институт, мощное производство, инфраструктура). Главной отраслью промышленности является цветная металлургия (добыча бокситов), удельный вес составляет  86,2 % в общем объеме продукции.

На втором месте по объему производства и распределения – электроэнергетика – 8%. Далее следует металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 3,6% общего выпуска товарной продукции. Удельный вес в общем объеме продукции лесной и деревообрабатывающей отрасли составляет около 1,2%. Остальные отрасли  обеспечивают около 1,1% в общем объеме продукции.

Рисунок 2. Диаграмма соотношения отраслей промышленности в общем объеме продукции Североуральского городского округа.

По форме собственности предприятия и организации распределены следующим образом:

- государственная – 28 предприятий с общей численностью занятых 1259 чел.;

- областная – 8 предприятий с общей численностью занятых 468 чел.;

- муниципальная – 57 предприятий (3881 чел.);

- смешанная – 8 предприятий (441 чел.);

- смешанная с иностранным участием – (ОАО «Севуралбокситруда» с 7279 чел. занятых);

- частная – 90 предприятий (5950 чел.).

Основой экономики Североуральского городского округа является градообразующее предприятие ОАО «Севуралбокситруда». В общем объеме промышленного производства доля ОАО «СУБР» составляет порядка 92%. Кроме того, деятельность многих предприятий ориентирована на обслуживание ОАО «СУБР». Это дочерние и зависимые предприятия, выделившиеся из состава  ОАО «СУБР» в рамках мероприятий СУАЛ - холдинга по выведению непрофильных активов и производств, а также предприятия и учреждения – партнеры. В их числе специализированные  учебные проектные, строительные, транспортные предприятия и предприятия бытового обслуживания. В связи с постепенным сокращением численности и изменением стратегии ОАО «СУБР», мощности предприятий – партнеров недогружены.

Строительная отрасль представлена предприятиями, осуществляющими промышленное и гражданское строительство. Результатом работы строителей в промышленной сфере стало открытие шахты «Ново-Кальинская».

В качестве  строительных материалов используется часть продукции ОАО «СУБР»  (боксит при производстве специальных видов цемента). Предприятие ООО "Уральский щебень", ведет  разработку Покровск-Уральского месторождения строительного камня.

Сельскохозяйственное производство представлено: ООО «Подсобное хозяйство «Североуральское» и ИП Гранкин О.Ю.

Климат

Территория Североуральска расположена на широте 60º, климат характеризуется континентальностью. Лето прохладное, зима морозная с обилием снега, особенно в горной части.

Имеются резкие различия температуры почв и воздуха западных горных районов и равнинных восточных. Среднегодовая температура отрицательная. Самые низкие температуры  наблюдаются в узких субмеридиональных межгорных депрессиях западной горной зоны территории. Средние температуры  самого холодного месяца января в горных районах составляют-17,9º, в предгорьях -16,9º. Сумма отрицательных температур за год в горных районах превышает сумму положительных температур.

Продолжительность безморозного периода в западной части - 84-96 дней, в восточной 93-116 дней.

Промерзание почв в марте, апреле достигает максимума  на глубину 250-210 см (раз в 50 лет). Глубина 160-170 см (каждые 10 лет в среднем). Абсолютный максимум температуры – (+35 0С), абсолютный минимум – (- 52 0С).

Среднемесячная  температура воздуха г. Североуральска показана в таблице 2*.

Таблица 2

| Месяц | Среднемесячная температура, град.С |
| --- | --- |
| Январь | -24,7 |
| Февраль | -15,9 |
| Март | -6,1 |
| Апрель | -1,3 |
| Май | 8,0 |
| Июнь | 18,2 |
| Июль | 15,1 |
| Август | 13,1 |
| Сентябрь | 9,1 |
| Октябрь | 0,1 |
| Ноябрь | -11,7 |
| Декабрь | -9,9 |
| Среднегодовая | -0,5 |

*По данным предоставленным метеорологической станцией г.Североуральска в 2008 году.

Расчетная температура -390С.

Характеристика процесса теплоснабжения Североуральского городского округа

Теплоснабжение Североуральского городского округа осуществляется посредством централизованной системы теплоснабжения открытого типа.  Продолжительность отопительного периода 245 суток, средняя суточная температура наиболее холодной пятидневки (расчетная) – 39 0С, средняя суточная температура в отопительном периоде -7,4 0С. Единственная теплоснабжающая, сетевая и сбытовая организация – МУП «Комэнергоресурс». Тепловой комплекс (источники теплоты и тепловые сети) – муниципальная собственность, находящаяся в хозяйственном ведении МУП «Комэнергоресурс».

На территории Североуральского городского округа расположено 5 котельных, обеспечивающих тепловой энергией поселки, входящие в состав ГО. Основным источником теплоснабжения является котельная «Центральная», обеспечивающая теплом п. Калья, Третий Северный и город Североуральск.

Источники тепловой энергии:

- Центральная котельная – обеспечение тепловой энергией города Севевероуральска, поселка Калья, поселка3-й Северный;

- Котельная поселка Черемухово – обеспечение тепловой энергией поселка Черемухово;

- Котельная поселка Покровск-Уральский - обеспечение тепловой энергией поселка Покровск-Уральский;

- Котельная поселка Баяновка - обеспечение тепловой энергией поселок Баяновка;

- Котельная поселка Сосьва - обеспечение тепловой энергией поселка Сосьва, в настоящее время не эксплуатируется (консервация) и в Схеме не рассматривается.

Рисунок 3. Тепловые сети города Североуральска.

Обеспеченность инженерными системами и коммуникациями жилищного фонда Североуральского городского округа показана в таблице 3

Таблица 3

| Показатель | в том числе обеспеченная: |
| --- | --- |
|  | водопроводом | водоотведением (канализацией) | отоплением | горячим водоснабжением | ваннами (душем) | газом |
| Общая площадь жилых помещений, % | 82,9 | 81,8 | 92,2 | 80,4 | 78,7 | 62,1 |

Рисунок 4. Схема магистральных сетей Центральной котельной

Котельная Центральная является самым крупным источником тепла Североуральского городского округа и использует в качестве топлива природный газ. Кроме централизованного теплоснабжения потребителей города Североуральска, поселка 3-северный и поселка Калья, тепловая энергия подается на шахты ОАО СУБР. Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, теплоносителем является вода с параметрами 105/700С. Котельная в Черемухово,  использует в качестве топлива природный газ. Котельная поселка Покровск-Уральский использует в качестве топлива мазут.  Котельная поселка Баяновка использует в качестве топлива дрова. Температурный график на котельных 95/700С.

Сводные данные по существующим нагрузкам источников тепловой энергии  по группам потребителей Североуральского городского округа

Таблица 4

| Категория потребителей | Тепловая энергия в горячей воде | Тепловая энергия в паре |
| --- | --- | --- |
|  | Объем полезного отпуска тепла с коллекторов котельных на ЦО и ГВС, Гкал/год | Объем полезного отпуска тепла потребителям на ЦО + вентиляцию, Гкал/год | Объем полезного отпуска тепла потребителям на ГВС, Гкал/год | Объем полезного отпуска тепла потребителям на ЦО+ вентиляцию +ГВС, Гкал/год | Объем полезного отпуска теплоносителя, м3/год | присоединенная нагрузка, Гкал/час | Объем полезного отпуска тепла, Гкал/год |  |  | На какие нужды используется пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |
| Центральная котельная | 632 380,28 | 377 185,82 | 106 783,46 | 483 969,28 | 2 320 729,60 | 80,45402 | 12 160,54 |  |  |  |
| Собственные нужды | 7 000,00 | 6 582,65 | 417,35 | 7 000,00 | 372 961,76 | 1,23191 |  |  |  |  |
| г. Североуральск: | 416 164,35 | 251 470,15 | 65 932,91 | 317 403,05 | 1 214 274,70 | 53,01262 |  |  |  | ЖБИ - теплоснабжение, прогрев касет и бункеров с песком. Пивзавод - в технологии брожения. Очистные сооружения на техногию.* |
| Промышленные предприятия | 55 803,99 | 31 902,00 | 10 658,97 | 42 560,97 | 195 240,38 | 6,99845 |  |  |  |  |
| в т.ч. Крупные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОАО "Севуралбокситруда" | 49 357,17 | 27 137,14 | 10 506,92 | 37 644,06 | 186 711,70 | 6,12459 |  |  |  |  |
| 2. Прочие пром.предприятия | 6 446,83 | 4 764,86 | 152,05 | 4 916,91 | 8 528,68 | 0,87386 |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 36 220,97 | 26 477,71 | 1 147,54 | 27 625,25 | 25 297,22 | 4,89195 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 4 280,98 | 3 185,45 | 79,60 | 3 265,05 | 2 459,58 | 0,58158 |  |  |  |  |
| Население | 266 098,02 | 152 477,23 | 50 472,21 | 202 949,44 | 913 522,69 | 33,39316 |  |  |  |  |
| муниципальный жил. фонд | 244 571,14 | 136 930,39 | 49 600,79 | 186 531,18 | 889 719,03 | 30,49724 |  |  |  |  |
| частный жил. фонд | 21 526,87 | 15 546,84 | 871,42 | 16 418,26 | 23 803,66 | 2,89592 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 52 403,31 | 36 455,60 | 3 511,71 | 39 967,31 | 76 611,70 | 6,96540 |  |  |  |  |
| федеральный | 4 557,40 | 3 386,75 | 89,12 | 3 475,87 | 1 786,99 | 0,61886 |  |  |  |  |
| областной | 18 862,09 | 12 503,43 | 1 882,44 | 14 385,87 | 43 427,94 | 2,46969 |  |  |  |  |
| местный | 28 983,81 | 20 565,42 | 1 540,15 | 22 105,57 | 31 396,77 | 3,87685 |  |  |  |  |
| Прочие (кухни, бани, теплицы) | 1 357,08 | 972,16 | 62,87 | 1 035,03 | 1 143,13 | 0,18208 |  |  |  |  |
| п. 3-й Северный: | 60 265,34 | 34 022,29 | 11 941,29 | 45 963,58 | 214 063,44 | 7,53191 |  |  |  |  |
| Промышленные предприятия | 42 156,08 | 23 177,90 | 8 973,98 | 32 151,88 | 159 470,92 | 5,23103 |  |  |  |  |
| в т.ч. Крупные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОАО "Севуралбокситруда" | 42 156,08 | 23 177,90 | 8 973,98 | 32 151,88 | 159 470,92 | 5,23103 |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 786,54 | 504,54 | 95,34 | 599,88 | 1 724,00 | 0,10196 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 18,83 | 14,12 | 0,24 | 14,36 | 4,00 | 0,00256 |  |  |  |  |
| Население | 15 688,13 | 9 236,20 | 2 728,93 | 11 965,13 | 50 278,54 | 1,98367 |  |  |  |  |
| муниципальный жил фонд | 11 592,18 | 6 391,27 | 2 449,93 | 8 841,20 | 45 152,66 | 1,43952 |  |  |  |  |
| часный жил фонд | 4 095,95 | 2 844,93 | 279,00 | 3 123,93 | 5 125,88 | 0,54416 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 1 564,36 | 1 065,13 | 127,99 | 1 193,12 | 2 316,82 | 0,20653 |  |  |  |  |
| федеральный | 0,00 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |
| областной | 1 491,54 | 1 015,65 | 121,93 | 1 137,58 | 2 207,82 | 0,19692 |  |  |  |  |
| местный | 72,82 | 49,48 | 6,06 | 55,54 | 109,00 | 0,00961 |  |  |  |  |
| Прочие (кухни, бани, теплицы) | 51,41 | 24,40 | 14,81 | 39,21 | 269,16 | 0,00615 |  |  |  |  |
| п. Калья: | 148 950,58 | 85 110,74 | 28 491,90 | 113 602,64 | 519 429,70 | 18,67759 |  |  |  |  |
| Промышленные предприятия | 89 911,32 | 49 434,29 | 19 139,89 | 68 574,18 | 340 122,77 | 11,15684 |  |  |  |  |
| в т.ч. Крупные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОАО "Севуралбокситруда" | 89 911,32 | 49 434,29 | 19 139,89 | 68 574,18 | 340 122,77 | 11,15684 |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 2 054,54 | 1 481,32 | 85,65 | 1 566,97 | 1 787,00 | 0,27624 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 53,15 | 39,69 | 0,85 | 40,54 | 15,20 | 0,00723 |  |  |  |  |
| Население | 52 195,78 | 30 853,94 | 8 955,09 | 39 809,03 | 171 751,73 | 6,60738 |  |  |  |  |
| муниципальный жил фонд | 45 628,40 | 26 233,04 | 8 567,14 | 34 800,18 | 164 618,27 | 5,73129 |  |  |  |  |
| часный жил фонд | 6 567,37 | 4 620,90 | 387,95 | 5 008,85 | 7 133,46 | 0,87609 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 4 641,68 | 3 258,35 | 281,80 | 3 540,15 | 5 232,39 | 0,61874 |  |  |  |  |
| федеральный | 270,19 | 205,02 | 1,05 | 206,07 | 19,30 | 0,03695 |  |  |  |  |
| областной | 359,31 | 256,98 | 17,06 | 274,04 | 309,98 | 0,04818 |  |  |  |  |
| местный | 4 012,18 | 2 796,35 | 263,69 | 3 060,04 | 4 903,11 | 0,53361 |  |  |  |  |
| Прочие (кухни, бани, теплицы) | 94,10 | 43,15 | 28,62 | 71,77 | 520,61 | 0,01116 |  |  |  |  |
| п. Черемухово: | 112 015,72 | 90 930,91 | 15 539,81 | 106 470,72 | 773 220,22 | 18,18096 |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 9 626,44 | 8 960,73 | 665,71 | 9 626,44 | 489 946,76 | 1,68858 |  |  |  |  |
| Промышленные предприятия | 52 885,34 | 43 904,38 | 6 116,90 | 50 021,28 | 108 618,47 | 8,61333 |  |  |  |  |
| в т.ч. Крупные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ОАО "Севуралбокситруда" | 52 795,18 | 43 820,61 | 6 115,39 | 49 936,00 | 108 591,00 | 8,59810 |  |  |  |  |
| 2. Прочие | 90,16 | 83,77 | 1,51 | 85,28 | 27,47 | 0,01522 |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 2 031,17 | 1 815,52 | 105,65 | 1 921,17 | 1 910,55 | 0,33864 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 352,42 | 324,65 | 8,68 | 333,33 | 158,82 | 0,05934 |  |  |  |  |
| Население | 42 671,80 | 32063,38 | 8297,48 | 40 360,86 | 165899,26 | 6,74630 |  |  |  |  |
| муниципальный жил фонд | 41 938,82 | 31407,56 | 8260,02 | 39 667,58 | 165209,4 | 6,62406 |  |  |  |  |
| часный жил фонд | 732,98 | 655,82 | 37,46 | 693,28 | 689,86 | 0,12224 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 4 393,83 | 3 830,48 | 325,40 | 4 155,88 | 6 322,90 | 0,72668 |  |  |  |  |
| федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной | 664,11 | 589,36 | 38,78 | 628,14 | 702,51 | 0,11046 |  |  |  |  |
| местный | 3 729,73 | 3 241,12 | 286,62 | 3 527,74 | 5 620,39 | 0,61622 |  |  |  |  |
| Прочие (кухни, бани, теплицы) | 54,72 | 31,77 | 19,99 | 51,76 | 363,46 | 0,00809 |  |  |  |  |
| п. П-Уральский: | 8 519,58 | 4 705,21 | 231,37 | 4 936,58 | 5 119,46 | 0,87259 |  |  |  |  |
| собственные нужды | 61,19 | 61,19 | 0,00 | 61,19 | 872,30 | 0,01099 |  |  |  |  |
| Промышленные предприятия | 124,43 | 71,72 | 0,00 | 71,72 | 5,65 | 0,01288 |  |  |  |  |
| в т.ч. Крупные потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (управляющие компании) | 6 568,11 | 3 599,29 | 186,55 | 3 785,84 | 3 425,69 | 0,66863 |  |  |  |  |
| муниципальный жил фонд | 5 904,30 | 3 224,95 | 178,27 | 3 403,22 | 3 273,04 | 0,60042 |  |  |  |  |
| часный жил фонд | 663,82 | 374,34 | 8,28 | 382,62 | 152,65 | 0,06822 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 1 527,59 | 863,23 | 17,27 | 880,50 | 314,67 | 0,15709 |  |  |  |  |
| федеральный |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| областной | 90,20 | 50,75 | 1,24 | 51,99 | 22,62 | 0,00926 |  |  |  |  |
| местный | 1 437,40 | 812,48 | 16,03 | 828,51 | 292,05 | 0,14783 |  |  |  |  |
| Бани | 74,03 | 28,45 | 14,22 | 42,67 | 258,62 | 0,00680 |  |  |  |  |
| Прочие | 164,23 | 81,33 | 13,33 | 94,66 | 242,53 | 0,01619 |  |  |  |  |
| п. Баяновка: | 797,19 | 797,19 | 0,00 | 797,19 | 0,67 | 0,14317 |  |  |  |  |
| собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 797,19 | 797,19 | 0,00 | 797,19 | 0,67 | 0,14317 |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 767,06 | 767,06 | 0,00 | 767,06 | 0,67 | 0,13776 |  |  |  |  |
| областной | 30,13 | 30,13 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00541 |  |  |  |  |
| п. Сосьва: | 143,71 | 143,71 | 0,00 | 143,71 | 0,18 | 0,02581 |  |  |  |  |
| собственные нужды |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00000 |  |  |  |  |
| Бюджетозависимые потребители | 143,71 | 143,71 | 0,00 | 143,71 | 0,18 | 0,02581 |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 143,71 | 143,71 | 0,00 | 143,71 | 0,18 | 0,02581 |  |  |  |  |
| областной |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЦК + п. Черемухово | 737 395,99 | 461 534,08 | 121 905,92 | 583 439,99 | 2 720 988,06 | 124,84 |  |  |  |  |
| Всего | 746 856,47 | 467 180,19 | 122 137,28 | 589 317,47 | 2 726 108,37 | 125,89 |  |  |  |  |

* Учет потребления пара не ведется.

Характеристика системы подключения потребителей тепла г.Североуральска к тепловым сетям дана в таблице 5.

Таблица 5

| Тепло- пункт | № п/п | Улица | № дома | Назначение | Схема подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотункт ТП-1 (Мира-старый) | 1 | Мира | 5 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Мира | 7 | жилой | 2-х трубная |
|  | 3 | Мира | 8 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | Мира | 9 | жилой | 2-х трубная |
|  | 5 | Мира | 10 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | Мира | 12 | Казначейство | 2-х трубная |
|  | 7 | Каржавина | 28 | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | Каржавина | 32 | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 | Чайковского | 1а | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Чайковского | 2а | жилой | 2-х трубная |
|  | 11 | Чайковского | 4 | жилой | 2-х трубная |
| Теплотункт ТП-2 (Мира-новый) | 1 | Каржавина | 18 | жилой | 3-х трубная |
|  | 2 | Каржавина | 20 | жилой | 3-х трубная |
|  | 3 | Каржавина | 22 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | Каржавина | 22а | Магазин | 3-х трубная |
|  | 5 | Каржавина | 24 | жилой | 3-х трубная |
|  | 6 | Каржавина | 26 | жилой | 3-х трубная |
|  | 7 | Каржавина | 27 | УПК | 2-х трубная |
|  | 8 | Каржавина | 29 | Невролгия | 2-х трубная |
|  | 9 | Каржавина | 30 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Каржавина | 34 | Магазин | 2-х трубная |
|  | 11 | Каржавина | 36 | Вечер. школа | 2-х трубная |
|  | 12 | Каржавина | 40 | Полиция | 2-х трубная |
|  | 13 | Каржавина | 42 | Магазин | 2-х трубная |
|  | 14 | Каржавина | 44 | жилой | 2-х трубная |
|  | 15 | Каржавина | 46 | Приют | 2-х трубная |
|  | 16 | Каржавина | 48 | школа № 7 | 2-х трубная |
|  | 17 | Белинского | 15 | жилой | 2-х трубная |
|  | 18 | Белинского | 16 | жилой | 3-х трубная |
|  | 19 | Белинского | 17 | жилой | 2-х трубная |
|  | 20 | Белинского | 19 | жилой | 2-х трубная |
|  | 21 |  | №95 | СПТУ №95+общ | 3-х трубная |
|  | 22 |  |  | Д/сад № 3 | 3-х трубная |
|  | 23 | П. Баянова | 4 | Д/сад № 21 | 2-х трубная |
|  | 24 |  |  | Всп. школа № 25 | 2-х трубная |
|  | 25 |  |  | Школа искусств | 3-х трубная |
| Теплотункт ТП-3 (Осипенко) | 1 | Мира | 1 | жилой | 3-х трубная |
|  | 2 | Мира | 2 | жилой | 3-х трубная |
|  | 3 | Мира | 3 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | Мира | 4 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Мира | 6 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | Осипенко | 28 | жилой | 3-х трубная |
|  | 7 | Осипенко | 30 | жилой | 3-х трубная |
|  | 8 | Осипенко | 32 | жилой | 3-х трубная |
|  | 9 | Молодежная | 7 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Молодежная | 7а | Д/сад № 14 | 2-х трубная |
|  | 11 | Молодежная | 8 | жилой | 3-х трубная |
|  | 12 | Молодежная | 9 | жилой | 2-х трубная |
|  | 13 | Молодежная | 10 | жилой | 2-х трубная |
|  | 14 | Молодежная | 12 | нежилой | 3-х трубная |
|  | 15 | Молодежная | 13 | Соц. Защита | 2-х трубная |
|  | 16 | Молодежная | 13а | жилой | 3-х трубная |
|  | 17 | Молодежная | 14 | жилой | 3-х трубная |
|  | 18 | Молодежная | 14а | жилой | 3-х трубная |
|  | 19 | Молодежная | 15 | Соц. Защита | 2-х трубная |
|  | 20 | Молодежная | 16 | Д/сад № 2 | 3-х трубная |
|  | 21 | Молодежная | 17 | жилой | 3-х трубная |
|  | 22 | Молодежная | 17а | жилой | 3-х трубная |
|  | 23 | Молодежная | 18 | жилой | 3-х трубная |
|  | 24 | Молодежная | 18а | жилой | 3-х трубная |
|  | 25 | Молодежная | 19 | жилой | 3-х трубная |
|  | 26 | Молодежная | 20 | жилой | 3-х трубная |
|  | 27 | Каржавина | 19 | жилой | 3-х трубная |
|  | 28 | Каржавина | 21 | жилой | 3-х трубная |
|  | 29 | Каржавина | 23 | жилой | 3-х трубная |
|  | 30 | Чайковского | 9 | жилой | 2-х трубная |
|  | 31 | Чайковского | 10 | жилой | 3-х трубная |
|  | 32 | Чайковского | 11 | жилой | 2-х трубная |
|  | 33 | Чайковского | 12 | жилой | 3-х трубная |
|  | 34 | Чайковского | 14 | жилой | 2-х трубная |
|  | 35 | Чайковского | 15 | Администрация гор. | 2-х трубная |
|  | 36 | Чайковского | 16 | жилой | 2-х трубная |
|  | 37 | Белинского | 21 | жилой | 3-х трубная |
|  | 38 | Белинского | 23 | жилой | 3-х трубная |
|  | 39 | Белинского | 25 | Профил. ЖКТ | 2-х трубная |
|  | 40 | Белинского | 27 | жилой | 3-х трубная |
|  | 41 | Ленина | 20 | Гост. Кумба) | 2-х трубная |
|  | 42 | Ленина | 22 | жилой | 2-х трубная |
|  | 43 | Ленина | 28 | жилой | 3-х трубная |
|  | 44 | Ленина | 30 | жилой | 3-х трубная |
|  | 45 | Ленина | 30а | жилой | 3-х трубная |
|  | 46 | Ленина | 32 | жилой | 3-х трубная |
|  | 47 | Ленина | 32а | жилой | 3-х трубная |
|  | 48 | Ленина | 34 | жилой | 3-х трубная |
|  | 49 |  |  | Интернат | 3-х трубная |
|  | 50 |  |  | ДК "Современник" | 2-х трубная |
|  | 51 |  |  | К/т "Север" |  |
| Теплопункт ТП-4 (Ленина) | 1 | Ленина | 21 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Ленина | 21/1 | Налоговая инсп. | 2-х трубная |
|  | 3 | Ленина | 23 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | Ленина | 23а | жилой | 2-х трубная |
|  | 5 | Ленина | 25 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | Ленина | 27 | жилой | 2-х трубная |
|  | 7 | Ленина | 29 | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | Ленина | 31 | жилой | 3-х трубная |
|  | 9 | Чайковского | 19 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Чайковского | 21 | жилой | 2-х трубная |
|  | 11 | Чайковского | 23 | жилой | 2-х трубная |
|  | 12 | Свердлова | 19 | жилой | 2-х трубная |
|  | 13 | Свердлова | 21 | жилой | 2-х трубная |
|  | 14 | Свердлова | 23 | жилой | 2-х трубная |
|  | 15 | Свердлова | 48 | жилой | 2-х трубная |
|  | 16 | Свердлова | 50 | жилой | 2-х трубная |
|  | 17 | Свердлова | 52 | жилой | 2-х трубная |
|  | 18 | Свердлова | 54 | жилой | 2-х трубная |
|  | 19 | Свердлова | 56 | жилой | 2-х трубная |
|  | 20 | Свердлова | 58 | жилой | 2-х трубная |
|  | 21 |  |  | Д/сад № 23 | 2-х трубная |
|  | 22 |  |  | ХЭК (управление образования) | 2-х трубная |
|  | 23 |  |  | ЦППП (б.д./сад № 25) | 2-х трубная |
|  | 24 |  |  | Стадион "Горняк" |  |
|  | 25 | К. Маркса (ч.с.) |  | ч/с |  |
|  | 26 | Пушкина (ч.с.) |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-5 (71-й квартал) | 1 | Ленина | 1а | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Ленина | 2 | жилой | 2-х трубная |
|  | 3 | Ленина | 4 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | Ленина | 6 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Ленина | 8 | Комэнергоресурс | 3-х трубная |
|  | 6 | Буденого | 24 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 7 | Буденого | 30 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 8 | Буденого | 31 | Служба заказчика | 2-х трубная |
|  | 9 | Буденого | 32 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 10 | Буденого | 34 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 11 | Буденого | 35 | ОАО "Сбербанк" | 3-х трубная |
|  | 12 | Буденого | 36 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 13 | Тургенева | 1 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 14 | Тургенева | 2 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 15 | Тургенева | 3 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 16 | Тургенева | 4 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 17 | Тургенева | 5 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 18 | Тургенева | 6 | коттедж | 2-х трубная |
|  | 19 | Ватутина | 13 | Красная шапочка | 2-х трубная |
|  | 20 | Ватутина | 13а | жилой | 2-х трубная |
|  | 21 | Ватутина | 15 | жилой | 2-х трубная |
|  | 22 | Ватутина | 17 | жилой | 2-х трубная |
|  | 23 | Ватутина | 17а | жилой | 3-х трубная |
|  | 24 | Ватутина | 19 | жилой | 3-х трубная |
|  | 25 | Ватутина | 21 | жилой | 3-х трубная |
|  | 26 | Ватутина | 23 | жилой | 2-х трубная |
|  | 27 | Ватутина | 25 | жилой | 2-х трубная |
|  | 28 |  |  | База ЖКТ | 2-х трубная |
|  | 29 |  |  | РСУ | 2-х трубная |
|  | 30 |  |  | ДК "Строитель" | 2-х трубная |
|  | 31 |  |  | Хоккейный корт | 3-х трубная |
|  | 32 |  |  | Д/с № 18 | 2-х трубная |
|  | 33 | Ул. Заречная |  | ч/с | 2-х трубная |
| Теплопункт ТП-6 (пер. Школьный) | 1 | Школьный | 1 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Школьный | 2 | жилой | 3-х трубная |
|  | 3 | Ленина | 10 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | Ленина | 12 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Ленина | 14 | жилой | 3-х трубная |
|  | 6 | Ватутина | 14 | жилой | 3-х трубная |
|  | 7 | Ватутина | 16 | жилой | 3-х трубная |
|  | 8 | Ватутина | 18 | жилой | 3-х трубная |
|  | 9 | Ватутина | 20 | жилой | 3-х трубная |
|  | 10 | Коржавина | 9 | Суд | 3-х трубная |
|  | 11 | Коржавина | 11 | жилой | 3-х трубная |
|  | 12 | Коржавина | 13 | жилой | 3-х трубная |
|  | 13 | Комсомольская | 7 | жилой | 3-х трубная |
|  | 14 | Комсомольская | 9 | жилой | 3-х трубная |
|  | 15 | Комсомольская | 11а | жилой | 3-х трубная |
|  | 16 | Комсомольская | 13 | (Универмаг) | 2-х трубная |
|  | 17 | Октябрьская | 29 | жилой | 3-х трубная |
|  | 18 | Октябрьская | 31 | жилой | 3-х трубная |
|  | 19 | Циолковкого | 28 | Общежитие № 6 | 3-х трубная |
|  | 20 | Молодежная | 5 | Центр. Аптека | 3-х трубная |
|  | 21 |  |  | Д/с № 4 | 3-х трубная |
|  | 22 |  |  | Школа № 11 | 3-х трубная |
|  | 23 | Октябрьская |  | ч/с |  |
|  | 24 | Горького |  | ч/с |  |
|  | 25 | Первомайская |  | ч/с |  |
|  | 26 | Пирогова |  | ч/с |  |
|  | 27 | Каржавина |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-7 (33-й квартал) | 1 | Ленина | 36 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Ленина | 38 | жилой | 2-х трубная |
|  | 3 | Ленина | 40 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | Ленина | 42 | жилой | 2-х трубная |
|  | 5 | Молодежная | 21 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | Молодежная | 23 | жилой | 2-х трубная |
|  | 7 | Молодежная | 24 | жилой | 3-х трубная |
|  | 8 | Молодежная | 25 | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 | Молодежная | 27 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Молодежная | 28 | жилой | 3-х трубная |
|  | 11 | Молодежная | 29 | жилой | 2-х трубная |
|  | 12 | Молодежная | 31 | жилой | 2-х трубная |
|  | 13 | Маяковского | 1 | жилой | 3-х трубная |
|  | 14 | Маяковского | 2 | жилой | 3-х трубная |
|  | 15 | Маяковского | 4 | жилой | 3-х трубная |
|  | 16 | Маяковского | 5 | жилой | 3-х трубная |
|  | 17 | Маяковского | 6 | жилой | 3-х трубная |
|  | 18 | Маяковского | 7 | жилой | 3-х трубная |
|  | 19 | Маяковского | 8 | жилой | 3-х трубная |
|  | 20 | Маяковского | 9 | жилой | 3-х трубная |
|  | 21 | Маяковского | 10 | жилой | 2-х трубная |
|  | 22 | Маяковского | 12 | жилой | 2-х трубная |
|  | 23 | Белинского | 24 | жилой | 3-х трубная |
|  | 24 | Белинского | 26 | жилой | 3-х трубная |
|  | 25 | Белинского | 26а | жилой | 3-х трубная |
|  | 26 | Белинского | 28 | жилой | 2-х трубная |
|  | 27 | Белинского | 30 | жилой | 2-х трубная |
|  | 28 | Белинского | 32 | жилой | 2-х трубная |
|  | 29 | П. Баянова | 3 | жилой | 3-х трубная |
|  | 30 | П. Баянова | 5 | жилой | 3-х трубная |
|  | 31 | П. Баянова | 7 | жилой | 3-х трубная |
|  | 32 | П. Баянова | 9 | жилой | 3-х трубная |
|  | 33 | П. Баянова | 11 | жилой | 3-х трубная |
|  | 34 | Каржавина | 33 | жилой | 3-х трубная |
|  | 35 | Каржавина | 35 | жилой | 3-х трубная |
|  | 36 | Каржавина | 37 | жилой | 3-х трубная |
|  | 37 | Каржавина | 39 | жилой | 3-х трубная |
|  | 38 |  |  | Д/быта "Кедр" | 2-х трубная |
|  | 39 |  |  | Школа № 8 | 2-х трубная |
|  | 40 |  |  | Управление образования | 2-х трубная |
| Теплопункт ТП-8 (ГПТУ-76) | 1 | Октябрьская | 33 | жилой | 3-х трубная |
|  | 2 | Октябрьская | 35 | жилой | 3-х трубная |
|  | 3 | Октябрьская | 37 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | Октябрьская | 41 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Октябрьская | 43 | жилой | 3-х трубная |
|  | 6 | Октябрьская | 45 | жилой | 3-х трубная |
|  | 7 | Октябрьская | 49 | жилой | 3-х трубная |
|  | 8 | Циолковкого | 19 | жилой | 3-х трубная |
|  | 9 | Циолковкого | 23 | жилой | 3-х трубная |
|  | 10 | Циолковкого | 40 | жилой | 3-х трубная |
|  | 11 | Циолковкого | 42 | жилой | 3-х трубная |
|  | 12 | Циолковкого | 46 | жилой | 3-х трубная |
|  | 13 | Комсомольская | 15 | жилой | 3-х трубная |
|  | 14 | Комсомольская | 17 | жилой | 3-х трубная |
|  | 15 | Комсомольская | 20 | жилой | 3-х трубная |
|  | 16 | Комсомольская | 22 | жилой | 3-х трубная |
|  | 17 | Комсомольская | 31 | жилой | 3-х трубная |
|  | 18 | Комсомольская | 33 | жилой | 3-х трубная |
|  | 19 | Комсомольская | 35 | жилой | 3-х трубная |
|  | 20 | Комсомольская | 37 | жилой | 3-х трубная |
|  | 21 | Ватутина | 22 | жилой | 3-х трубная |
|  | 22 | Ватутина | 24 | жилой | 3-х трубная |
|  | 23 | Ватутина | 26 | жилой | 3-х трубная |
|  | 24 | Ватутина | 28 | жилой | 3-х трубная |
|  | 25 | Ватутина | 30 | жилой | 3-х трубная |
|  | 26 | Ленина | 9 | жилой | 3-х трубная |
|  | 27 | Ленина | 15 | жилой | 3-х трубная |
|  | 28 | Ленина | 17 | жилой | 3-х трубная |
|  | 29 | Ленина | 17а | жилой | 3-х трубная |
|  | 30 | Свердлова | 3 | жилой | 3-х трубная |
|  | 31 | Свердлова | 4 | жилой | 3-х трубная |
|  | 32 | Свердлова | 7 | жилой | 3-х трубная |
|  | 33 |  |  | Д/с № 36 | 3-х трубная |
|  | 34 |  |  | ГПТУ 76 | 3-х трубная |
|  | 35 |  |  | Магазин № 6 | 3-х трубная |
|  | 36 |  |  | Столовая № 7 | 3-х трубная |
|  | 37 | Горького |  | ч/с |  |
|  | 38 | Октябрьская |  | ч/с |  |
|  | 39 | Карпинского |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-9 (Баня) | 1 | 50 лет СУБРа | 35 | жилой | 3-х трубная |
|  | 2 | 50 лет СУБРа | 37 | Баня | 2-х трубная |
|  | 3 | 50 лет СУБРа | 39 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | 50 лет СУБРа | 41 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Ст. Разина | 2а | жилой | 3-х трубная |
|  | 6 | Матросова |  | ч/с |  |
|  | 7 | Фрунзе |  | ч/с |  |
|  | 8 | Морозова |  | ч/с |  |
|  | 9 | Пирогова |  | ч/с |  |
|  | 10 | Буденого |  | ч/с |  |
|  | 11 | Шахтерская |  | ч/с |  |
|  | 12 | Первомайская |  | ч/с |  |
|  | 13 | М. Горького |  | ч/с |  |
|  | 14 | Октябрьская |  | ч/с |  |
|  | 15 | Циолковского |  | ч/с |  |
|  | 16 | Каржавина |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-10 (Вокзал) | 1 | 50 лет СУБРа | 43 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | 50 лет СУБРа | 45 | жилой | 2-х трубная |
|  | 3 | 50 лет СУБРа | 47 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | 50 лет СУБРа | 49 | жилой | 2-х трубная |
|  | 5 | 50 лет СУБРа | 51 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | 50 лет СУБРа | 53 | жилой | 2-х трубная |
|  | 7 | 50 лет СУБРа | 55 | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | 50 лет СУБРа | 55а | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 | 50 лет СУБРа | 57 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | 50 лет СУБРа | 57а | жилой | 2-х трубная |
|  | 11 | 50 лет СУБРа | 59 | жилой | 2-х трубная |
|  | 12 | 50 лет СУБРа | 61 | жилой | 2-х трубная |
|  | 13 | Ст. Разина | 2 | жилой | 2-х трубная |
|  | 14 | Ст. Разина | 4 | жилой | 2-х трубная |
|  | 15 | Ст. Разина | 6 | жилой | 2-х трубная |
|  | 16 | Ст. Разина | 8 | жилой | 2-х трубная |
|  | 17 | Мира | 11 | жилой | 2-х трубная |
|  | 18 | Мира | 13 | жилой | 2-х трубная |
|  | 19 | Мира | 14 | жилой | 2-х трубная |
|  | 20 | Мира | 15 | жилой | 2-х трубная |
|  | 21 | Мира | 16 | жилой | 2-х трубная |
|  | 22 |  |  | Ж/д вокзал | 2-х трубная |
|  | 23 |  |  | Д/сад № 1 | 2-х трубная |
| Теплопункт-11 (7-й мик ТПрорайон) | 1 | Советская | 37 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Советская | 39 | жилой | 2-х трубная |
|  | 3 | Маяковского | 14 | жилой | 2-х трубная |
|  | 4 | Маяковского | 16 | жилой | 2-х трубная |
|  | 5 | Маяковского | 18 | жилой | 2-х трубная |
|  | 6 | Маяковского | 20 | жилой | 2-х трубная |
|  | 7 | Маяковского | 22 | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | Маяковского | 24 | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 | Маяковского | 26 | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Маяковского | 28 | жилой | 2-х трубная |
|  | 11 | П. Баянова | 1 | жилой | 3-х трубная |
|  | 12 | Ленина | 35 | жилой | 2-х трубная |
|  | 13 | Ленина | 37 | жилой | 2-х трубная |
|  | 14 | Ленина | 39 | жилой | 2-х трубная |
|  | 15 | Ленина | 43 | жилой | 3-х трубная |
|  | 16 |  |  | Д/сад № 33 | 2-х трубная |
|  | 17 |  |  | Д/сад № 37 | 2-х трубная |
|  | 18 |  |  | Школа № 8 | 2-х трубная |
|  | 19 |  |  | Молочная кухня | 2-х трубная |
|  | 20 |  |  | Церковь | 2-х трубная |
|  | 21 |  |  | Маг. Алисеенко | 2-х трубная |
|  | 22 | Советская |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-12 (3-й микрорайон) | 1 | Шахтерская | 1 | жилой | 4-х трубная |
|  | 2 | Ватутина | 4 | жилой | 4-х трубная |
|  | 3 | Ватутина | 8 | жилой | 4-х трубная |
|  | 4 | Ватутина | 10 | жилой | 4-х трубная |
|  | 5 | Ватутина | 12 | жилой | 4-х трубная |
|  | 6 | Циолковского | 5 | жилой | 2-х трубная |
|  | 7 | Циолковского | 5а | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | Каржавина | 2а | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 | Каржавина | 6а | жилой | 2-х трубная |
|  | 10 | Буденого | 21а | жилой | 2-х трубная |
| Теплопункт ТП-13 (6-й микрорайон) | 1 | П. Баянова | 6а | жилой | 4-х трубная |
|  | 2 | П. Баянова | 12 | жилой | 4-х трубная |
|  | 3 | П. Баянова | 12а | жилой | 4-х трубная |
|  | 4 | П. Баянова | 14 | жилой | 4-х трубная |
|  | 5 | Северная |  | ч/с |  |
|  | 6 | Чапаева |  | ч/с |  |
|  | 7 | 50 лет СУБРа |  | ч/с |  |
|  | 8 | Западная |  | ч/с |  |
|  | 9 | Островского |  | ч/с |  |
|  | 10 | Садовая |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-14 (Южный) | 1 | 144 кв. | 19 | Коттедж |  |
|  | 2 | 144 кв. | 20 | Коттедж |  |
|  | 3 | 144 кв. | 21 | Коттедж |  |
|  | 4 | 144 кв. | 23 | Коттедж |  |
|  | 5 | 144 кв. | 24 | Коттедж |  |
|  | 6 | 144 кв. | 25 | Коттедж |  |
|  | 7 | Хохрякова |  | ч/с |  |
|  | 8 | Садовое |  | ч/с |  |
|  | 9 | Островского |  | ч/с |  |
|  | 10 | Садовая |  | ч/с |  |
|  | 11 | Загородная |  | ч/с |  |
|  | 12 | Покровская |  | ч/с |  |
|  | 13 | Бажова |  | ч/с |  |
|  | 14 | Радищева |  | ч/с |  |
|  | 15 | Буденого |  | ч/с |  |
|  | 16 | Декабристов |  | ч/с |  |
|  | 17 | Попова |  | ч/с |  |
|  | 18 | Железнодорожная |  | ч/с |  |
|  | 19 | Белинского |  | ч/с |  |
|  | 20 | Ломоносова |  | ч/с |  |
|  | 21 | Ломоносова |  | ч/с |  |
|  | 22 | Р. Люксембург |  | ч/с |  |
|  | 23 | Западная |  | ч/с |  |
|  | 24 | Школьная |  | ч/с |  |
| Теплопункт ТП-15 (ГУС) | 1 | Ленина | 19 | жилой | 2-х трубная |
|  | 2 | Ленина | 19/1 | жилой | 4-х трубная |
|  | 3 | Ленина | 19а | Главпочтамп | 2-х трубная |
|  | 4 | Свердлова | 27 | жилой | 4-х трубная |
|  | 5 | Свердлова | 29 | жилой | 4-х трубная |
|  | 6 | Свердлова | 33 | жилой | 4-х трубная |
|  | 7 | Свердлова | 40 | жилой | 2-х трубная |
|  | 8 | Свердлова | 42 | жилой | 2-х трубная |
|  | 9 |  |  | Частный сектор |  |
| Теплопункт ТП-16 (Медсанчасть) | 1 | Свердлова | 60 | жилой | 3-х трубная |
|  | 2 | Чайковского | 20 | жилой | 3-х трубная |
|  | 3 | Маяковского | 11 | жилой | 3-х трубная |
|  | 4 | Маяковского | 13 | жилой | 3-х трубная |
|  | 5 | Маяковского | 15 | жилой | 3-х трубная |
|  | 6 |  |  | ЦГБ | 3-х трубная |
|  | 7 |  |  | Стоматология | 2-х трубная |
|  | 8 |  |  | Роспотребнадзор | 2-х трубная |
|  | 9 |  |  | Панс. "Северный" | 2-х трубная |
|  | 10 |  |  | Тубдиспансер | 3-х трубная |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии использованы следующие базовые документы по перспективному развитию Североуральского ГО:

- актуализированный утвержденный Генеральный план развития города;

- структурированные данные по перспективному развитию города с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку;

- утвержденные  расчетные элементы территориального деления на все покрытие города с привязкой данных по каждому элементу;

В рамках этапа работ по определению перспективного спроса на тепловую энергию Североуральского ГО был  выполнен  анализ  следующих документов:

- материалы Генерального плана развития Североуральского ГО;

- проектов  планировок по районам города.

При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:

- актуальный генеральный план развития Североуральского городского округа  разработан и утвержден;

- большая часть проектов планировок разработаны в 80-х годах прошлого века и являются неактуальными;

- в Североуральском ГО, согласно Генерального плана развития округа, разработаны планы  по административно-общественной застройке и  развитию производственных площадок.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Североуральского ГО приведен в Томе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (этапы)

1.1.1 Общая характеристика жилищного фонда Североуральского городского округа

Жилая зона представлена жилой застройкой населенных пунктов: г. Североуральск, п.Калья и п.Черемухово – секционная 2-5 этажная застройка и индивидуальная жилая застройка; остальные населенные пункты – индивидуальная жилая застройка.

Общая площадь жилого фонда Североуральского городского округа на 2013 год составляла 1109 тыс.м2.

Площадь муниципального жилищного фонда Североуральского городского округа по данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 2013 год составил 147,8 тыс. м2.

Площадь частного жилищного фонда- 961,2 тыс.м2.

На начало 2013г. общая площадь жилищного фонда городского округа с процентом износа свыше 65% составлял 24 тыс. м2.

На начало 2013г. общая площадь аварийного жилищного фонда городского округа составлял 17,1 тыс. м2.

Характеристика существующего жилищного фонда Североуральского ГО

Таблица 1.1.

| Вид жилого фонда | Всего, тыс. кв. м. общей площади |
| --- | --- |
| Муниципальный | 147,8 |
| Частный | 961,2 |
| Всего по ГО, тыс.кв.м. % | 1109 100,0 |

Характеристика существующего жилищного фонда Североуральского ГО  по типам застройки

Таблица 1.2.

| Показатель | Число домов, ед. | Общая площадь зданий тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 848 | 1098 |
| в том числе блокированной застройки | 385 | 41,7 |

Таблица 1.3.

| Показатель | Число, ед. |
| --- | --- |
| количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах | 19370 |
| количество жилых домов (индивидуально- определенных зданий) | 3468, из них: в городской местности -1667 в сельской местности - 1801 |

Существующая жилищная обеспеченность

Таблица 1.4.

| №п/п | Населенные пункты | Общий жилой фонд, тыс.кв.м. | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городские поселения | 147,8 | 28,062 |
| 2 | Сельская местность | 961,2 | 15,183 |
| 3 | Всего | 1109 | 43,245 |

1.1.2 Направления развития Североуральского городского округа

Жилая зона будет развиваться в устанавливаемых границах населенных пунктов. В городе Североуральске предусмотрено развитие жилой застройки в соответствии с генеральным планом города Североуральска в центральной части города, в пойме р. Сарайная, в кварталах улиц Баянова – Декабристов - железная дорога – р. Колонга:

Развитие индивидуальной и секционной жилой застройки в юго-западной части города (район Южный);

Развитие секционной застройки в центральной части города;

Развитие индивидуальной жилой застройки в районе Крутой Лог;

Размещение резервных территорий под площадки индивидуальной жилой застройки в северной части города, а также районах Бобровка и Лиственничный Лог.

В поселках Калья и Черемухово развитие жилой застройки предусматривается в соответствии с Генеральными планами развития данных населенных пунктов.

В поселке Калья – развитие малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (от 2-х до 5-ти этажей) в западной части поселка, индивидуальной и блокированной застройки – в южной части. А также предусматривается реконструкция ветхой застройки в центральной части.

В поселке Черемухово – развитие индивидуальной и блокированной застройки в северо-западной части поселка.

Все населенные пункты обеспечены градостроительной документацией. Предусматривается развитие индивидуальной жилой застройки в соответствии с территориальным потенциалом населенных пунктов и инженерно-геологическими условиями (см. «Генеральный план»):

В селе Всеволодо-Благодатское – развитие индивидуальной застройки в южной и северо-восточной частях.

В поселке Сосьва – развитие индивидуальной застройки в северной и южной частях поселка.

В поселке Третий Северный – развитие индивидуальной застройки в западной и южной частях поселка.

В поселке Баяновка – развитие индивидуальной застройки в южной и юго-восточной частях поселка.

В поселке Покровск-Уральский – развитие индивидуальной застройки в северной и юго-западной частях поселка.

Максимальный прирост площади строительных фондов прогнозируется в зонах теплоснабжения источников центральной котельной.

Перспективный прирост жилого фонда

Таблица 1.5.

| №п./п | Населенные пункты | Новое строительство, тыс.кв.м. | Существующий сохраняемый, тыс.кв.м | Жилой фонд,.на расчетный срок тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное жилье | 91,9 | 147,8 | 239,7 |
| 2 | Частный жилищный фонд | 66,2 | 961,2 | 1027,4 |
|  | Всего по ГО | 158,1 | 1109 | 1267,3 |

В целом по городскому округу на расчетный срок жилищный фонд увеличится на 21,6%, по городу Североуральску на 18,2%, по сельской местности на 27,9%.

На I очередь (2020г.) в Североуральском городском округе была согласована проектная численность населения – 49,1 тыс. чел., в том числе: городское население – 31,5 тыс. чел.; сельское – 17,6 тыс. чел.

На I очередь к строительству в городском округе намечается 158,1 тыс. кв. м. общей площади. Общий жилищный фонд городского округа на I очередь составит 1267,3 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 1109 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом в городском округе на I очередь принята – 26 кв.м./ чел. (принята средняя по Свердловской области обеспеченность жилищным фондом на I очередь). Среднегодовой ввод нового строительства на I очередь  в городском округе ориентировочно составит 13,19 тыс.кв.м.

На I очередь к строительству в городе Североуральске  намечается 91,9 тыс. кв. м. общей площади. Среднегодовой ввод нового строительства ориентировочно составит 7,66 тыс.кв.м. Общий жилищный фонд в городе на I очередь составит 239,7 тыс. кв. м. общей площади, в том числе существующий сохраняемый 147,8 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жилым фондом  в городе на I очередь принята 26,0 кв.м./ чел.  (принята средняя по Свердловской области обеспеченность жилищным фондом на I очередь).

Рисунок 1.1..Перспектива прироста жилого фонда Североуральского ГО.

Рисунок 1.2. Диаграмма роста жилищного строительства  на расчетный период.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии по Центральной котельной показаны в таблице 1.6

Таблица 1.6

| Центральная котельная Сумм. нагрузка | Собств.нужды (ХВО) | Североуральск всего: | Североуральск объем полезного отпуска тепла пар | Североуральск промпредпр. | Североуральск. население | Североуральк. бюджетозависимые потребители | Североуральск. прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80,45 Гкал/час | 1,232Гкал/час | 53,012Гкал/час | 12160,54гкал/год ЖБИ, пивзавод | 6,998Гкал/час | 33,39Гкал/час | 6,965 Гкал /час | 6,34Гкал/час |
|  |  | п. 3-северный всего: |  | п. 3-северный промпредприятия | п. 3-северный население | п. 3-северный бюджетозависимые потребители | п. 3-северный прочие потребители |
|  |  | 7,532Гкал/час |  | 5,231 Гкал/час | 1,984 Гкал/час | 0,207Гкал/час | 0,104Гкал/час |
|  |  | п. Калья всего |  | п. Калья промпредпр. | п. Калья население | п. Калья бюджетозависимые потребители | п. Калья прочие потребители |
|  |  | 18,678Гкал/год |  | 11,157 Гкал/год | 6,607Гкал/год | 0,61874Гкал/год | 0,01116Гкал/год |

Рисунок 1.3. Тепловая нагрузка котельной Центральная по группам потребителей.

Потребители тепловой энергии котельной Центральная г. Североуральска

Таблица 1.7.

| № п/п | Адрес многоквартирного или жилого дома | Кол-во эт. | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальное жилье, город Североуральск |
| 1 | Ленина, 6 | 5 | 5 199,30 | 3 249,70 |
| 2 | Ленина, 10 | 5 | 5 007,30 | 3 660,00 |
| 3 | Ленина,12 | 5 | 4 387,30 | 2 831,40 |
| 4 | Ленина,14 | 5 | 6 136,90 | 4 403,20 |
| 5 | Ватутина, 3 | 2 | 1 394,90 | 794,10 |
| 6 | Ватутина, 4 | 5 | 5 374,40 | 4 396,50 |
| 7 | Ватутина, 8 | 5 | 9 236,70 | 7 401,20 |
| 8 | Ватутина, 10 | 5 | 3 999,80 | 3 189,50 |
| 9 | Ватутина, 12 | 5эт. / 9эт. | 12 740,30 | 9 837,20 |
| 10 | Ватутина, 13а | 5 | 3 115,90 | 1 840,10 |
| 11 | Ватутина, 14 | 2 | 1 331,50 | 505,10 |
| 12 | Ватутина, 16 | 2 | 717,00 | 283,20 |
| 13 | Ватутина, 17 | 5 | 8 582,00 | 6 500,80 |
| 14 | Ватутин, 18 | 5 | 7 038,40 | 5 979,00 |
| 15 | Ватутина, 19 | 5 | 7 033,30 | 5 611,70 |
| 16 | Ватутина, 20 | 5 | 4 325,60 | 3 169,90 |
| 17 | Ватутина, 21 | 5 | 7 823,60 | 6 576,00 |
| 18 | Ватутина, 23 | 2 | 593,10 | 338,20 |
| 19 | Ватутина, 26 | 5 | 7 535,80 | 5 551,20 |
| 20 | Ватутина, 28 | 5 | 4 392,80 | 3 370,00 |
| 21 | Ватутина, 30 | 5 | 6 201,70 | 4 744,70 |
| 22 | Комсомольская, 7 | 2 | 1 468,70 | 689,00 |
| 23 | Комсомольская, 9 | 5 | 6 086,70 | 4 404,90 |
| 24 | Комсомольская, 11а | 5 | 4 403,70 | 3 379,40 |
| 25 | Комсомольская, 31 | 2 | 716,80 | 419,30 |
| 26 | Комсомольская, 35 | 5 | 4 462,70 | 3 394,80 |
| 27 | Комсомольская, 37 | 5 | 6 212,30 | 4 595,60 |
| 28 | Октябрьская, 29 | 5 | 4 757,40 | 3 292,40 |
| 28 | Октябрьская, 29 | 5 | 4 757,40 | 3 292,40 |
| 29 | Октябрьская, 31 | 5 | 7 913,70 | 5 333,00 |
| 30 | Октябрьская, 49 | 5 | 5 875,40 | 4 587,80 |
| 31 | Свердлова, 3 | 5 | 4 281,70 | 3 207,70 |
| 32 | Свердлова, 4 | 5 | 4 330,60 | 3 253,90 |
| 33 | Школьный пер., 1 | 5 | 5 129,30 | 2 541,80 |
| 34 | Школьный пер., 2 | 5 | 5 766,00 | 3 076,20 |
| 35 | Шахтерская, 1 | 5 | 1 823,90 | 1 627,70 |
| 36 | Шахтерская, 3а | 3 | 444,70 | 434,20 |
| 37 | Каржавина,11 | 2 | 760,00 | 350,20 |
| 38 | Каржавина,13 | 5 | 10 297,60 | 8 052,10 |
| 39 | Каржавина, 2а | 2 | 1 014,40 | 569,90 |
| 40 | Каржавина, 6а | 2 | 1 012,00 | 564,50 |
| 41 | Циолковского, 5 | 2 | 1 022,70 | 564,00 |
| 42 | Циолковского, 5а | 2 | 1 010,00 | 570,10 |
| 43 | Буденного, 21а | 2 | 584,20 | 335,10 |
| 44 | Циолковского, 28 | 5 | 2 667,00 | 997,70 |
| 45 | Ленина, 2 | 1 | 327,40 | 163,70 |
| 46 | Тургенева, 1 | 1 | 127,00 | 63,50 |
| 47 | Буденного, 28 кв.2 | 1 | 129,00 | 64,50 |
| 48 | Буденного, 34 кв.1 | 1 | 120,40 | 61,50 |
|  | Крутой Лог |  |  |  |
| 49 | Ленина,1 | 1 | 188,80 | 94,40 |
| 50 | Ленина, 3 кв.2 | 1 | 93,80 | 46,90 |
| 51 | Ленина, 5 | 1 | 187,20 | 93,60 |
| 52 | Ленина, 6 | 1 | 213,60 |  |
| 53 | Ленина, 7, кв.2 | 1 | 92,80 | 46,40 |
| 54 | Ленина, 8, кв. 1 | 1 | 116,80 | 58,40 |
| 55 | Ленина, 9 | 1 | 190,00 | 95,00 |
| 56 | Ленина, 10 | 1 | 163,60 | 81,80 |
| 57 | Ленина, 11 | 1 | 184,20 | 92,10 |
| 58 | Ленина, 12 | 1 | 160,00 | 80,00 |
| 59 | Ленина, 14 | 1 | 171,20 | 85,60 |
| 60 | Ленина, 15 | 1 | 248,40 | 124,20 |
| 61 | Ленина, 16 | 1 | 163,60 | 81,80 |
| 62 | Ленина, 2а | 1 | 189,80 | 98,50 |
| 63 | Лесная, 17 | 1 | 111,60 | 55,40 |
| 64 | Лесная, 18 | 1 | 147,80 | 73,90 |
| 65 | Гр.Постникова, 15 | 1 | 625,90 | 173,70 |
| 66 | Гр.Постникова, 17 | 1 | 467,20 | 135,10 |
| 67 | Гр.Постникова, 1 | 1 | 353,00 | 145,50 |
| 68 | Гр.Постникова, 3 | 1 | 618,90 | 259,70 |
| 69 | Гр.Постникова, 5 | 1 | 349,60 | 144,10 |
| 70 | Гр.Постникова, 9 | 1 | 598,90 | 207,20 |
| 71 | Гр.Постникова, 11 | 1 | 595,00 | 293,30 |
| 72 | Солнечная, 6 | 1 | 323,90 | 146,20 |
| 73 | Солнечная, 8 | 1 | 320,90 | 101,90 |
| 74 | Солнечная, 10 | 1 | 362,00 | 146,70 |
| 75 | М.Походяшина, 9 | 1 | 301,20 | 95,50 |
| 76 | М.Походяшина, 11 | 1 | 621,50 | 288,40 |
| 77 | М.Походяшина, 13 | 1 | 350,70 | 143,20 |
| 78 | Комсомол. Правды, 14 | 1 | 631,30 | 260,10 |
| 79 | Ком.Правды, 16 кв,1 | 1 | 324,90 | 134,80 |
| 80 | Ком.Правды, 18 кв.2 | 1 | 316,20 | 126,00 |
| 81 | Лесная, 20 | 1 | 176,40 | 88,20 |
| 82 | Ленина, 21 | 1 | 257,60 | 128,80 |
| 83 | Комсомольская, 20 | 2 | 931,70 | 516,10 |
| 84 | Комсомольская, 22 | 5 | 4 377,90 | 3 314,70 |
| 85 | Октябрьская, 33 | 5 | 4 157,70 | 3 181,30 |
| 86 | Октябрьская, 35 | 5 | 4 245,40 | 3 235,50 |
| 87 | Октябрьская, 37 | 5 | 5 424,70 | 4 890,90 |
| 88 | Октябрьская, 41 | 2 | 1 713,00 | 873,80 |
| 89 | Октябрьская, 43 | 2 | 946,20 | 517,50 |
| 90 | Октябрьская, 45 | 5 | 7 195,80 | 4 578,80 |
| 91 | Циолковского, 19 | 2 | 902,60 | 508,00 |
| 92 | Циолковского, 23 | 5 | 4 428,80 | 3 418,20 |
| 93 | Циолковского, 40 | 2 | 1 620,20 | 881,10 |
| 94 | Циолковского, 42 | 2 | 928,60 | 505,70 |
| 95 | Циолковского, 46 | 5 | 4 439,50 | 3 396,30 |
| 96 | Свердлова, 7 | 5 | 4 571,70 | 3 222,60 |
| 97 | Свердлова, 19 | 5 | 17 081,00 | 11 098,10 |
| 98 | Свердлова, 21 | 5 | 5 150,50 | 3 297,00 |
| 99 | Свердлова, 23 | 5 | 5 136,60 | 3 284,00 |
| 100 | Свердлова, 27 | 5 | 1 435,30 | 1 261,50 |
| 101 | Свердлова, 29 | 5 | 5 195,40 | 4 083,20 |
| 102 | Свердлова, 33 | 3 | 823,80 | 718,90 |
| 103 | Свердлова, 40 | 5 | 14 621,10 | 9 580,20 |
| 104 | Свердлова, 42 | 5 | 7 289,10 | 4 669,80 |
| 105 | Свердлова, 48 | 5 | 5 322,60 | 3 550,40 |
| 106 | Свердлова, 50 | 5 | 5 297,90 | 3 503,20 |
| 107 | Свердлова, 52 | 5 | 5 436,20 | 3 525,70 |
| 108 | Свердлова, 54 | 5 | 5 442,60 | 3 592,40 |
| 109 | Свердлова, 56 | 5 | 5 483,10 | 3 560,80 |
| 110 | Свердлова, 58 | 5 | 5 079,50 | 3 228,50 |
| 111 | Свердлова, 60 | 3эт / 5эт | 5 357,00 | 4 151,10 |
| 112 | Ленина, 15 | 2 | 931,20 | 425,80 |
| 113 | Ленина, 17 | 2 | 956,50 | 435,20 |
| 114 | Ленина, 17а | 5 | 6 135,70 | 4 205,00 |
| 115 | Ленина, 19 | 5 | 5 188,60 | 3 347,70 |
| 116 | Ленина, 19/1 | 9 | 9 609,20 | 6 738,10 |
| 117 | Ленина, 21 | 5 | 5 065,70 | 3 296,70 |
| 118 | Ленина, 22 | 4 | 6 591,70 | 3 462,70 |
| 119 | Ленина, 23 | 5 | 5 418,70 | 3 320,90 |
| 120 | Ленина, 23а | 5 | 7 313,30 | 4 658,10 |
| 121 | Ленина, 25 | 5 | 5 485,60 | 3 403,10 |
| 122 | Ленина, 27 | 5 | 5 388,50 | 3 161,90 |
| 123 | Ленина, 29 | 5 | 5 463,90 | 3 373,40 |
| 124 | Чайковского, 19 | 5 | 7 051,20 | 4 485,00 |
| 125 | Чайковского, 20 | 3 | 2 296,10 | 1 002,10 |
| 126 | Чайковского, 21 | 5 | 6 888,10 | 4 211,00 |
| 127 | Чайковского, 23 | 5 | 5 525,00 | 3 559,30 |
| 128 | Молодежная, 7 | 5 | 5 127,50 | 3 514,00 |
| 129 | Молодежная, 9 | 4 | 7 492,00 | 4 040,10 |
| 130 | Белинского, 21 | 2 | 962,20 | 517,90 |
| 131 | Белинского, 23 | 2 | 981,30 | 518,50 |
| 132 | Белинского, 24 | 2 | 720,90 | 346,50 |
| 133 | Белинского, 26 | 2 | 1 519,50 | 783,70 |
| 134 | Белинского, 27 | 2 | 859,00 | 476,60 |
| 135 | Белинского, 28 | 2 | 1 362,80 | 679,10 |
| 136 | Белинского, 30 | 2 | 722,40 | 349,40 |
| 137 | Белинского, 32 | 2 | 1 340,70 | 601,70 |
| 138 | Ленина, 28 | 2 | 1 424,30 | 285,50 |
| 139 | Ленина, 30 | 2 | 1 435,00 | 460,00 |
| 140 | Ленина, 30а | 2 | 865,90 | 479,20 |
| 141 | Ленина, 32 | 2 | 1 422,80 | 393,60 |
| 142 | Ленина, 32а | 2 | 866,20 | 483,10 |
| 143 | Ленина, 34 | 2 | 1 420,50 | 450,20 |
| 144 | Ленина, 35 | 5 | 3 816,70 | 3 094,90 |
| 145 | Ленина, 36 | 2 | 1 509,50 | 587,70 |
| 146 | Ленина, 37 | 5 | 3 662,10 | 3 280,40 |
| 147 | Ленина, 38 | 2 | 710,00 | 113,20 |
| 148 | Ленина, 39 | 5 | 3 649,40 | 3 292,30 |
| 149 | Ленина, 40 | 2 | 1 493,90 | 581,70 |
| 150 | Ленина, 42 | 5 | 13 164,60 | 9 241,30 |
| 151 | Ленина, 43 | 5 | 13 032,60 | 9 538,10 |
| 152 | Чайковского, 10 | 2 | 1 447,90 | 791,90 |
| 153 | Чайковского, 12 | 2 | 1 445,20 | 798,40 |
| 154 | Чайковского, 14 | 2 | 1 671,10 | 495,20 |
| 155 | Чайковского, 16 | 2 | 863,50 | 292,00 |
| 156 | Молодежная, 12 | 2 | 864,30 | 480,40 |
| 157 | Молодежная, 13а | 2 | 852,60 | 470,80 |
| 158 | Молодежная, 14 | 2 | 944,20 | 507,10 |
| 159 | Молодежная, 14а | 2 | 863,70 | 477,30 |
| 160 | Молодежная, 17 | 2 | 962,30 | 517,30 |
| 161 | Молодежная, 17а | 2 | 864,80 | 478,30 |
| 162 | Молодежная, 18 | 2 | 946,00 | 509,30 |
| 163 | Молодежная, 18а | 2 | 858,10 | 472,70 |
| 164 | Молодежная, 19 | 2 | 959,30 | 518,20 |
| 165 | Молодежная, 20 | 2 | 966,60 | 524,10 |
| 166 | Молодежная, 21 | 2 | 1 550,80 | 792,40 |
| 167 | Молодежная, 23 | 2 | 728,80 | 350,00 |
| 168 | Молодежная, 24 | 3 | 1 591,50 | 948,00 |
| 169 | Молодежная, 25 | 2 | 1 550,50 | 773,70 |
| 170 | Молодежная, 27 | 3 | 1 589,30 | 933,00 |
| 171 | Молодежная, 28 | 3 | 1 615,10 | 965,00 |
| 172 | Молодежная, 29 | 3 | 1 616,70 | 956,30 |
| 173 | Молодежная, 31 | 3 | 1 643,70 | 958,40 |
| 174 | П.Баянова, 1 | 5 | 5 228,60 | 3 949,60 |
| 175 | П.Баянова, 3 | 3 | 1 656,00 | 984,70 |
| 176 | П.Баянова, 5 | 3 | 1 629,20 | 961,50 |
| 177 | П.Баянова, 6а | 5 | 5 284,20 | 4 431,30 |
| 178 | П.Баянова, 7 | 3 | 1 635,90 | 980,10 |
| 179 | П.Баянова, 9 | 3 | 1 593,20 | 951,40 |
| 180 | П.Баянова, 11 | 3 | 1 621,00 | 972,50 |
| 181 | П.Баянова, 12 | 5 | 4 315,90 | 3 264,50 |
| 182 | П.Баянова, 12а | 5 | 3 229,60 | 2 841,80 |
| 183 | П.Баянова, 14 | 5 | 7 137,40 | 5 748,50 |
| 184 | Маяковского, 1 | 2 | 704,50 | 341,70 |
| 185 | Маяковского, 3 | 2 | 1 515,30 | 545,70 |
| 186 | Маяковского, 4 | 2 | 1 486,30 | 653,90 |
| 187 | Маяковского, 5 | 2 | 720,40 | 349,30 |
| 188 | Маяковского, 6 | 3 | 1 574,50 | 934,60 |
| 189 | Маяковского, 7 | 2 | 1 313,40 | 657,20 |
| 190 | Маяковского, 8 | 3 | 1 313,10 | 963,30 |
| 191 | Маяковского, 9 | 2 | 718,70 | 348,50 |
| 192 | Маяковского, 10 | 3 | 1 588,40 | 942,40 |
| 193 | Маяковского, 11 | 5 | 3 640,50 | 2 757,20 |
| 194 | Маяковского, 12 | 2 | 1 518,20 | 678,10 |
| 195 | Маяковского, 13 | 5 | 5 436,20 | 4 534,00 |
| 196 | Маяковского, 14 | 5 | 6 767,00 | 5 314,30 |
| 197 | Маяковского, 15 | 5 | 2 797,90 | 2 429,50 |
| 198 | Маяковского, 16 | 5 | 5 241,70 | 4 700,80 |
| 199 | Маяковского, 18 | 5 | 5 211,90 | 4 729,70 |
| 200 | Маяковского, 20 | 5 | 3 990,70 | 3 195,30 |
| 201 | Маяковского, 22 | 5 | 3 581,50 | 3 254,50 |
| 202 | Маяковского, 24 | 5 | 4 096,90 | 3 328,20 |
| 203 | Маяковского, 26 | 5 | 4 812,00 | 3 256,50 |
| 204 | Маяковского, 28 | 5 | 12 951,10 | 9 899,50 |
| 205 | Советская, 37 | 5 | 6 392,50 | 4 832,20 |
| 206 | Советская, 39 | 5 | 6 289,00 | 4 671,50 |
| 207 | Каржавина, 23 | 2 | 874,90 | 475,80 |
| 208 | Каржавина, 31 | 2 | 950,30 | 508,10 |
| 209 | Каржавина, 33 | 2 | 1 342,70 | 670,70 |
| 210 | Каржавина, 35 | 2 | 712,20 | 342,70 |
| 211 | Каржавина, 37 | 2 | 1 318,20 | 662,20 |
| 212 | Каржавина, 39 | 3 | 1 598,40 | 947,60 |
| 213 | Советская, 71а | 2 |  | 359,20 |
| 214 | Каржавина, 18 | 5 | 5 089,60 | 3 210,30 |
| 215 | Каржавина, 20 | 6 | 5 503,10 | 2 633,40 |
| 216 | Каржавина, 21 | 2 | 1 175,30 | 437,50 |
| 217 | Каржавина, 22 | 5 | 5 299,80 | 2 933,20 |
| 218 | Каржавина, 24 | 5 | 7 521,80 | 4 561,30 |
| 219 | Каржавина, 26 | 5 | 7 451,20 | 4 527,40 |
| 220 | Каржавина, 30 | 5 | 7 106,10 | 4 510,40 |
| 221 | Каржавина, 32 | 2 | 850,50 | 462,90 |
| 222 | Каржавина, 44 | 2 | 873,60 | 483,00 |
| 223 | Белинского, 15 | 5 | 5 321,60 | 3 333,30 |
| 224 | Белинского, 16 | 5 | 5 071,30 | 2 862,60 |
| 225 | Белинского, 17 | 5 | 6 891,00 | 4 463,10 |
| 226 | Белинского, 19 | 5 | 5 218,10 | 3 319,50 |
| 227 | Чайковского, 1а | 4 | 2 303,50 | 1 300,30 |
| 228 | Чайковского, 2а | 4 | 3 271,30 | 2 046,40 |
| 229 | Чайковского, 4 | 5 | 2 632,80 | 1 246,60 |
| 230 | Чайковского, 9 | 2 | 1 339,20 | 624,00 |
| 231 | Чайковского, 11 | 2 | 1 347,50 | 630,60 |
| 232 | Чайковского, 13 | 2 | 1 336,30 | 570,60 |
| 233 | Мира, 1 | 3 | 3 473,20 | 1 541,40 |
| 234 | Мира, 2 | 3 | 3 664,90 | 1 765,90 |
| 235 | Мира, 3 | 4 | 4 998,90 | 2 387,60 |
| 236 | Мира, 4 | 4 | 5 615,00 | 2 563,20 |
| 237 | Мира, 5 | 4 | 6 880,10 | 3 723,40 |
| 238 | Мира, 6 | 4 | 6 803,10 | 3 389,50 |
| 239 | Мира, 7 | 4 | 5 602,70 | 3 158,70 |
| 240 | Мира, 8 | 4 | 5 389,70 | 2 373,90 |
| 241 | Мира, 9 | 4 | 6 932,90 | 3 755,60 |
| 242 | Мира, 10 | 4 | 7 393,00 | 3 712,30 |
| 243 | Мира, 13 | 4 | 4 190,20 | 2 352,30 |
| 244 | Мира, 14 | 4 | 3 975,40 | 2 262,70 |
| 245 | Мира, 15 | 4 | 2 070,80 | 1 220,80 |
| 246 | Мира, 16 | 4 | 3 222,80 | 1 520,60 |
| 247 | Мира, 18 | 4 | 2 034,40 | 1 110,30 |
| 248 | 50 лет СУБРа, 35 | 5 | 6 849,50 | 4 815,50 |
| 249 | 50 лет СУБРа, 39 | 5 | 4 426,90 | 3 249,80 |
| 250 | 50 лет СУБРа, 41 | 5 | 4 789,40 | 3 171,90 |
| 251 | 50 лет СУБРа, 43 | 5 | 5 086,40 | 3 171,20 |
| 252 | 50 лет СУБРа, 45 | 5 | 5 153,10 | 3 270,30 |
| 253 | 50 лет СУБРа, 47 | 5 | 4 974,80 | 3 238,50 |
| 254 | 50 лет СУБРа, 49 | 4 | 3 218,00 | 1 960,30 |
| 255 | 50 лет СУБРа, 51 | 4 | 2 046,60 | 1 299,40 |
| 256 | 50лет СУБРа, 53 | 4 | 3 180,10 | 2 045,90 |
| 257 | 50 лет СУБРа, 55 | 4 | 4 507,50 | 2 701,70 |
| 258 | 50 лет СУБРа, 55а | 4 | 4 368,70 | 2 787,80 |
| 259 | 50 лет СУБРа, 57 | 4 | 5 068,00 | 2 788,10 |
| 260 | 50 лет СУБРа, 57а | 4 | 4 324,40 | 2 585,30 |
| 261 | 50 лет СУБРа, 59 | 4 | 3 401,20 | 1 994,20 |
| 262 | 50 лет СУБРа, 61 | 4 | 3 527,60 | 2 057,10 |
| 263 | Степана Разина, 2 | 5 | 5 397,00 | 3 136,50 |
| 264 | Степана Разина, 2а | 5 | 3 795,30 | 2 649,90 |
| 265 | Степана Разина, 4 | 5 | 4 789,40 | 3 124,80 |
| 266 | Степана Разина, 6 | 5 | 5 267,30 | 3 088,00 |
| 267 | Степана Разина, 8 | 5 | 4 983,60 | 3 066,50 |
| 268 | Молодежная, 8 | 5 | 9 654,60 | 4 243,60 |
| 269 | Молодежная, 10 | 5 | 8 472,60 | 4 130,40 |
| 270 | Осипенко, 28 | 2 | 1 331,70 | 641,00 |
| 271 | Осипенко, 30 | 2 | 1 339,80 | 643,70 |
| 272 | Осипенко, 32 | 2 | 1 338,70 | 642,20 |
| 273 | 144 квартал, 19 кв.1 | 1 | 161,60 | 80,80 |
| 274 | 144 квартал, 20 кв.1 | 1 | 161,60 | 80,80 |
| 275 | Малышева, 9 кв.1 | 1 | 158,60 | 79,30 |
| 276 | Малышева, 11 | 1 | 193,40 | 96,70 |
| 277 | Малышева, 14 | 1 | 188,80 | 94,40 |
| 278 | Котовского, 1 кв.1 | 1 | 95,00 | 47,50 |
| 279 | Котовского, 4 | 1 | 191,00 | 95,50 |
| 280 | Котовского, 5 | 1 | 95,40 | 47,70 |
| 281 | Котовского, 9 кв.1 | 1 | 126,40 | 63,10 |
| 282 | Котовского, 10 | 1 | 95,00 | 47,50 |
| 283 | Горняков, 31 | 1 | 186,80 | 93,40 |
| 284 | Горняков, 32 кв.2 | 1 | 91,20 | 45,60 |
| 285 | Горняков, 40 | 1 | 182,80 | 91,40 |
| 286 | Горняков, 42 кв.2 | 1 | 90,40 | 45,20 |
| 287 | Чернышевского, 11 кв.1 | 1 | 94,40 | 47,20 |
| 288 | Бажова, 1 | 1 | 189,20 | 94,60 |
| 289 | Бажова, 3 | 1 | 220,60 | 110,30 |
| 290 | Бажова, 4 кв.1 | 1 | 95,20 | 47,60 |
| 291 | Бажова, 5 кв. 1 | 1 | 95,00 | 47,50 |
| 292 | Бажова, 7а кв. 2 | 1 | 127,00 | 63,50 |
| 293 | Сергея Лазо, 2 кв.2 | 1 | 97,20 | 48,60 |
| 294 | Сергея Лазо, 3 | 1 | 191,20 | 95,60 |
| 295 | Сергея Лазо, 4 кв.2 | 1 | 151,60 | 75,80 |
| 296 | Сергея Лазо, 6 кв.1 | 1 | 96,40 | 48,20 |
| 297 | Сергея Лазо, 11 | 1 | 219,20 | 109,60 |
| 298 | Радищева, 8 кв.2 | 1 | 97,20 | 48,60 |
| 299 | Радищева, 10 | 1 | 126,00 | 63,00 |
| 300 | Загородная, 50 кв.2 | 1 | 96,20 | 48,10 |
| 301 | Островского, 6 кв.1 | 1 | 96,80 | 48,40 |
| 302 | Хохрякова, 37 | 1 | 94,40 | 47,20 |
| Частный сектор город Североуральск: |
| 303 | 144 Квартал,1 | 1 |  | 152,20 |
| 304 | 144 Квартал,2 | 1 |  | 139,00 |
| 305 | 144 Квартал,3 | 1 |  | 164,60 |
| 306 | 144 Квартал,4 | 1 |  | 126,70 |
| 307 | 144 Квартал,5 | 1 |  | 200,00 |
| 308 | 144 Квартал,6 | 1 |  | 164,60 |
| 309 | 144 Квартал,8 | 1 |  | 164,60 |
| 310 | 144 Квартал,9 | 1 |  | 143,60 |
| 311 | 144 Квартал,10 | 1 |  | 239,50 |
| 312 | 144 Квартал,11 | 1 |  | 159,30 |
| 313 | 144 Квартал,12 | 1 |  | 262,70 |
| 314 | 144 Квартал,15 | 1 |  | 206,80 |
| 315 | 144 Квартал,17 | 1 |  | 160,40 |
| 316 | 144 Квартал,18 | 1 |  | 181,70 |
| 317 | 144 Квартал,19-2 | 1 |  | 92,80 |
| 318 | 144 Квартал,20-2 | 1 |  | 92,80 |
| 319 | 144 Квартал,21-1 | 1 |  | 80,30 |
| 320 | 144 Квартал,21-2 | 1 |  | 94,20 |
| 321 | 144 Квартал,22 | 1 |  | 131,50 |
| 322 | 144 Квартал,23-1 | 1 |  | 178,30 |
| 323 | 144 Квартал,23-2 | 1 |  | 203,70 |
| 324 | 144 Квартал,24-1 | 1 |  | 176,10 |
| 325 | 144 Квартал,24-2 | 1 |  | 196,50 |
| 326 | 144 Квартал,25-1 | 1 |  | 177,90 |
| 327 | 144 Квартал,25-2 | 1 |  | 91,90 |
| 328 | ул.50лет СУБРа,63 | 1 |  | 32,60 |
| 329 | ул.50лет СУБРа,65 | 1 |  | 30,40 |
| 330 | ул.50лет СУБРа,67 | 1 |  | 51,60 |
| 331 | ул.50лет СУБРа,69 | 1 |  | 39,00 |
| 332 | ул.50лет СУБРа,71 | 1 |  | 41,40 |
| 333 | ул.50лет СУБРа,73 | 1 |  | 55,70 |
| 334 | Бажова,2-1 | 1 |  | 48,00 |
| 335 | Бажова,2-2 | 1 |  | 48,00 |
| 336 | Бажова,4-2 | 1 |  | 47,60 |
| 337 | Бажова,4А | 1 |  | 70,80 |
| 338 | Бажова,5 | 1 |  | 48,40 |
| 339 | Бажова,6 | 1 |  | 85,70 |
| 340 | Бажова,7 | 1 |  | 57,30 |
| 341 | Бажова,7А | 1 |  | 63,60 |
| 342 | Бажова,8 | 1 |  | 47,20 |
| 343 | Бажова,10 | 1 |  | 74,90 |
| 344 | Бажова,11 | 1 |  | 56,50 |
| 345 | Бажова,12 | 1 |  | 52,30 |
| 346 | Бажова,13 | 1 |  | 58,40 |
| 347 | Бажова,14 | 1 |  | 46,80 |
| 348 | Бажова,15 | 1 |  | 37,30 |
| 349 | Бажова,16 | 1 |  | 40,40 |
| 350 | Бажова,17 | 1 |  | 56,70 |
| 351 | Бажова,18 | 1 |  | 85,20 |
| 352 | Бажова,19 | 1 |  | 27,70 |
| 353 | Бажова,20 | 1 |  | 54,40 |
| 354 | Бажова,21 | 1 |  | 52,70 |
| 355 | Бажова,22 | 1 |  | 41,40 |
| 356 | Бажова,23 | 1 |  | 64,70 |
| 357 | Бажова,24 | 1 |  | 33,40 |
| 358 | Бажова,25 | 1 |  | 45,50 |
| 359 | Бажова,26 | 1 |  | 35,20 |
| 360 | Бажова,27 | 1 |  | 53,50 |
| 361 | Бажова,28 | 1 |  | 42,40 |
| 362 | Бажова,29 | 1 |  | 60,60 |
| 363 | Бажова,30 | 1 |  | 20,00 |
| 364 | Бажова,31 | 1 |  | 46,70 |
| 365 | Бажова,32 | 1 |  | 51,20 |
| 366 | Бажова,33 | 1 |  | 28,20 |
| 367 | Бажова,34 | 1 |  | 49,80 |
| 368 | Бажова,35 | 1 |  | 50,50 |
| 369 | Бажова,36 | 1 |  | 52,50 |
| 370 | Бажова,37 | 1 |  | 63,70 |
| 371 | Бажова,39 | 1 |  | 49,40 |
| 372 | Бажова,40 | 1 |  | 50,80 |
| 373 | Бажова,41 | 1 |  | 40,40 |
| 374 | Бажова,42 | 1 |  | 40,90 |
| 375 | Бажова,43 | 1 |  | 41,90 |
| 376 | Бажова,44 | 1 |  | 68,80 |
| 377 | Бажова,45 | 1 |  | 41,90 |
| 378 | Бажова,46 | 1 |  | 53,60 |
| 379 | Бажова,47 | 1 |  | 44,30 |
| 380 | Бажова,48-2 | 1 |  | 20,60 |
| 381 | Бажова,49 | 1 |  | 48,50 |
| 382 | Бажова,50 | 1 |  | 58,50 |
| 383 | Бажова,51 | 1 |  | 53,00 |
| 384 | Загородная,1 | 1 |  | 69,30 |
| 385 | Загородная,3 | 1 |  | 104,10 |
| 386 | Загородная,5 | 1 |  | 56,00 |
| 387 | Загородная,11 | 1 |  | 88,70 |
| 388 | Загородная,46-1 | 1 |  | 46,70 |
| 389 | Загородная,46-2 | 1 |  | 46,80 |
| 390 | Загородная,48-1 | 1 |  | 47,70 |
| 391 | Загородная,48-2 | 1 |  | 61,90 |
| 392 | Загородная,50 | 1 |  | 46,90 |
| 393 | Загородная,52-1 | 1 |  | 47,90 |
| 394 | Загородная,54 | 1 |  | 42,30 |
| 395 | Загородная,56 | 1 |  | 38,70 |
| 396 | Загородная,58 | 1 |  | 39,70 |
| 397 | Загородная,60 | 1 |  | 41,70 |
| 398 | Загородная,62 | 1 |  | 40,30 |
| 399 | Загородная,64 | 1 |  | 42,20 |
| 400 | Загородная,66 | 1 |  | 57,20 |
| 401 | Загородная,68 | 1 |  | 49,10 |
| 402 | Загородная,70-1 | 1 |  | 39,10 |
| 403 | Загородная,70-2 | 1 |  | 48,00 |
| 404 | Загородная,72 | 1 |  | 41,90 |
| 405 | Загородная,74 | 1 |  | 38,90 |
| 406 | Загородная,76 | 1 |  | 40,40 |
| 407 | Загородная,78 | 1 |  | 47,60 |
| 408 | Загородная,80 | 1 |  | 47,20 |
| 409 | Загородная,82 | 1 |  | 53,10 |
| 410 | Загородная,84 | 1 |  | 32,70 |
| 411 | Загородная,86 | 1 |  | 36,40 |
| 412 | Загородная,86А | 1 |  | 45,20 |
| 413 | Загородная,88 | 1 |  | 38,50 |
| 414 | Загородная,90 | 1 |  | 46,70 |
| 415 | Загородная,92 | 1 |  | 53,40 |
| 416 | Загородная,94 | 1 |  | 46,90 |
| 417 | Загородная,96 | 1 |  | 69,30 |
| 418 | Загородная,100 | 1 |  | 37,60 |
| 419 | Загородная,102 | 1 |  | 30,40 |
| 420 | Загородная,106 | 1 |  | 63,00 |
| 421 | Западная,1 | 1 |  | 74,80 |
| 422 | Западная,2 | 1 |  | 55,20 |
| 423 | Западная,3 | 1 |  | 49,50 |
| 424 | Западная,4 | 1 |  | 42,20 |
| 425 | Западная,5 | 1 |  | 58,90 |
| 426 | Западная,6 | 1 |  | 38,00 |
| 427 | Западная,7 | 1 |  | 38,70 |
| 428 | Западная,8 | 1 |  | 80,10 |
| 429 | Западная,9 | 1 |  | 58,00 |
| 430 | Западная,10 | 1 |  | 47,80 |
| 431 | Западная,11 | 1 |  | 40,20 |
| 432 | Западная,12 | 1 |  | 43,30 |
| 433 | Западная,13 | 1 |  | 37,30 |
| 434 | Западная,14 | 1 |  | 33,90 |
| 435 | Западная,15 | 1 |  | 45,90 |
| 436 | Западная,16 | 1 |  | 43,80 |
| 437 | Западная,17 | 1 |  | 39,90 |
| 438 | Западная,18 | 1 |  | 39,90 |
| 439 | Западная,19 | 1 |  | 31,90 |
| 440 | Западная,20 | 1 |  | 51,50 |
| 441 | Западная,21 | 1 |  | 49,70 |
| 442 | Западная,22 | 1 |  | 37,00 |
| 443 | Западная,23 | 1 |  | 33,70 |
| 444 | Западная,24 | 1 |  | 39,10 |
| 445 | Западная,25 | 1 |  | 53,90 |
| 446 | Западная,26 | 1 |  | 58,60 |
| 447 | Западная,27 | 1 |  | 52,10 |
| 448 | Западная,28 | 1 |  | 41,50 |
| 449 | Западная,29 | 1 |  | 38,10 |
| 450 | Западная,30 | 1 |  | 43,70 |
| 451 | Западная,31 | 1 |  | 29,80 |
| 452 | Западная,32 | 1 |  | 82,70 |
| 453 | Западная,33 | 1 |  | 52,40 |
| 454 | Западная,34 | 1 |  | 27,80 |
| 455 | Западная,35 | 1 |  | 60,00 |
| 456 | Западная,36 | 1 |  | 69,10 |
| 457 | Западная,37 | 1 |  | 35,00 |
| 458 | Западная,38 | 1 |  | 66,40 |
| 459 | Западная,39 | 1 |  | 62,70 |
| 460 | Западная,44 | 1 |  | 68,20 |
| 461 | Заречная,3 | 1 |  | 81,50 |
| 462 | Заречная,4 | 1 |  | 70,00 |
| 463 | Заречная,5 | 1 |  | 51,40 |
| 464 | Заречная,6 | 1 |  | 61,80 |
| 465 | Заречная,7 | 1 |  | 63,30 |
| 466 | Заречная,15 | 1 |  | 53,00 |
| 467 | Заречная,16 | 1 |  | 47,80 |
| 468 | Заречная,17 | 1 |  | 53,60 |
| 469 | Заречная,19 | 1 |  | 43,80 |
| 470 | Каржавина,1 | 1 |  | 46,00 |
| 471 | Каржавина,10 | 1 |  | 36,10 |
| 472 | Каржавина,12 | 1 |  | 53,40 |
| 473 | Каржавина,14 | 1 |  | 48,40 |
| 474 | Каржавина,15 | 1 |  | 43,10 |
| 475 | Каржавина,15А | 1 |  | 46,70 |
| 476 | Карла Маркса,1А | 1 |  | 63,30 |
| 477 | Карла Маркса,2 | 1 |  | 44,10 |
| 478 | Карла Маркса,2А | 1 |  | 60,00 |
| 479 | Карла Маркса,3 | 1 |  | 39,20 |
| 480 | Карла Маркса,5 | 1 |  | 39,90 |
| 481 | Карла Маркса,23 | 1 |  | 40,50 |
| 482 | Карла Маркса,25 | 1 |  | 25,10 |
| 483 | Карла Маркса,28 | 1 |  | 40,30 |
| 484 | Карла Маркса,32 | 1 |  | 53,40 |
| 485 | Карпинского,4 | 1 |  | 75,70 |
| 486 | Карпинского,6 | 1 |  | 48,50 |
| 487 | Карпинского,6А | 1 |  | 22,80 |
| 488 | Карпинского,7 | 1 |  | 40,30 |
| 489 | Карпинского,8А | 1 |  | 37,20 |
| 490 | Карпинского,9 | 1 |  | 41,90 |
| 491 | Карпинского,10 | 1 |  | 50,00 |
| 492 | Карпинского,11 | 1 |  | 40,70 |
| 493 | Карпинского,12 | 1 |  | 33,10 |
| 494 | Карпинского,13 | 1 |  | 43,00 |
| 495 | Карпинского,14 | 1 |  | 63,30 |
| 496 | Карпинского,14А | 1 |  | 46,10 |
| 497 | Карпинского,15 | 1 |  | 73,70 |
| 498 | Карпинского,16 | 1 |  | 46,50 |
| 499 | Карпинского,17 | 1 |  | 35,30 |
| 500 | Карпинского,18 | 1 |  | 53,50 |
| 501 | Карпинского,19 | 1 |  | 39,30 |
| 502 | Карпинского,20 | 1 |  | 46,80 |
| 503 | Карпинского,21 | 1 |  | 40,40 |
| 504 | Карпинского,22 | 1 |  | 61,40 |
| 505 | Карпинского,23 | 1 |  | 54,90 |
| 506 | Карпинского,24 | 1 |  | 34,70 |
| 507 | Карпинского,25 | 1 |  | 118,00 |
| 508 | Карпинского,26 | 1 |  | 57,70 |
| 509 | Карпинского,27 | 1 |  | 34,20 |
| 510 | Карпинского,28 | 1 |  | 67,00 |
| 511 | Карпинского,29 | 1 |  | 67,00 |
| 512 | Карпинского,31 | 1 |  | 27,60 |
| 513 | Карпинского,32 | 1 |  | 24,70 |
| 514 | Карпинского,33 | 1 |  | 32,90 |
| 515 | Карпинского,34 | 1 |  | 48,70 |
| 516 | Карпинского,35 | 1 |  | 62,00 |
| 517 | Карпинского,37 | 1 |  | 47,70 |
| 518 | Кирова,1А | 1 |  | 55,20 |
| 519 | Кирова,2А | 1 |  | 62,10 |
| 520 | Кирова,6 | 1 |  | 29,20 |
| 521 | Комсомольская,28 | 1 |  | 35,20 |
| 522 | Комсомольская,30 | 1 |  | 22,10 |
| 523 | Комсомольская,32 | 1 |  | 38,60 |
| 524 | Комсомольская,43 | 1 |  | 41,90 |
| 525 | Комсомольская,45 | 1 |  | 11,80 |
| 526 | Комсомольская,49 | 1 |  | 26,80 |
| 527 | Комсомольская,50 | 1 |  | 34,50 |
| 528 | Комсомольская,55 | 1 |  | 60,20 |
| 529 | Комсомольская,57 | 1 |  | 41,20 |
| 530 | Котовского,1-2 | 1 |  | 47,40 |
| 531 | Котовского,2 | 1 |  | 47,60 |
| 532 | Котовского,3-1 | 1 |  | 45,00 |
| 533 | Котовского,3-2 | 1 |  | 47,30 |
| 534 | Котовского,5-1 | 1 |  | 48,20 |
| 535 | Котовского,6-1 | 1 |  | 48,20 |
| 536 | Котовского,6-2 | 1 |  | 47,70 |
| 537 | Котовского,7-1 | 1 |  | 48,10 |
| 538 | Котовского,7-2 | 1 |  | 55,20 |
| 539 | Котовского,8-1 | 1 |  | 48,30 |
| 540 | Котовского,8-2 | 1 |  | 48,30 |
| 541 | Котовского,9-1 | 1 |  | 47,30 |
| 542 | Котовского,12-1 | 1 |  | 47,70 |
| 543 | Котовского,12-2 | 1 |  | 47,80 |
| 544 | Котовского,14-1 | 1 |  | 47,70 |
| 545 | Котовского,14-2 | 1 |  | 48,40 |
| 546 | Котовского,16-1 | 1 |  | 47,60 |
| 547 | Котовского,16-2 | 1 |  | 47,70 |
| 548 | Ленина,1 | 1 |  | 102,50 |
| 549 | Ленина,4-1 | 1 |  | 67,60 |
| 550 | Ленина,4-2 | 1 |  | 69,20 |
| 551 | Ленина,7 | 1 |  | 84,40 |
| 552 | Ленина,18 | 1 |  | 27,10 |
| 553 | Ленина,25-2 | 1 |  | 41,20 |
| 554 | Лермонтова,1 | 1 |  | 54,10 |
| 555 | Лермонтова,2 | 1 |  | 30,40 |
| 556 | Лермонтова,2А | 1 |  | 39,90 |
| 557 | Лермонтова,3 | 1 |  | 60,40 |
| 558 | Лермонтова,4 | 1 |  | 37,00 |
| 559 | Лермонтова,5 | 1 |  | 45,50 |
| 560 | Лермонтова,6 | 1 |  | 40,10 |
| 561 | Лермонтова,7 | 1 |  | 68,20 |
| 562 | Лермонтова,8 | 1 |  | 30,50 |
| 563 | Лермонтова,9 | 1 |  | 55,20 |
| 564 | Лермонтова,10 | 1 |  | 45,80 |
| 565 | Лермонтова,11 | 1 |  | 47,00 |
| 566 | Лермонтова,13 | 1 |  | 55,00 |
| 567 | Лермонтова,14 | 1 |  | 66,40 |
| 568 | Лермонтова,15 | 1 |  | 44,40 |
| 569 | Лермонтова,16 | 1 |  | 47,90 |
| 570 | Лермонтова,17 | 1 |  | 37,20 |
| 571 | Лермонтова,18 | 1 |  | 42,20 |
| 572 | Лермонтова,19 | 1 |  | 69,60 |
| 573 | Лесная,1 | 1 |  | 45,70 |
| 574 | Лесная,2 | 1 |  | 34,70 |
| 575 | Лесная,3 | 1 |  | 66,30 |
| 576 | Лесная,4 | 1 |  | 30,90 |
| 577 | Лесная,5 | 1 |  | 46,60 |
| 578 | Лесная,6 | 1 |  | 45,50 |
| 579 | Лесная,7 | 1 |  | 31,10 |
| 580 | Лесная,8 | 1 |  | 36,20 |
| 581 | Лесная,9 | 1 |  | 49,50 |
| 582 | Лесная,10 | 1 |  | 65,10 |
| 583 | Лесная,11 | 1 |  | 32,20 |
| 584 | Лесная,12 | 1 |  | 49,50 |
| 585 | Лесная,13 | 1 |  | 41,50 |
| 586 | Лесная,14 | 1 |  | 88,40 |
| 587 | Лесная,15 | 1 |  | 33,20 |
| 588 | Лесная,16 | 1 |  | 44,50 |
| 589 | Лесная,17 | 1 |  | 54,00 |
| 590 | Лесная,18 | 1 |  | 38,10 |
| 591 | Лесная,19 | 1 |  | 53,00 |
| 592 | Лесная,20 | 1 |  | 52,90 |
| 593 | Ломоносова,1 | 1 |  | 31,70 |
| 594 | Ломоносова,2 | 1 |  | 40,20 |
| 595 | Ломоносова,3 | 1 |  | 35,20 |
| 596 | Ломоносова,4 | 1 |  | 81,00 |
| 597 | Ломоносова,5 | 1 |  | 70,90 |
| 598 | Ломоносова,6 | 1 |  | 35,90 |
| 599 | Ломоносова,7 | 1 |  | 34,00 |
| 600 | Ломоносова,8 | 1 |  | 49,70 |
| 601 | Ломоносова,10 | 1 |  | 52,30 |
| 602 | Ломоносова,11 | 1 |  | 48,30 |
| 603 | Ломоносова,12 | 1 |  | 44,20 |
| 604 | Ломоносова,13 | 1 |  | 62,40 |
| 605 | Ломоносова,14 | 1 |  | 27,70 |
| 606 | Ломоносова,15 | 1 |  | 41,90 |
| 607 | Ломоносова,16 | 1 |  | 41,70 |
| 608 | Малышева,1-1 | 1 |  | 46,30 |
| 609 | Малышева,1-2 | 1 |  | 64,10 |
| 610 | Малышева,1А-1 | 1 |  | 65,00 |
| 611 | Малышева,1А-2 | 1 |  | 64,10 |
| 612 | Малышева,3-1 | 1 |  | 58,20 |
| 613 | Малышева,3-2 | 1 |  | 48,50 |
| 614 | Малышева,5-2 | 1 |  | 48,50 |
| 615 | Малышева,7-1 | 1 |  | 46,70 |
| 616 | Малышева,7-2 | 1 |  | 46,00 |
| 617 | Малышева,9-2 | 1 |  | 47,10 |
| 618 | Малышева,12 | 1 |  | 39,30 |
| 619 | Матросова,1 | 1 |  | 46,30 |
| 620 | Матросова,3 | 1 |  | 54,50 |
| 621 | Матросова,4 | 1 |  | 28,90 |
| 622 | Матросова,6 | 1 |  | 45,90 |
| 623 | Матросова,6А | 1 |  | 46,60 |
| 624 | Матросова,9 | 1 |  | 38,10 |
| 625 | Матросова,10 | 1 |  | 48,80 |
| 626 | Матросова,12 | 1 |  | 46,30 |
| 627 | Матросова,13 | 1 |  | 45,50 |
| 628 | Матросова,14 | 1 |  | 33,20 |
| 629 | Матросова,15 | 1 |  | 29,00 |
| 630 | Матросова,16 | 1 |  | 68,00 |
| 631 | Матросова,17 | 1 |  | 57,60 |
| 632 | Матросова,18 | 1 |  | 37,40 |
| 633 | Матросова,19 | 1 |  | 61,30 |
| 634 | Матросова,23 | 1 |  | 51,90 |
| 635 | Матросова,25 | 1 |  | 46,90 |
| 636 | Матросова,27 | 1 |  | 34,70 |
| 637 | Октябрьская,1 | 1 |  | 55,60 |
| 638 | Октябрьская,3 | 1 |  | 62,30 |
| 639 | Октябрьская,4 | 1 |  | 32,10 |
| 640 | Октябрьская,4А | 1 |  | 30,30 |
| 641 | Октябрьская,5 | 1 |  | 50,30 |
| 642 | Октябрьская,7 | 1 |  | 72,00 |
| 643 | Октябрьская,8 | 1 |  | 44,60 |
| 644 | Октябрьская,9 | 1 |  | 40,40 |
| 645 | Октябрьская,11 | 1 |  | 50,20 |
| 646 | Октябрьская,13 | 1 |  | 59,30 |
| 647 | Октябрьская,15 | 1 |  | 58,40 |
| 648 | Октябрьская,16 | 1 |  | 34,50 |
| 649 | Октябрьская,16-1 | 1 |  | 67,20 |
| 650 | Октябрьская,22 | 1 |  | 73,90 |
| 651 | Октябрьская,24 | 1 |  | 39,70 |
| 652 | Октябрьская,26 | 1 |  | 60,70 |
| 653 | Октябрьская,28 | 1 |  | 37,80 |
| 654 | Октябрьская,30 | 1 |  | 47,30 |
| 655 | Октябрьская,32 | 1 |  | 45,80 |
| 656 | Октябрьская,36 | 1 |  | 48,80 |
| 657 | Октябрьская,38 | 1 |  | 36,70 |
| 658 | Октябрьская,40 | 1 |  | 53,60 |
| 659 | Октябрьская,42 | 1 |  | 48,20 |
| 660 | Октябрьская,44 | 1 |  | 45,90 |
| 661 | Октябрьская,46 | 1 |  | 74,30 |
| 662 | Октябрьская,50 | 1 |  | 49,20 |
| 663 | Октябрьская,52 | 1 |  | 35,50 |
| 664 | Октябрьская,54 | 1 |  | 41,20 |
| 665 | Октябрьская,56 | 1 |  | 39,90 |
| 666 | Октябрьская,58 | 1 |  | 55,70 |
| 667 | Октябрьская,60 | 1 |  | 23,80 |
| 668 | Октябрьская,62 | 1 |  | 25,50 |
| 669 | Октябрьская,70 | 1 |  | 85,70 |
| 670 | Октябрьская,74 | 1 |  | 28,00 |
| 671 | Октябрьская,76 | 1 |  | 66,30 |
| 672 | Октябрьская,80 | 1 |  | 43,00 |
| 673 | Октябрьская,82 | 1 |  | 44,50 |
| 674 | Октябрьская,84 | 1 |  | 69,70 |
| 675 | Октябрьская,88-1 | 1 |  | 31,60 |
| 676 | Октябрьская,88-2 | 1 |  | 35,90 |
| 677 | Октябрьская,90 | 1 |  | 90,60 |
| 678 | Октябрьская,94 | 1 |  | 39,00 |
| 679 | Октябрьская,96 | 1 |  | 99,20 |
| 680 | Октябрьская,98 | 1 |  | 37,20 |
| 681 | Октябрьская,98А | 1 |  | 29,30 |
| 682 | Октябрьская,102 | 1 |  | 41,30 |
| 683 | Октябрьская,104 | 1 |  | 68,20 |
| 684 | Октябрьская,106 | 1 |  | 38,90 |
| 685 | Октябрьская,108 | 1 |  | 89,20 |
| 686 | Октябрьская,112 | 1 |  | 37,40 |
| 687 | Октябрьская,114 | 1 |  | 67,00 |
| 688 | Октябрьская,116 | 1 |  | 42,10 |
| 689 | Октябрьская,118 | 1 |  | 41,80 |
| 690 | Октябрьская,120 | 1 |  | 53,80 |
| 691 | Октябрьская,122 | 1 |  | 39,00 |
| 692 | Октябрьская,126 | 1 |  | 23,00 |
| 693 | Октябрьская,128 | 1 |  | 51,70 |
| 694 | Октябрьская,130 | 1 |  | 41,80 |
| 695 | Октябрьская,132 | 1 |  | 44,70 |
| 696 | Октябрьская,134 | 1 |  | 37,80 |
| 697 | Островского,1-1 | 1 |  | 46,50 |
| 698 | Островского,1-2 | 1 |  | 44,20 |
| 699 | Островского,1Б | 1 |  | 39,20 |
| 700 | Островского,2-1 | 1 |  | 49,50 |
| 701 | Островского,2-2 | 1 |  | 48,40 |
| 702 | Островского,3-1 | 1 |  | 48,80 |
| 703 | Островского,3-2 | 1 |  | 48,10 |
| 704 | Островского,4 | 1 |  | 46,00 |
| 705 | Островского,5 | 1 |  | 48,00 |
| 706 | Островского,6-2 | 1 |  | 47,10 |
| 707 | Островского,8-2 | 1 |  | 60,70 |
| 708 | Островского,9-1 | 1 |  | 48,10 |
| 709 | Островского,9-2 | 1 |  | 48,50 |
| 710 | Островского,9-А | 1 |  | 42,20 |
| 711 | Островского,10 | 1 |  | 31,80 |
| 712 | Островского,11 | 1 |  | 66,50 |
| 713 | Островского,12 | 1 |  | 37,10 |
| 714 | Островского,13 | 1 |  | 47,80 |
| 715 | Островского,14 | 1 |  | 47,70 |
| 716 | Островского,15 | 1 |  | 53,00 |
| 717 | Островского,16 | 1 |  | 31,10 |
| 718 | Островского,17 | 1 |  | 43,40 |
| 719 | Островского,18 | 1 |  | 31,90 |
| 720 | Островского,19 | 1 |  | 59,40 |
| 721 | Островского,20 | 1 |  | 65,20 |
| 722 | Островского,22 | 1 |  | 35,10 |
| 723 | Островского,23 | 1 |  | 58,80 |
| 724 | Островского,24 | 1 |  | 47,90 |
| 725 | Островского,25 | 1 |  | 56,70 |
| 726 | Островского,26 | 1 |  | 51,80 |
| 727 | Островского,26А | 1 |  | 51,80 |
| 728 | Островского,27 | 1 |  | 58,10 |
| 729 | Островского,28 | 1 |  | 39,50 |
| 730 | Островского,29 | 1 |  | 51,90 |
| 731 | Островского,30 | 1 |  | 47,80 |
| 732 | Островского,31 | 1 |  | 41,10 |
| 733 | Островского,32 | 1 |  | 40,70 |
| 734 | Островского,33 | 1 |  | 49,20 |
| 735 | Островского,34 | 1 |  | 45,20 |
| 736 | Островского,35 | 1 |  | 45,70 |
| 737 | Островского,36 | 1 |  | 49,60 |
| 738 | Островского,37 | 1 |  | 44,40 |
| 739 | Островского,38 | 1 |  | 35,50 |
| 740 | Островского,39 | 1 |  | 45,70 |
| 741 | Островского,40 | 1 |  | 50,50 |
| 742 | Островского,42 | 1 |  | 31,00 |
| 743 | Островского,43 | 1 |  | 50,00 |
| 744 | Островского,44 | 1 |  | 39,60 |
| 745 | Островского,45 | 1 |  | 42,40 |
| 746 | Островского,46 | 1 |  | 60,80 |
| 747 | Островского,47 | 1 |  | 43,30 |
| 748 | Островского,48 | 1 |  | 50,70 |
| 749 | Островского,49 | 1 |  | 61,60 |
| 750 | Островского,50 | 1 |  | 51,40 |
| 751 | Островского,52 | 1 |  | 47,70 |
| 752 | Островского,53 | 1 |  | 31,20 |
| 753 | Островского,54 | 1 |  | 28,90 |
| 754 | Островского,55 | 1 |  | 71,80 |
| 755 | Островского,56 | 1 |  | 51,20 |
| 756 | Островского,57 | 1 |  | 52,30 |
| 757 | Островского,59 | 1 |  | 28,70 |
| 758 | Островского,60 | 1 |  | 44,20 |
| 759 | Островского,62 | 1 |  | 29,70 |
| 760 | Островского,63 | 1 |  | 38,20 |
| 761 | Островского,64 | 1 |  | 33,20 |
| 762 | Островского,65 | 1 |  | 49,00 |
| 763 | Островского,66 | 1 |  | 71,60 |
| 764 | Островского,67 | 1 |  | 32,80 |
| 765 | Островского,68 | 1 |  | 70,20 |
| 766 | Островского,69 | 1 |  | 47,60 |
| 767 | Островского,70 | 1 |  | 63,50 |
| 768 | Островского,71 | 1 |  | 44,65 |
| 769 | Островского,71А | 1 |  | 44,65 |
| 770 | Островского,72-1 | 1 |  | 32,80 |
| 771 | Островского,72-2 | 1 |  | 39,60 |
| 772 | Островского,73 | 1 |  | 33,60 |
| 773 | Островского,74 | 1 |  | 31,30 |
| 774 | Островского,75 | 1 |  | 32,30 |
| 775 | Островского,77 | 1 |  | 29,80 |
| 776 | Островского,77-1 | 1 |  | 31,40 |
| 777 | Островского,79 | 1 |  | 30,80 |
| 778 | Островского,80 | 1 |  | 30,20 |
| 779 | Островского,81 | 1 |  | 32,20 |
| 780 | Островского,82 | 1 |  | 30,70 |
| 781 | Островского,83 | 1 |  | 30,30 |
| 782 | Островского,84 | 1 |  | 43,30 |
| 783 | Островского,85 | 1 |  | 52,30 |
| 784 | Островского,87 | 1 |  | 35,40 |
| 785 | Островского,88 | 1 |  | 30,10 |
| 786 | Островского,89 | 1 |  | 30,90 |
| 787 | Островского,90 | 1 |  | 44,50 |
| 788 | Островского,91 | 1 |  | 29,60 |
| 789 | Островского,92 | 1 |  | 44,10 |
| 790 | Островского,93 | 1 |  | 31,50 |
| 791 | Островского,94 | 1 |  | 36,90 |
| 792 | Островского,95 | 1 |  | 29,20 |
| 793 | Островского,96 | 1 |  | 48,10 |
| 794 | Островского,97 | 1 |  | 34,30 |
| 795 | Островского,98 | 1 |  | 51,70 |
| 796 | Островского,99 | 1 |  | 64,80 |
| 797 | Островского,100 | 1 |  | 51,80 |
| 798 | Островского,100А | 1 |  | 52,30 |
| 799 | Островского,101 | 1 |  | 45,80 |
| 800 | Островского,102 | 1 |  | 36,20 |
| 801 | Островского,103 | 1 |  | 33,00 |
| 802 | Островского,104 | 1 |  | 42,20 |
| 803 | Островского,105 | 1 |  | 46,60 |
| 804 | Островского,106 | 1 |  | 36,50 |
| 805 | Островского,107 | 1 |  | 40,60 |
| 806 | Островского,108 | 1 |  | 37,90 |
| 807 | Островского,109 | 1 |  | 41,40 |
| 808 | Островского,110 | 1 |  | 34,30 |
| 809 | Островского,111 | 1 |  | 66,60 |
| 810 | Островского,112 | 1 |  | 36,30 |
| 811 | Островского,113 | 1 |  | 53,30 |
| 812 | Островского,114 | 1 |  | 38,50 |
| 813 | Островского,115 | 1 |  | 48,00 |
| 814 | Островского,116 | 1 |  | 66,50 |
| 815 | Островского,117 | 1 |  | 40,90 |
| 816 | Островского,118 | 1 |  | 50,20 |
| 817 | Островского,119 | 1 |  | 42,60 |
| 818 | Островского,120 | 1 |  | 35,40 |
| 819 | Островского,121 | 1 |  | 48,90 |
| 820 | Островского,122 | 1 |  | 49,20 |
| 821 | Островского,123 | 1 |  | 41,80 |
| 822 | Островского,124 | 1 |  | 50,20 |
| 823 | Островского,125 | 1 |  | 39,40 |
| 824 | Островского,126 | 1 |  | 42,40 |
| 825 | Островского,126А | 1 |  | 68,60 |
| 826 | Островского,127 | 1 |  | 29,00 |
| 827 | Островского,128 | 1 |  | 41,60 |
| 828 | Островского,129 | 1 |  | 48,20 |
| 829 | Островского,130 | 1 |  | 57,30 |
| 830 | Островского,131 | 1 |  | 54,10 |
| 831 | Островского,132 | 1 |  | 50,90 |
| 832 | Островского,133 | 1 |  | 44,90 |
| 833 | Островского,134 | 1 |  | 42,30 |
| 834 | Островского,135 | 1 |  | 40,80 |
| 835 | Островского,136 | 1 |  | 37,90 |
| 836 | Островского,137 | 1 |  | 66,90 |
| 837 | Островского,138 | 1 |  | 36,40 |
| 838 | Островского,139 | 1 |  | 46,90 |
| 839 | Островского,140 | 1 |  | 46,00 |
| 840 | Островского,141 | 1 |  | 49,60 |
| 841 | Островского,142 | 1 |  | 38,40 |
| 842 | Островского,142А | 1 |  | 61,00 |
| 843 | Островского,144 | 1 |  | 43,10 |
| 844 | Островского,145 | 1 |  | 49,60 |
| 845 | Островского,146 | 1 |  | 43,10 |
| 846 | Островского,147 | 1 |  | 41,90 |
| 847 | Островского,149 | 1 |  | 51,30 |
| 848 | Островского,151 | 1 |  | 47,90 |
| 849 | Островского,152 | 1 |  | 51,90 |
| 850 | Островского,152А | 1 |  | 64,70 |
| 851 | Островского,153 | 1 |  | 39,10 |
| 852 | Островского,154 | 1 |  | 48,50 |
| 853 | Островского,156 | 1 |  | 44,50 |
| 854 | Островского,157 | 1 |  | 54,50 |
| 855 | Островского,158 | 1 |  | 61,50 |
| 856 | Островского,159 | 1 |  | 62,60 |
| 857 | Островского,160 | 1 |  | 58,20 |
| 858 | Островского,161 | 1 |  | 38,40 |
| 859 | Островского,162А | 1 |  | 173,10 |
| 860 | Островского,163 | 1 |  | 35,40 |
| 861 | Островского,164 | 1 |  | 64,00 |
| 862 | Островского,165 | 1 |  | 53,50 |
| 863 | Островского,167 | 1 |  | 54,50 |
| 864 | Островского,169 | 1 |  | 37,70 |
| 865 | Островского,171 | 1 |  | 66,20 |
| 866 | Островского,173 | 1 |  | 68,40 |
| 867 | П.Морозова,1 | 1 |  | 67,00 |
| 868 | П.Морозова,2 | 1 |  | 47,70 |
| 869 | П.Морозова,3 | 1 |  | 80,10 |
| 870 | П.Морозова,4 | 1 |  | 86,80 |
| 871 | П.Морозова,5 | 1 |  | 42,90 |
| 872 | П.Морозова,5А | 1 |  | 63,40 |
| 873 | П.Морозова,6 | 1 |  | 39,60 |
| 874 | П.Морозова,7 | 1 |  | 48,80 |
| 875 | П.Морозова,7А | 1 |  | 58,90 |
| 876 | П.Морозова,8 | 1 |  | 31,10 |
| 877 | П.Морозова,9 | 1 |  | 20,80 |
| 878 | П.Морозова,10 | 1 |  | 16,00 |
| 879 | П.Морозова,11 | 1 |  | 42,40 |
| 880 | П.Морозова,12 | 1 |  | 46,40 |
| 881 | П.Морозова,13 | 1 |  | 44,60 |
| 882 | П.Морозова,14 | 1 |  | 42,90 |
| 883 | П.Морозова,16 | 1 |  | 43,60 |
| 884 | П.Морозова,17 | 1 |  | 50,60 |
| 885 | П.Морозова,18 | 1 |  | 29,90 |
| 886 | П.Морозова,20 | 1 |  | 41,10 |
| 887 | П.Морозова,22 | 1 |  | 44,90 |
| 888 | Первомайская,1 | 1 |  | 102,60 |
| 889 | Первомайская,3 | 1 |  | 44,70 |
| 890 | Первомайская,4 | 1 |  | 44,20 |
| 891 | Первомайская,5 | 1 |  | 28,90 |
| 892 | Первомайская,6 | 1 |  | 45,60 |
| 893 | Первомайская,6А | 1 |  | 58,10 |
| 894 | Первомайская,7 | 1 |  | 33,90 |
| 895 | Первомайская,8 | 1 |  | 31,90 |
| 896 | Первомайская,8А | 1 |  | 35,70 |
| 897 | Первомайская,9 | 1 |  | 34,90 |
| 898 | Первомайская,10 | 1 |  | 36,40 |
| 899 | Первомайская,11 | 1 |  | 22,90 |
| 900 | Первомайская,12 | 1 |  | 44,00 |
| 901 | Первомайская,13 | 1 |  | 49,60 |
| 902 | Первомайская,14 | 1 |  | 36,50 |
| 903 | Первомайская,14А | 1 |  | 60,60 |
| 904 | Первомайская,15 | 1 |  | 42,10 |
| 905 | Первомайская,16 | 1 |  | 66,20 |
| 906 | Первомайская,16А | 1 |  | 49,80 |
| 907 | Первомайская,17 | 1 |  | 37,20 |
| 908 | Первомайская,18 | 1 |  | 52,00 |
| 909 | Первомайская,19 | 1 |  | 74,30 |
| 910 | Первомайская,20 | 1 |  | 31,80 |
| 911 | Первомайская,21 | 1 |  | 49,20 |
| 912 | Первомайская,22 | 1 |  | 35,20 |
| 913 | Первомайская,23 | 1 |  | 20,35 |
| 914 | Первомайская,24 | 1 |  | 35,90 |
| 915 | Первомайская,25 | 1 |  | 36,20 |
| 916 | Первомайская,26 | 1 |  | 60,60 |
| 917 | Первомайская,26А | 1 |  | 56,80 |
| 918 | Первомайская,27 | 1 |  | 37,90 |
| 919 | Первомайская,28 | 1 |  | 27,60 |
| 920 | Первомайская,28А | 1 |  | 39,50 |
| 921 | Первомайская,29 | 1 |  | 163,50 |
| 922 | Первомайская,30 | 1 |  | 30,10 |
| 923 | Первомайская,31 | 1 |  | 32,10 |
| 924 | Первомайская,32 | 1 |  | 59,60 |
| 925 | Первомайская,33 | 1 |  | 44,90 |
| 926 | Первомайская,34 | 1 |  | 25,40 |
| 927 | Первомайская,34А | 1 |  | 48,00 |
| 928 | Первомайская,36 | 1 |  | 39,60 |
| 929 | Первомайская,37 | 1 |  | 55,50 |
| 930 | Первомайская,38 | 1 |  | 38,00 |
| 931 | Первомайская,39 | 1 |  | 35,60 |
| 932 | Первомайская,40 | 1 |  | 32,90 |
| 933 | Первомайская,41 | 1 |  | 58,10 |
| 934 | Первомайская,42 | 1 |  | 47,70 |
| 935 | Первомайская,43 | 1 |  | 21,40 |
| 936 | Первомайская,43А | 1 |  | 33,70 |
| 937 | Первомайская,44А | 1 |  | 33,90 |
| 938 | Первомайская,45 | 1 |  | 37,10 |
| 939 | Первомайская,46 | 1 |  | 41,20 |
| 940 | Первомайская,47 | 1 |  | 71,50 |
| 941 | Первомайская,48 | 1 |  | 68,70 |
| 942 | Первомайская,49 | 1 |  | 35,80 |
| 943 | Первомайская,50 | 1 |  | 66,50 |
| 944 | Первомайская,51-1 | 1 |  | 42,30 |
| 945 | Первомайская,51-2 | 1 |  | 21,40 |
| 946 | Первомайская,52 | 1 |  | 60,00 |
| 947 | Первомайская,54 | 1 |  | 51,90 |
| 948 | Первомайская,55 | 1 |  | 60,40 |
| 949 | Первомайская,56 | 1 |  | 32,90 |
| 950 | Первомайская,57 | 1 |  | 54,80 |
| 951 | Первомайская,59-1 | 1 |  | 39,60 |
| 952 | Первомайская,59-2 | 1 |  | 29,90 |
| 953 | Первомайская,60 | 1 |  | 94,80 |
| 954 | Первомайская,62 | 1 |  | 44,70 |
| 955 | Первомайская,64 | 1 |  | 62,50 |
| 956 | Первомайская,65 | 1 |  | 104,60 |
| 957 | Первомайская,66 | 1 |  | 40,30 |
| 958 | Первомайская,67 | 1 |  | 49,30 |
| 959 | Первомайская,68 | 1 |  | 43,30 |
| 960 | Первомайская,69 | 1 |  | 67,80 |
| 961 | Первомайская,70 | 1 |  | 64,00 |
| 962 | Первомайская,72 | 1 |  | 70,40 |
| 963 | Первомайская,72А | 1 |  | 45,30 |
| 964 | Первомайская,80 | 1 |  | 30,60 |
| 965 | Первомайская,80А | 1 |  | 0,00 |
| 966 | Первомайская,82 | 1 |  | 57,00 |
| 967 | Первомайская,84 | 1 |  | 40,70 |
| 968 | Первомайская,90-2 | 1 |  | 77,00 |
| 969 | Первомайская,92 | 1 |  | 83,60 |
| 970 | Первомайская,94 | 1 |  | 57,20 |
| 971 | Первомайская,96 | 1 |  | 66,90 |
| 972 | Первомайская,98 | 1 |  | 55,70 |
| 973 | Первомайская,104 | 1 |  | 39,00 |
| 974 | Первомайская,106 | 1 |  | 42,00 |
| 975 | Пирогова,3 | 1 |  | 45,30 |
| 976 | Пирогова,5 | 1 |  | 36,60 |
| 977 | Пирогова,7 | 1 |  | 43,00 |
| 978 | Пирогова,8 | 1 |  | 38,60 |
| 979 | Пирогова,9 | 1 |  | 30,80 |
| 980 | Пирогова,10 | 1 |  | 29,20 |
| 981 | Пирогова,11 | 1 |  | 57,80 |
| 982 | Пирогова,12 | 1 |  | 36,00 |
| 983 | Пирогова,13 | 1 |  | 37,00 |
| 984 | Пирогова,14 | 1 |  | 38,50 |
| 985 | Пирогова,15 | 1 |  | 35,00 |
| 986 | Пирогова,16 | 1 |  | 48,30 |
| 987 | Пирогова,17 | 1 |  | 66,90 |
| 988 | Пирогова,18 | 1 |  | 40,50 |
| 989 | Пирогова,19 | 1 |  | 29,70 |
| 990 | Пирогова,20 | 1 |  | 23,10 |
| 991 | Пирогова,21 | 1 |  | 49,90 |
| 992 | Пирогова,22 | 1 |  | 33,90 |
| 993 | Пирогова,23 | 1 |  | 65,40 |
| 994 | Пирогова,24 | 1 |  | 67,40 |
| 995 | Пирогова,25 | 1 |  | 54,50 |
| 996 | Пирогова,26 | 1 |  | 56,00 |
| 997 | Пирогова,27 | 1 |  | 51,60 |
| 998 | Пирогова,29 | 1 |  | 38,90 |
| 999 | Пирогова,30 | 1 |  | 56,30 |
| 1000 | Пирогова,31 | 1 |  | 39,60 |
| 1001 | Пирогова,32 | 1 |  | 26,10 |
| 1002 | Пирогова,33 | 1 |  | 43,00 |
| 1003 | Пирогова,35 | 1 |  | 37,70 |
| 1004 | Пирогова,36 | 1 |  | 47,40 |
| 1005 | Пирогова,37 | 1 |  | 29,30 |
| 1006 | Пирогова,38 | 1 |  | 51,70 |
| 1007 | Пирогова,42 | 1 |  | 40,60 |
| 1008 | Пирогова,43 | 1 |  | 31,90 |
| 1009 | Пирогова,44 | 1 |  | 52,00 |
| 1010 | Пирогова,45 | 1 |  | 35,90 |
| 1011 | Пирогова,46 | 1 |  | 66,50 |
| 1012 | Пирогова,47 | 1 |  | 43,00 |
| 1013 | Пирогова,48 | 1 |  | 40,70 |
| 1014 | Пирогова,49 | 1 |  | 46,80 |
| 1015 | Пирогова,50 | 1 |  | 30,00 |
| 1016 | Пирогова,51 | 1 |  | 38,10 |
| 1017 | Пирогова,52 | 1 |  | 57,40 |
| 1018 | Пирогова,53 | 1 |  | 86,30 |
| 1019 | Пирогова,54 | 1 |  | 35,40 |
| 1020 | Пирогова,55 | 1 |  | 54,00 |
| 1021 | Пирогова,56 | 1 |  | 53,60 |
| 1022 | Пирогова,57 | 1 |  | 82,30 |
| 1023 | Пирогова,58 | 1 |  | 44,20 |
| 1024 | Пирогова,59 | 1 |  | 22,10 |
| 1025 | Пирогова,60 | 1 |  | 53,10 |
| 1026 | Пирогова,61 | 1 |  | 50,20 |
| 1027 | Пирогова,62 | 1 |  | 46,50 |
| 1028 | Пирогова,63 | 1 |  | 34,60 |
| 1029 | Пирогова,64 | 1 |  | 44,50 |
| 1030 | Пирогова,64А | 1 |  | 62,40 |
| 1031 | Пирогова,68 | 1 |  | 71,90 |
| 1032 | Пирогова,69 | 1 |  | 42,70 |
| 1033 | Пирогова,70 | 1 |  | 41,00 |
| 1034 | Пирогова,71 | 1 |  | 44,00 |
| 1035 | Пирогова,72 | 1 |  | 52,40 |
| 1036 | Пирогова,73 | 1 |  | 62,80 |
| 1037 | Пирогова,74 | 1 |  | 35,50 |
| 1038 | Пирогова,75 | 1 |  | 41,60 |
| 1039 | Пирогова,76 | 1 |  | 28,20 |
| 1040 | Пирогова,77 | 1 |  | 28,00 |
| 1041 | Пирогова,78 | 1 |  | 34,70 |
| 1042 | Пирогова,79 | 1 |  | 28,40 |
| 1043 | Пирогова,79А | 1 |  | 33,40 |
| 1044 | Пирогова,80 | 1 |  | 28,10 |
| 1045 | Пирогова,81 | 1 |  | 68,00 |
| 1046 | Пирогова,81А | 1 |  | 44,00 |
| 1047 | Пирогова,83 | 1 |  | 29,70 |
| 1048 | Пирогова,84 | 1 |  | 59,30 |
| 1049 | Пирогова,85 | 1 |  | 86,50 |
| 1050 | Пирогова,86 | 1 |  | 36,80 |
| 1051 | Пирогова,87 | 1 |  | 74,50 |
| 1052 | Пирогова,88 | 1 |  | 40,90 |
| 1053 | Пирогова,89 | 1 |  | 44,00 |
| 1054 | Пирогова,90 | 1 |  | 53,90 |
| 1055 | Пирогова,91 | 1 |  | 41,00 |
| 1056 | Пирогова,95 | 1 |  | 35,90 |
| 1057 | ул.Покровская,2 | 1 |  | 70,50 |
| 1058 | ул.Покровская,4 | 1 |  | 37,60 |
| 1059 | ул.Покровская,6 | 1 |  | 73,70 |
| 1060 | ул.Покровская,8 | 1 |  | 38,20 |
| 1061 | ул.Покровская,10 | 1 |  | 69,80 |
| 1062 | ул.Покровская,12 | 1 |  | 42,50 |
| 1063 | ул.Покровская,14 | 1 |  | 49,70 |
| 1064 | ул.Покровская,16 | 1 |  | 40,90 |
| 1065 | ул.Покровская,18 | 1 |  | 64,80 |
| 1066 | Попова,1 | 1 |  | 57,80 |
| 1067 | Попова,2 | 1 |  | 35,70 |
| 1068 | Попова,3 | 1 |  | 34,80 |
| 1069 | Попова,5 | 1 |  | 47,20 |
| 1070 | Попова,6 | 1 |  | 69,10 |
| 1071 | Попова,7 | 1 |  | 62,80 |
| 1072 | Попова,8 | 1 |  | 56,10 |
| 1073 | Попова,9 | 1 |  | 41,50 |
| 1074 | Попова,10 | 1 |  | 51,20 |
| 1075 | Попова,11 | 1 |  | 51,60 |
| 1076 | Попова,12 | 1 |  | 39,50 |
| 1077 | Попова,13 | 1 |  | 68,00 |
| 1078 | Попова,15 | 1 |  | 54,20 |
| 1079 | Попова,16 | 1 |  | 74,50 |
| 1080 | Попова,17 | 1 |  | 44,80 |
| 1081 | Попова,19 | 1 |  | 42,90 |
| 1082 | ул.Пушкина,1 | 1 |  | 77,10 |
| 1083 | ул.Пушкина,4 | 1 |  | 47,40 |
| 1084 | ул.Пушкина,5 | 1 |  | 32,00 |
| 1085 | ул.Пушкина,7 | 1 |  | 43,80 |
| 1086 | ул.Пушкина,9 | 1 |  | 36,00 |
| 1087 | ул.Пушкина,11 | 1 |  | 37,20 |
| 1088 | ул.Пушкина,13 | 1 |  | 53,30 |
| 1089 | ул.Пушкина,15 | 1 |  | 69,40 |
| 1090 | Радищева,1 | 1 |  | 35,60 |
| 1091 | Радищева,2 | 1 |  | 68,50 |
| 1092 | Радищева,3 | 1 |  | 57,10 |
| 1093 | Радищева,4-1 | 1 |  | 49,20 |
| 1094 | Радищева,4-2 | 1 |  | 48,80 |
| 1095 | Радищева,5 | 1 |  | 37,10 |
| 1196 | ул. Белинского,3 | 1 |  | 60,70 |
| 1197 | ул. Белинского,4 | 1 |  | 36,30 |
| 1198 | ул. Белинского,5 | 1 |  | 38,30 |
| 1199 | ул. Белинского,6 | 1 |  | 45,30 |
| 1200 | ул. Белинского,7 | 1 |  | 28,70 |
| 1201 | ул. Белинского,8 | 1 |  | 41,40 |
| 1202 | ул. Белинского,9 | 1 |  | 35,50 |
| 1203 | ул. Белинского,10 | 1 |  | 33,90 |
| 1204 | ул. Белинского,11 | 1 |  | 44,30 |
| 1205 | ул. Белинского,12 | 1 |  | 32,90 |
| 1206 | ул. Белинского,13 | 1 |  | 41,60 |
| 1207 | ул. Белинского,14 | 1 |  | 34,50 |
| 1208 | ул. Буденного,1 | 1 |  | 30,00 |
| 1209 | ул. Буденного,1А | 1 |  | 18,30 |
| 1210 | ул. Буденного,3 | 1 |  | 23,60 |
| 1211 | ул. Буденного,4 | 1 |  | 51,70 |
| 1212 | ул. Буденного,5 | 1 |  | 29,80 |
| 1213 | ул. Буденного,6 | 1 |  | 59,90 |
| 1214 | ул. Буденного,16 | 1 |  | 56,20 |
| 1215 | ул. Буденного,18 | 1 |  | 56,00 |
| 1216 | ул. Буденного,19 | 1 |  | 42,20 |
| 1217 | ул. Буденного,20 | 1 |  | 52,80 |
| 1218 | ул. Буденного,21 | 1 |  | 41,40 |
| 1219 | ул. Буденного,22 | 1 |  | 37,70 |
| 1220 | ул. Буденного,24 | 1 |  | 57,10 |
| 1221 | ул. Буденного,26 | 1 |  | 62,80 |
| 1222 | ул. Буденного,28-1 | 1 |  | 58,00 |
| 1223 | ул. Буденного,30-1 | 1 |  | 61,10 |
| 1224 | ул. Буденного,30-2 | 1 |  | 59,40 |
| 1225 | ул. Буденного,32-1 | 1 |  | 57,50 |
| 1226 | ул. Буденного,32-2 | 1 |  | 100,20 |
| 1227 | ул. Буденного,34-2 | 1 |  | 60,20 |
| 1228 | ул. Буденного,36 | 1 |  | 61,00 |
| 1229 | ул. Ватутина,32 | 1 |  | 99,90 |
| 1230 | ул. Горняков,14 | 1 |  | 28,90 |
| 1231 | ул. Горняков,16 | 1 |  | 40,20 |
| 1232 | ул. Горняков,18 | 1 |  | 22,80 |
| 1233 | ул. Горняков,20 | 1 |  | 50,00 |
| 1234 | ул. Горняков,22 | 1 |  | 38,10 |
| 1235 | ул. Горняков,24 | 1 |  | 47,10 |
| 1236 | ул. Горняков,26-1 | 1 |  | 30,80 |
| 1237 | ул. Горняков,26-2 | 1 |  | 28,70 |
| 1238 | ул. Горняков,28-1 | 1 |  | 45,90 |
| 1239 | ул. Горняков,28-2 | 1 |  | 62,80 |
| 1240 | ул. Горняков,30-1 | 1 |  | 45,70 |
| 1241 | ул. Горняков,30-2 | 1 |  | 45,70 |
| 1242 | ул. Горняков,33 | 1 |  | 48,60 |
| 1243 | ул. Горняков,34-1 | 1 |  | 45,70 |
| 1244 | ул. Горняков,34-2 | 1 |  | 45,90 |
| 1245 | ул. Горняков,35 | 1 |  | 69,30 |
| 1246 | ул. Горняков,35А | 1 |  | 113,60 |
| 1247 | ул. Горняков,36-1 | 1 |  | 49,50 |
| 1248 | ул. Горняков,36-2 | 1 |  | 45,90 |
| 1249 | ул. Горняков,37-1 | 1 |  | 62,60 |
| 1250 | ул. Горняков,37-2 | 1 |  | 52,80 |
| 1251 | ул. Горняков,38-1 | 1 |  | 54,40 |
| 1252 | ул. Горняков,38-2 | 1 |  | 46,00 |
| 1253 | ул. Горняков,39-1 | 1 |  | 48,00 |
| 1254 | ул. Горняков,39-2 | 1 |  | 48,40 |
| 1255 | ул. Горняков,41-1 | 1 |  | 47,50 |
| 1256 | ул. Горняков,41-2 | 1 |  | 74,00 |
| 1257 | ул. Горняков,42 | 1 |  | 46,10 |
| 1258 | ул. Горняков,43 | 1 |  | 61,50 |
| 1259 | ул. Горняков,43А | 1 |  | 45,30 |
| 1260 | ул. Горняков,44 | 1 |  | 68,60 |
| 1261 | ул. Горняков,45 | 1 |  | 62,70 |
| 1262 | ул. Горняков,47 | 1 |  | 71,90 |
| 1263 | ул. Горняков,48 | 1 |  | 50,70 |
| 1264 | ул. Горняков,48А | 1 |  | 46,50 |
| 1265 | ул. Горняков,49 | 1 |  | 66,80 |
| 1266 | ул. Горняков,50 | 1 |  | 56,30 |
| 1267 | ул. Горняков,50А | 1 |  | 65,50 |
| 1268 | ул. Горняков,51 | 1 |  | 63,60 |
| 1269 | ул. Горняков,52 | 1 |  | 46,30 |
| 1270 | ул. Горняков,53 | 1 |  | 46,40 |
| 1271 | ул. Горняков,54 | 1 |  | 38,00 |
| 1272 | ул. Горняков,55 | 1 |  | 52,40 |
| 1273 | ул. Горняков,56 | 1 |  | 41,80 |
| 1274 | ул. Горняков,57 | 1 |  | 37,00 |
| 1275 | ул. Горняков,58 | 1 |  | 84,90 |
| 1276 | ул. Горняков,59 | 1 |  | 67,70 |
| 1277 | ул. Горняков,60 | 1 |  | 42,90 |
| 1278 | ул. Горняков,61 | 1 |  | 65,80 |
| 1279 | ул. Горняков,62 | 1 |  | 54,90 |
| 1280 | ул. Горняков,63 | 1 |  | 67,90 |
| 1281 | ул. Горняков,64 | 1 |  | 39,00 |
| 1282 | ул. Горняков,65 | 1 |  | 48,60 |
| 1283 | ул. Горняков,67 | 1 |  | 40,60 |
| 1284 | ул. Горняков,68 | 1 |  | 45,70 |
| 1285 | ул. Горняков,69 | 1 |  | 50,00 |
| 1286 | ул. Горняков,70 | 1 |  | 36,40 |
| 1287 | ул. Горняков,71 | 1 |  | 43,30 |
| 1288 | ул. Горняков,72 | 1 |  | 51,10 |
| 1289 | ул. Горняков,73 | 1 |  | 44,30 |
| 1290 | ул. Горняков,75 | 1 |  | 40,50 |
| 1291 | ул. Горняков,76 | 1 |  | 32,10 |
| 1292 | ул. Горняков,77 | 1 |  | 50,80 |
| 1293 | ул. Горняков,79 | 1 |  | 33,20 |
| 1294 | ул. Горняков,80 | 1 |  | 63,10 |
| 1295 | ул. Горняков,81 | 1 |  | 47,20 |
| 1296 | ул. Горняков,82 | 1 |  | 45,90 |
| 1297 | ул. Горняков,83 | 1 |  | 39,40 |
| 1298 | ул. Горняков,84 | 1 |  | 35,50 |
| 1299 | ул. Горняков,85 | 1 |  | 49,20 |
| 1300 | ул. Горняков,86 | 1 |  | 38,50 |
| 1301 | ул. Горняков,87 | 1 |  | 56,60 |
| 1302 | ул. Горняков,89 | 1 |  | 50,00 |
| 1303 | ул. Горняков,90 | 1 |  | 48,50 |
| 1304 | ул. Горняков,91 | 1 |  | 50,80 |
| 1305 | ул. Горняков,92 | 1 |  | 38,60 |
| 1306 | ул. Горняков,93 | 1 |  | 41,10 |
| 1307 | ул. Горняков,94 | 1 |  | 70,10 |
| 1308 | ул. Горняков,95 | 1 |  | 49,30 |
| 1309 | ул. Горняков,96 | 1 |  | 47,60 |
| 1310 | ул. Горняков,97 | 1 |  | 39,50 |
| 1311 | ул. Горняков,99 | 1 |  | 25,80 |
| 1312 | ул. Горняков,100 | 1 |  | 40,20 |
| 1313 | ул. Горняков,101 | 1 |  | 40,30 |
| 1314 | ул. Горняков,102 | 1 |  | 41,00 |
| 1315 | ул. Горняков,103 | 1 |  | 59,40 |
| 1316 | ул. Горняков,104 | 1 |  | 42,80 |
| 1317 | ул. Горняков,105 | 1 |  | 50,20 |
| 1318 | ул. Горняков,106 | 1 |  | 47,90 |
| 1319 | ул. Горняков,107 | 1 |  | 45,10 |
| 1320 | ул. Горняков,108 | 1 |  | 49,80 |
| 1321 | ул. Горняков,110 | 1 |  | 37,10 |
| 1322 | ул. Горняков,112 | 1 |  | 61,50 |
| 1323 | ул. Горняков,113 | 1 |  | 52,60 |
| 1324 | ул. Горняков,115 | 1 |  | 62,90 |
| 1325 | ул. Горняков,116 | 1 |  | 31,10 |
| 1326 | ул. Горняков,117 | 1 |  | 21,20 |
| 1327 | ул. Горняков,118 | 1 |  | 33,10 |
| 1328 | ул. Горняков,119 | 1 |  | 37,80 |
| 1329 | ул. Горняков,120 | 1 |  | 64,60 |
| 1330 | ул. Горняков,121 | 1 |  | 51,20 |
| 1331 | ул. Горняков,123 | 1 |  | 53,50 |
| 1332 | ул. Горняков,125 | 1 |  | 50,20 |
| 1333 | ул. Горняков,127 | 1 |  | 36,70 |
| 1334 | ул. Горняков,129 | 1 |  | 41,40 |
| 1335 | ул. Горняков,131 | 1 |  | 49,30 |
| 1336 | ул. Горняков,133 | 1 |  | 31,60 |
| 1337 | Горького,1 | 1 |  | 41,00 |
| 1338 | Горького,2 | 1 |  | 27,60 |
| 1339 | Горького,3 | 1 |  | 28,00 |
| 1340 | Горького,4 | 1 |  | 44,80 |
| 1341 | Горького,5 | 1 |  | 71,30 |
| 1342 | Горького,6 | 1 |  | 46,20 |
| 1343 | Горького,7 | 1 |  | 21,40 |
| 1344 | Горького,8 | 1 |  | 36,10 |
| 1345 | Горького,8А | 1 |  | 30,70 |
| 1346 | Горького,9 | 1 |  | 36,00 |
| 1347 | Горького,10 | 1 |  | 38,00 |
| 1348 | Горького,11 | 1 |  | 49,60 |
| 1349 | Горького,12 | 1 |  | 55,60 |
| 1350 | Горького,13 | 1 |  | 30,70 |
| 1351 | Горького,14 | 1 |  | 37,50 |
| 1352 | Горького,15 | 1 |  | 61,80 |
| 1353 | Горького,16 | 1 |  | 54,10 |
| 1354 | Горького,17 | 1 |  | 45,70 |
| 1355 | Горького,18 | 1 |  | 56,00 |
| 1356 | Горького,20 | 1 |  | 45,60 |
| 1357 | Горького,21 | 1 |  | 30,40 |
| 1358 | Горького,22 | 1 |  | 47,00 |
| 1359 | Горького,23 | 1 |  | 56,50 |
| 1360 | Горького,24 | 1 |  | 47,80 |
| 1361 | Горького,25 | 1 |  | 39,40 |
| 1362 | Горького,27 | 1 |  | 55,10 |
| 1363 | Горького,28 | 1 |  | 53,10 |
| 1364 | Горького,29 | 1 |  | 45,60 |
| 1365 | Горького,30 | 1 |  | 49,20 |
| 1366 | Горького,31 | 1 |  | 53,10 |
| 1367 | Горького,32 | 1 |  | 25,70 |
| 1368 | Горького,34 | 1 |  | 34,60 |
| 1369 | Горького,36 | 1 |  | 41,20 |
| 1370 | Горького,38 | 1 |  | 64,90 |
| 1371 | Горького,40 | 1 |  | 52,10 |
| 1372 | Горького,42 | 1 |  | 46,90 |
| 1373 | Горького,44 | 1 |  | 47,40 |
| 1374 | Горького,46 | 1 |  | 36,80 |
| 1375 | Горького,48 | 1 |  | 27,50 |
| 1376 | Горького,50 | 1 |  | 38,20 |
| 1377 | Горького,52 | 1 |  | 47,00 |
| 1378 | Горького,54 | 1 |  | 35,80 |
| 1379 | Горького,56 | 1 |  | 54,90 |
| 1380 | Горького,58 | 1 |  | 39,60 |
| 1381 | Горького,60 | 1 |  | 47,60 |
| 1382 | Горького,62 | 1 |  | 44,60 |
| 1383 | Горького,64 | 1 |  | 38,40 |
| 1384 | Декабристов,1 | 1 |  | 43,30 |
| 1385 | Декабристов,2 | 1 |  | 61,20 |
| 1386 | Декабристов,3 | 1 |  | 52,20 |
| 1387 | Декабристов,4 | 1 |  | 67,20 |
| 1388 | Декабристов,5 | 1 |  | 60,40 |
| 1389 | Декабристов,6 | 1 |  | 56,40 |
| 1390 | Декабристов,7 | 1 |  | 40,40 |
| 1391 | Декабристов,8 | 1 |  | 77,80 |
| 1392 | Декабристов,9 | 1 |  | 34,80 |
| 1393 | Декабристов,11 | 1 |  | 51,50 |
| 1394 | Декабристов,13 | 1 |  | 25,00 |
| 1395 | Декабристов,15 | 1 |  | 47,40 |
| 1396 | Железнодорожная,2 | 1 |  | 41,90 |
| 1397 | Железнодорожная,4 | 1 |  | 32,90 |
| 1398 | Железнодорожная,6 | 1 |  | 48,40 |
| 1399 | Железнодорожная,8 | 1 |  | 37,20 |
| 1400 | Железнодорожная, 10 | 1 |  | 45,60 |
| 1401 | Железнодорожная, 12 | 1 |  | 38,60 |
| 1402 | Железнодорожная, 14 | 1 |  | 52,90 |
| 1403 | Железнодорожная, 16 | 1 |  | 43,40 |
| 1404 | Железнодорожная, 18 | 1 |  | 31,90 |
| 1405 | Железнодорожная, 20 | 1 |  | 23,90 |
| 1406 | Железнодорожная, 22 | 1 |  | 71,50 |
| 1407 | Советская,36 | 1 |  | 45,40 |
| 1408 | Советская,38 | 1 |  | 50,60 |
| 1409 | Советская,40-1 | 1 |  | 37,40 |
| 1410 | Советская,40-2 | 1 |  | 54,30 |
| 1411 | Советская,42 | 1 |  | 68,40 |
| 1412 | Советская,46 | 1 |  | 43,90 |
| 1413 | Советская,48 | 1 |  | 50,80 |
| 1414 | Советская,52 | 1 |  | 61,20 |
| 1415 | Советская,54 | 1 |  | 46,30 |
| 1416 | Советская,56 | 1 |  | 34,10 |
| 1417 | ул. Сосновая,2 | 1 |  | 53,20 |
| 1418 | ул. Сосновая,3 | 1 |  | 44,70 |
| 1419 | ул. Сосновая,4 | 1 |  | 57,40 |
| 1420 | ул. Сосновая,5 | 1 |  | 45,20 |
| 1421 | ул. Сосновая,6 | 1 |  | 38,30 |
| 1422 | ул. Сосновая,7 | 1 |  | 37,70 |
| 1423 | ул. Сосновая,8 | 1 |  | 30,70 |
| 1424 | ул. Сосновая,9 | 1 |  | 43,00 |
| 1425 | ул. Сосновая,10 | 1 |  | 33,50 |
| 1426 | ул. Сосновая,11 | 1 |  | 36,70 |
| 1427 | ул. Сосновая,13 | 1 |  | 31,90 |
| 1428 | ул. Сосновая,14 | 1 |  | 34,70 |
| 1429 | ул. Сосновая,15 | 1 |  | 42,70 |
| 1430 | ул. Сосновая,16 | 1 |  | 44,50 |
| 1431 | ул. Сосновая,17 | 1 |  | 46,40 |
| 1432 | ул. Сосновая,19 | 1 |  | 41,00 |
| 1433 | ул. Сосновая,21 | 1 |  | 54,50 |
| 1434 | ул. Сосновая,23 | 1 |  | 36,40 |
| 1435 | ул. Сосновая,25 | 1 |  | 36,60 |
| 1436 | Тургенева,2 | 1 |  | 60,80 |
| 1437 | Тургенева,3 | 1 |  | 62,00 |
| 1438 | Тургенева,4 | 1 |  | 61,70 |
| 1439 | Тургенева,5 | 1 |  | 86,60 |
| 1440 | Тургенева,6 | 1 |  | 60,20 |
| 1441 | Тургенева,7 | 1 |  | 54,60 |
| 1442 | Фрунзе,3 | 1 |  | 62,20 |
| 1443 | Фрунзе,7А | 1 |  | 40,90 |
| 1444 | Фрунзе,9 | 1 |  | 29,20 |
| 1445 | Фрунзе,11 | 1 |  | 74,90 |
| 1446 | Фрунзе,13 | 1 |  | 65,60 |
| 1447 | Фрунзе,15 | 1 |  | 51,80 |
| 1448 | Хохрякова,1 | 1 |  | 66,30 |
| 1449 | Хохрякова,2 | 1 |  | 35,00 |
| 1450 | Хохрякова,2А | 1 |  | 62,80 |
| 1451 | Хохрякова,2Б | 1 |  | 74,10 |
| 1452 | Хохрякова,3 | 1 |  | 29,20 |
| 1453 | Хохрякова,4 | 1 |  | 74,70 |
| 1454 | Хохрякова,5 | 1 |  | 38,50 |
| 1455 | Хохрякова,6 | 1 |  | 44,70 |
| 1456 | Хохрякова,7 | 1 |  | 61,20 |
| 1457 | Хохрякова,8 | 1 |  | 52,50 |
| 1458 | Хохрякова,9 | 1 |  | 59,90 |
| 1459 | Хохрякова,10 | 1 |  | 53,60 |
| 1460 | Хохрякова,11-1 | 1 |  | 54,30 |
| 1461 | Хохрякова,11-2 | 1 |  | 44,80 |
| 1462 | Хохрякова,13 | 1 |  | 57,70 |
| 1463 | Хохрякова,14 | 1 |  | 71,00 |
| 1464 | Хохрякова,15 | 1 |  | 62,50 |
| 1465 | Хохрякова,16 | 1 |  | 40,90 |
| 1466 | Хохрякова,17 | 1 |  | 44,70 |
| 1467 | Хохрякова,18 | 1 |  | 36,40 |
| 1468 | Хохрякова,19 | 1 |  | 50,30 |
| 1469 | Хохрякова,20 | 1 |  | 59,80 |
| 1470 | Хохрякова,21 | 1 |  | 40,50 |
| 1471 | Хохрякова,22 | 1 |  | 35,40 |
| 1472 | Хохрякова,23 | 1 |  | 45,10 |
| 1473 | Хохрякова,24 | 1 |  | 33,60 |
| 1474 | Хохрякова,25 | 1 |  | 50,30 |
| 1475 | Хохрякова,26 | 1 |  | 39,20 |
| 1476 | Хохрякова,27 | 1 |  | 47,20 |
| 1477 | Хохрякова,28 | 1 |  | 53,10 |
| 1478 | Хохрякова,29 | 1 |  | 51,20 |
| 1479 | Хохрякова,30 | 1 |  | 50,20 |
| 1480 | Хохрякова,31 | 1 |  | 41,90 |
| 1481 | Хохрякова,32 | 1 |  | 51,80 |
| 1482 | Хохрякова,33 | 1 |  | 40,00 |
| 1483 | Хохрякова,34 | 1 |  | 64,90 |
| 1484 | Хохрякова,35 | 1 |  | 83,30 |
| 1485 | Хохрякова,36 | 1 |  | 58,90 |
| 1486 | Хохрякова,38 | 1 |  | 61,50 |
| 1487 | Хохрякова,39 | 1 |  | 46,40 |
| 1488 | Хохрякова,40 | 1 |  | 141,60 |
| 1489 | Хохрякова,41 | 1 |  | 52,00 |
| 1490 | Хохрякова,42 | 1 |  | 32,20 |
| 1491 | Хохрякова,44 | 1 |  | 37,90 |
| 1492 | Хохрякова,46 | 1 |  | 27,50 |
| 1493 | Хохрякова,48 | 1 |  | 56,00 |
| 1494 | Хохрякова,50 | 1 |  | 42,00 |
| 1495 | Хохрякова,52 | 1 |  | 82,20 |
| 1496 | Хохрякова,54 | 1 |  | 51,00 |
| 1497 | Хохрякова,56 | 1 |  | 47,60 |
| 1498 | Хохрякова,58 | 1 |  | 46,50 |
| 1499 | Хохрякова,58А | 1 |  | 53,60 |
| 1500 | Хохрякова,60 | 1 |  | 31,80 |
| 1501 | Хохрякова,62 | 1 |  | 32,80 |
| 1502 | Хохрякова,64 | 1 |  | 61,80 |
| 1503 | Хохрякова,66 | 1 |  | 29,40 |
| 1504 | Хохрякова,68 | 1 |  | 52,20 |
| 1505 | Хохрякова,70 | 1 |  | 32,10 |
| 1506 | Хохрякова,74 | 1 |  | 38,10 |
| 1507 | Хохрякова,74А | 1 |  | 56,80 |
| 1508 | Хохрякова,74Б | 1 |  | 72,50 |
| 1509 | Хохрякова,76 | 1 |  | 38,80 |
| 1510 | Хохрякова,78 | 1 |  | 33,70 |
| 1511 | Хохрякова,80 | 1 |  | 43,00 |
| 1512 | Хохрякова,82 | 1 |  | 47,40 |
| 1513 | Хохрякова,84 | 1 |  | 29,20 |
| 1514 | Хохрякова,86 | 1 |  | 62,40 |
| 1515 | Хохрякова,88 | 1 |  | 43,40 |
| 1516 | Хохрякова,92 | 1 |  | 60,60 |
| 1517 | Хохрякова,94 | 1 |  | 46,40 |
| 1518 | Хохрякова,96 | 1 |  | 36,70 |
| 1519 | Хохрякова,98 | 1 |  | 93,60 |
| 1520 | Хохрякова,100 | 1 |  | 33,00 |
| 1521 | Хохрякова,102 | 1 |  | 53,30 |
| 1522 | Хохрякова,104 | 1 |  | 32,80 |
| 1523 | Хохрякова,106 | 1 |  | 51,10 |
| 1524 | Хохрякова,108 | 1 |  | 46,80 |
| 1525 | Хохрякова,110 | 1 |  | 70,00 |
| 1526 | Хохрякова,112 | 1 |  | 60,70 |
| 1527 | Хохрякова,114 | 1 |  | 50,90 |
| 1528 | Хохрякова,116 | 1 |  | 44,90 |
| 1529 | Хохрякова,118 | 1 |  | 32,30 |
| 1530 | Хохрякова,120 | 1 |  | 44,40 |
| 1531 | Хохрякова,124 | 1 |  | 39,00 |
| 1532 | Хохрякова,126 | 1 |  | 45,60 |
| 1533 | Хохрякова,128 | 1 |  | 35,50 |
| 1534 | Хохрякова,130 | 1 |  | 34,50 |
| 1535 | Хохрякова,132 | 1 |  | 44,80 |
| 1536 | Хохрякова,134 | 1 |  | 39,00 |
| 1537 | Хохрякова,136 | 1 |  | 41,40 |
| 1538 | Хохрякова,138 | 1 |  | 45,70 |
| 1539 | Хохрякова,140 | 1 |  | 46,60 |
| 1540 | Хохрякова,142 | 1 |  | 39,90 |
| 1541 | Хохрякова,144 | 1 |  | 69,90 |
| 1542 | Хохрякова,146 | 1 |  | 66,70 |
| 1543 | Хохрякова,148 | 1 |  | 56,40 |
| 1544 | Хохрякова,150 | 1 |  | 36,10 |
| 1545 | ул.Циолковского,6 | 1 |  | 44,30 |
| 1546 | ул.Циолковского,10 | 1 |  | 36,40 |
| 1547 | ул.Циолковского,12 | 1 |  | 45,50 |
| 1548 | ул.Циолковского,14 | 1 |  | 68,20 |
| 1549 | ул.Циолковского,14А | 1 |  | 72,30 |
| 1550 | ул.Циолковского,16 | 1 |  | 73,70 |
| 1551 | ул.Циолковского,18 | 1 |  | 51,10 |
| 1552 | Чапаева,3 | 1 |  | 109,40 |
| 1553 | Чапаева,7 | 1 |  | 58,40 |
| 1554 | Чапаева,9 | 1 |  | 40,40 |
| 1555 | Чапаева,10 | 1 |  | 50,30 |
| 1556 | Чапаева,11 | 1 |  | 39,00 |
| 1557 | Чапаева,12 | 1 |  | 32,60 |
| 1558 | Чапаева,13 | 1 |  | 34,00 |
| 1559 | Чапаева,14 | 1 |  | 43,70 |
| 1560 | Чапаева,18 | 1 |  | 37,10 |
| 1561 | Чапаева,20 | 1 |  | 41,30 |
| 1562 | Чернышевского,1 | 1 |  | 34,10 |
| 1563 | Чернышевского,2 | 1 |  | 41,40 |
| 1564 | Чернышевского,3 | 1 |  | 39,50 |
| 1565 | Чернышевского,4 | 1 |  | 36,60 |
| 1566 | Чернышевского,5 | 1 |  | 60,60 |
| 1567 | Чернышевского,6 | 1 |  | 50,50 |
| 1568 | Чернышевского,7 | 1 |  | 52,30 |
| 1569 | Чернышевского,8 | 1 |  | 48,10 |
| 1570 | Чернышевского,9 | 1 |  | 65,10 |
| 1571 | Чернышевского,10 | 1 |  | 43,70 |
| 1572 | Чернышевского, 11-2 | 1 |  | 46,80 |
| 1573 | Чернышевского,12 | 1 |  | 56,20 |
| 1574 | Чернышевского,14 | 1 |  | 39,10 |
| 1575 | Чернышевского,16 | 1 |  | 40,50 |
| 1576 | Чернышевского,18 | 1 |  | 58,10 |
| 1577 | Чернышевского,20 | 1 |  | 67,90 |
| 1578 | Чернышевского,24 | 1 |  | 43,70 |
| 1579 | Чкалова,57 | 1 |  | 53,30 |
| 1580 | Шахтёрская,2 | 1 |  | 45,50 |
| 1581 | Шахтёрская,7 | 1 |  | 41,20 |
| 1582 | Шахтёрская,9 | 1 |  | 42,40 |
| 1583 | Шахтёрская,13 | 1 |  | 29,50 |
| 1584 | Школьная,4 | 1 |  | 47,10 |
| 1585 | Школьная,6 | 1 |  | 60,00 |
| 1586 | Школьная,7 | 1 |  | 110,00 |
| 1587 | Школьная,8 | 1 |  | 36,20 |
| 1588 | Школьная,9 | 1 |  | 40,00 |
| 1589 | Школьная,10 | 1 |  | 49,60 |
| 1590 | Школьная,11 | 1 |  | 40,30 |
| 1591 | Школьная,12 | 1 |  | 47,60 |
| 1592 | Школьная,17 | 1 |  | 70,60 |
| 1593 | Ленина, 2-1 | 1 |  | 50,00 |
| 1594 | Ленина, 2-2 | 1 |  | 40,80 |
| 1595 | Ленина, 4-1 | 1 |  | 61,80 |
| 1596 | Ленина, 4-2 | 1 |  | 42,90 |
| 1597 | Ленина, 7 | 1 |  | 47,70 |
| 1598 | Ленина, 8-2 | 1 |  | 42,90 |
| 1599 | Ленина, 13-1 | 1 |  | 41,00 |
| 1600 | Ленина, 13-2 | 1 |  | 41,70 |
| 1601 | Ленина, 21 | 1 |  | 53,40 |
| 1602 | Ленина, 23 | 1 |  | 46,50 |
| 1603 | Ленина, 27 | 1 |  | 37,30 |
| 1604 | Ленина, 29 | 1 |  | 62,40 |
| 1605 | Ленина, 31 | 1 |  | 63,50 |
| 1606 | Ленина, 33 | 1 |  | 88,90 |
| 1607 | Ленина, 37 | 1 |  | 55,10 |
| 1609 | Ленина, 41 | 1 |  | 92,00 |
| 1610 | Ленина, 49 | 1 |  | 34,90 |
| 1611 | Ленина, 51 | 1 |  | 31,10 |
| 1612 | Лесная, 5 | 1 |  | 98,70 |
| 1613 | Лесная, 19 | 1 |  | 60,80 |
| 1614 | Г.Постникова, 7 | 1 |  | 138,90 |
| 1615 | Г.Постникова, 8 | 1 |  | 147,50 |
| 1616 | Г.Постникова, 13-2 | 1 |  | 66,00 |
| 1617 | Солнечная, 14 | 1 |  | 152,80 |
| 1618 | М.Походяшина, 14-1 | 1 |  | 78,80 |
| 1619 | М.Походяшина, 14-2 | 1 |  | 52,20 |
| 1620 | М.Походяшина, 16 | 1 |  | 97,50 |
| 1621 | Комсомол. правды, 12-1 | 1 |  | 130,15 |
| пос. Третий Северный муниципальное жильё: |
| 1633 | Кедровая, 1 | 2 | 1 017,40 | 578,70 |
| 1634 | Кедровая, 2 | 2 | 1 054,20 | 599,10 |
| 1635 | Кедровая, 3 | 2 | 588,70 | 340,60 |
| 1636 | Кедровая, 6 | 2 | 1 055,50 | 601,80 |
| 1637 | Кедровая, 7 | 2 | 847,00 | 243,90 |
| 1638 | Кедровая, 8 | 2 | 1 049,40 | 599,10 |
| 1639 | Кедровая, 10 | 2 | 1 046,30 | 594,90 |
| 1640 | Кедровая, 12 | 2 | 594,80 | 340,70 |
| 1641 | Кедровая, 15 | 2 | 601,30 | 293,10 |
| 1642 | Кедровая, 16 | 2 | 1 033,80 | 588,90 |
| 1643 | Кедровая, 17 | 2 | 1 030,00 | 581,00 |
| 1644 | Кедровая, 18 | 3 | 1 499,60 | 948,20 |
| 1645 | Кедровая, 20 | 2 | 1 037,60 | 587,00 |
| 1646 | Матросова, 3 | 2 | 1 034,10 | 583,40 |
| 1647 | Матросова, 9 | 2 | 1 035,90 | 593,90 |
| 1648 | Матросова, 13 | 2 | 607,70 | 347,50 |
| 1649 | Школьный переулок, 1 | 2 | 589,70 | 339,90 |
| 1650 | Школьный переулок, 3 | 2 | 599,80 | 349,20 |
| 1651 | Комсомольская, 52 | 2 | 892,40 | 512,90 |
| 1652 | Комсомольская, 52а | 2 | 1 433,60 | 754,10 |
| 1653 | Комсомольская, 53 | 2 | 1 031,90 | 587,50 |
| 1654 | Комсомольская, 54 | 2 | 889,40 | 512,30 |
| 1655 | Комсомольская, 55 | 2 | 898,70 | 517,70 |
| 1656 | Комсомольская, 56 | 2 | 881,80 | 506,50 |
| 1657 | Комсомольская, 57 | 2 | 878,60 | 503,70 |
| 1658 | Комсомольская, 59 | 2 | 887,30 | 508,30 |
| 1659 | Комсомольская, 60 | 2 | 1 033,10 | 591,90 |
| 1660 | Комсомольская, 61 | 2 | 1 034,20 | 585,00 |
| 1661 | Комсомольская, 63 | 2 | 1 036,20 | 592,10 |
| 1662 | Клубная, 1 | 2 | 602,30 | 349,90 |
| 1663 | Клубная, 3 | 2 | 1 043,10 | 364,30 |
| 1664 | Клубная, 6 | 2 | 1 033,50 | 589,60 |
| 1665 | Клубная, 11 | 2 | 1 041,30 | 585,60 |
| 1666 | Клубная, 13 | 2 | 1 027,50 | 580,10 |
| 1667 | Клубная, 19 | 2 | 1 024,70 | 574,90 |
| 1668 | Толмачёва, 2 | 2 | 591,70 | 337,10 |
| 1669 | Кедровая, 21 кв.3 | 1 | 269,40 | 116,40 |
| 1670 | Пионерская, 28 | 2 | 597,90 | 344,70 |
| 1671 | Пионерская, 30 | 2 | 600,30 | 346,20 |
| 1672 | Пионерская, 32 | 2 | 1 024,40 | 566,30 |
| 1673 | Пионерская, 34 | 2 | 1 039,00 | 589,10 |
| 1674 | Пионерская, 36 | 2 | 596,10 | 346,10 |
| 1675 | Пионерская, 38 | 2 | 1 039,30 | 591,20 |
| 1676 | Пионерская, 53 кв.1 | 1 | 121,00 | 60,50 |
| 1677 | Уральская, 1 | 2 | 1 003,30 | 562,40 |
| 1678 | Уральская, 2 | 2 | 601,10 | 342,70 |
| 1679 | Уральская, 3 | 2 | 589,00 | 336,50 |
| 1680 | Уральская, 4 | 2 | 1 023,10 | 573,90 |
| 1681 | Уральская, 5 | 2 | 998,80 | 556,00 |
| 1682 | Уральская, 6 | 2 | 598,60 | 341,80 |
| 1683 | Калинина, 4 | 3 | 2 608,84 | 1 955,04 |
| 1684 | Калинина, 9 | 2 | 1 027,20 | 579,20 |
| 1685 | Рабочая, 3 | 2 | 1 048,10 | 591,70 |
| 1686 | Рабочая, 10 | 2 | 1 030,90 | 582,70 |
| пос. Третий Северный частный сектор |
| 1687 | Вечернина,15 | 1 |  | 40,70 |
| 1688 | Октябрьская,62 | 1 |  | 48,20 |
| 1689 | Вечернина,1 | 1 |  | 70,40 |
| 1690 | Вечернина,2 | 1 |  | 51,20 |
| 1691 | Вечернина,3 | 1 |  | 35,50 |
| 1692 | Вечернина,4 | 1 |  | 41,50 |
| 1693 | Вечернина,5 | 1 |  | 30,30 |
| 1694 | Вечернина,6 | 1 |  | 42,00 |
| 1695 | Вечернина,7 | 1 |  | 76,60 |
| 1696 | Вечернина,8 | 1 |  | 45,90 |
| 1697 | Вечернина,10 | 1 |  | 71,70 |
| 1698 | Вечернина,11 | 1 |  | 47,80 |
| 1699 | Вечернина,14 | 1 |  | 83,70 |
| 1700 | Вечернина,16 | 1 |  | 62,90 |
| 1701 | Вечернина,17 | 1 |  | 60,90 |
| 1702 | Гастелло,1 | 1 |  | 42,60 |
| 1703 | Гастелло,2 | 1 |  | 66,50 |
| 1704 | Гастелло,5 | 1 |  | 52,10 |
| 1705 | Гастелло,6 | 1 |  | 52,30 |
| 1706 | Гастелло,7 | 1 |  | 40,20 |
| 1707 | Гастелло,8 | 1 |  | 35,10 |
| 1708 | Гастелло,9 | 1 |  | 34,00 |
| 1709 | Гастелло,10 | 1 |  | 51,00 |
| 1710 | Гастелло,11 | 1 |  | 54,90 |
| 1711 | Гастелло,12 | 1 |  | 65,00 |
| 1712 | Гастелло,13 | 1 |  | 55,40 |
| 1713 | Гастелло,14 | 1 |  | 40,30 |
| 1714 | Гастелло,15 | 1 |  | 29,30 |
| 1715 | Гастелло,16 | 1 |  | 71,90 |
| 1716 | Гастелло,17 | 1 |  | 45,30 |
| 1717 | Гастелло,18 | 1 |  | 63,00 |
| 1718 | Гастелло,19 | 1 |  | 45,00 |
| 1719 | Гастелло,20 | 1 |  | 42,80 |
| 1720 | Гастелло,21 | 1 |  | 43,50 |
| 1721 | Гастелло,22 | 1 |  | 48,70 |
| 1722 | Гастелло,23 | 1 |  | 43,00 |
| 1723 | Гастелло,25 | 1 |  | 67,50 |
| 1724 | Гастелло,26 | 1 |  | 50,30 |
| 1725 | Гастелло,28 | 1 |  | 42,50 |
| 1726 | Гастелло,29 | 1 |  | 51,90 |
| 1727 | Гастелло,30 | 1 |  | 45,30 |
| 1728 | Гастелло,31 | 1 |  | 46,70 |
| 1729 | Гастелло,33 | 1 |  | 68,80 |
| 1730 | Гастелло,34 | 1 |  | 43,20 |
| 1731 | Гастелло,35 | 1 |  | 38,00 |
| 1732 | Гастелло,37 | 1 |  | 40,10 |
| 1733 | Гастелло,39 | 1 |  | 46,00 |
| 1734 | Гастелло,40 | 1 |  | 47,60 |
| 1735 | Гастелло,41 | 1 |  | 44,40 |
| 1736 | Гастелло,42 | 1 |  | 49,60 |
| 1737 | Гастелло,43 | 1 |  | 52,70 |
| 1738 | Гастелло,44 | 1 |  | 43,50 |
| 1739 | Гастелло,45 | 1 |  | 43,90 |
| 1740 | Гастелло,46 | 1 |  | 40,40 |
| 1741 | Гастелло,47 | 1 |  | 76,40 |
| 1742 | Гастелло,47А | 1 |  | 37,30 |
| 1743 | Гастелло,48 | 1 |  | 55,20 |
| 1744 | Гастелло,49 | 1 |  | 57,30 |
| 1745 | Гастелло,50 | 1 |  | 77,60 |
| 1746 | Гастелло,51 | 1 |  | 32,80 |
| 1747 | Гастелло,52 | 1 |  | 48,20 |
| 1748 | Гастелло,53 | 1 |  | 43,50 |
| 1749 | Гастелло,54 | 1 |  | 47,10 |
| 1750 | Гастелло,55 | 1 |  | 51,00 |
| 1751 | Гастелло,56 | 1 |  | 38,80 |
| 1752 | Гастелло,57 | 1 |  | 50,70 |
| 1757 | Гастелло,72 | 1 |  | 71,70 |
| 1758 | Калинина,17 | 1 |  | 50,50 |
| 1759 | Калинина,19 | 1 |  | 42,60 |
| 1760 | Калинина,20 | 1 |  | 31,40 |
| 1761 | Калинина,21 | 1 |  | 53,30 |
| 1762 | Калинина,22 | 1 |  | 62,80 |
| 1763 | Калинина,23 | 1 |  | 60,10 |
| 1764 | Калинина,24 | 1 |  | 46,50 |
| 1765 | Калинина,25 | 1 |  | 30,90 |
| 1766 | Калинина,26 | 1 |  | 45,50 |
| 1767 | Калинина,28 | 1 |  | 69,50 |
| 1768 | Калинина,29 | 1 |  | 30,90 |
| 1769 | Калинина,30 | 1 |  | 20,90 |
| 1770 | Калинина,31 | 1 |  | 38,20 |
| 1771 | Калинина,32 | 1 |  | 67,70 |
| 1772 | Калинина,33 | 1 |  | 49,20 |
| 1773 | Калинина,34 | 1 |  | 35,20 |
| 1774 | Калинина,35 | 1 |  | 39,70 |
| 1775 | Калинина,36 | 1 |  | 37,80 |
| 1776 | Калинина,37 | 1 |  | 36,70 |
| 1777 | Калинина,38 | 1 |  | 46,80 |
| 1778 | Калинина,40 | 1 |  | 39,50 |
| 1779 | Калинина,43 | 1 |  | 90,90 |
| 1780 | Калинина,44 | 1 |  | 45,80 |
| 1781 | Кедровая,21-1 | 1 |  | 116,70 |
| 1782 | Кедровая,21-2 | 1 |  | 121,90 |
| 1783 | Комсомольская,1 | 1 |  | 41,30 |
| 1784 | Комсомольская,3 | 1 |  | 58,40 |
| 1785 | Комсомольская,4 | 1 |  | 24,20 |
| 1786 | Комсомольская,5 | 1 |  | 67,70 |
| 1787 | Комсомольская,6 | 1 |  | 45,00 |
| 1788 | Комсомольская,7 | 1 |  | 35,40 |
| 1789 | Комсомольская,9 | 1 |  | 33,10 |
| 1790 | Комсомольская,10 | 1 |  | 58,20 |
| 1791 | Комсомольская,11 | 1 |  | 44,50 |
| 1792 | Комсомольская,12 | 1 |  | 54,30 |
| 1793 | Комсомольская,13 | 1 |  | 65,10 |
| 1794 | Комсомольская,14 | 1 |  | 30,50 |
| 1795 | Комсомольская,15 | 1 |  | 40,10 |
| 1796 | Комсомольская,16 | 1 |  | 31,20 |
| 1797 | Комсомольская,17 | 1 |  | 33,10 |
| 1798 | Комсомольская,18 | 1 |  | 31,60 |
| 1799 | Комсомольская,19 | 1 |  | 40,30 |
| 1800 | Комсомольская,20 | 1 |  | 56,00 |
| 1801 | Комсомольская,21 | 1 |  | 55,70 |
| 1802 | Комсомольская,22 | 1 |  | 32,90 |
| 1803 | Комсомольская,24 | 1 |  | 43,90 |
| 1804 | Комсомольская,25 | 1 |  | 36,60 |
| 1805 | Комсомольская,26 | 1 |  | 63,50 |
| 1806 | Комсомольская,27 | 1 |  | 21,90 |
| 1807 | Комсомольская,28 | 1 |  | 30,00 |
| 1808 | Комсомольская,29 | 1 |  | 30,60 |
| 1809 | Комсомольская,30 | 1 |  | 58,70 |
| 1810 | Комсомольская,31 | 1 |  | 40,60 |
| 1811 | Комсомольская,32 | 1 |  | 82,80 |
| 1812 | Комсомольская,33 | 1 |  | 41,90 |
| 1813 | Комсомольская,34 | 1 |  | 60,00 |
| 1814 | Комсомольская,35 | 1 |  | 40,80 |
| 1815 | Комсомольская,36 | 1 |  | 32,90 |
| 1816 | Комсомольская,38 | 1 |  | 59,60 |
| 1817 | Комсомольская,39 | 1 |  | 46,90 |
| 1818 | Комсомольская,40 | 1 |  | 47,00 |
| 1819 | Комсомольская,41 | 1 |  | 39,40 |
| 1820 | Комсомольская,42 | 1 |  | 68,10 |
| 1826 | Матросова,2 | 1 |  | 32,60 |
| 1827 | Матросова,4 | 1 |  | 35,00 |
| 1828 | Матросова,6 | 1 |  | 39,00 |
| 1829 | Матросова,8 | 1 |  | 56,70 |
| 1830 | Морозова,1 | 1 |  | 34,80 |
| 1831 | Морозова,2 | 1 |  | 44,90 |
| 1832 | Морозова,4 | 1 |  | 48,00 |
| 1833 | Морозова,5 | 1 |  | 54,60 |
| 1834 | Октябрьская,1 | 1 |  | 46,40 |
| 1835 | Октябрьская,2 | 1 |  | 32,70 |
| 1836 | Октябрьская,3 | 1 |  | 42,80 |
| 1837 | Октябрьская,5 | 1 |  | 42,10 |
| 1838 | Октябрьская,6 | 1 |  | 29,00 |
| 1839 | Октябрьская,7 | 1 |  | 54,90 |
| 1840 | Октябрьская,9 | 1 |  | 39,10 |
| 1841 | Октябрьская,10 | 1 |  | 31,00 |
| 1842 | Октябрьская,11 | 1 |  | 62,10 |
| 1843 | Октябрьская,11А | 1 |  | 58,60 |
| 1844 | Октябрьская,12А | 1 |  | 24,60 |
| 1845 | Октябрьская,13 | 1 |  | 64,60 |
| 1846 | Октябрьская,14-1 | 1 |  | 41,20 |
| 1847 | Октябрьская,14-2 | 1 |  | 41,10 |
| 1848 | Октябрьская,15 | 1 |  | 44,40 |
| 1849 | Октябрьская,16-1 | 1 |  | 40,20 |
| 1850 | Октябрьская,16-2 | 1 |  | 38,90 |
| 1851 | Октябрьская,17 | 1 |  | 62,80 |
| 1852 | Октябрьская,19-1 | 1 |  | 41,00 |
| 1853 | Октябрьская,19-2 | 1 |  | 40,20 |
| 1854 | Октябрьская,20-1 | 1 |  | 40,10 |
| 1855 | Октябрьская,20-2 | 1 |  | 40,80 |
| 1856 | Октябрьская,21-1 | 1 |  | 40,10 |
| 1857 | Октябрьская,21-2 | 1 |  | 41,00 |
| 1858 | Октябрьская,22 | 1 |  | 41,20 |
| 1859 | Октябрьская,23-1 | 1 |  | 39,70 |
| 1860 | Октябрьская,23-2 | 1 |  | 38,60 |
| 1861 | Октябрьская,25-1 | 1 |  | 39,70 |
| 1862 | Октябрьская,25-2 | 1 |  | 38,70 |
| 1863 | Октябрьская,26 | 1 |  | 36,70 |
| 1864 | Октябрьская,27 | 1 |  | 31,00 |
| 1865 | Октябрьская,28 | 1 |  | 45,00 |
| 1866 | Октябрьская,29 | 1 |  | 43,20 |
| 1867 | Октябрьская,30-2 | 1 |  | 39,80 |
| 1868 | Октябрьская,31 | 1 |  | 37,50 |
| 1869 | Октябрьская,35 | 1 |  | 40,00 |
| 1870 | Октябрьская,36-1 | 1 |  | 39,00 |
| 1871 | Октябрьская,37-2 | 1 |  | 38,50 |
| 1872 | Октябрьская,38 | 1 |  | 41,60 |
| 1873 | Октябрьская,39-1 | 1 |  | 38,50 |
| 1874 | Октябрьская,39-2 | 1 |  | 39,10 |
| 1875 | Октябрьская,40 | 1 |  | 59,70 |
| 1876 | Октябрьская,41-2 | 1 |  | 40,50 |
| 1877 | Октябрьская,42 | 1 |  | 38,60 |
| 1878 | Октябрьская,43 | 1 |  | 40,90 |
| 1879 | Октябрьская,44 | 1 |  | 41,40 |
| 1880 | Октябрьская,45 | 1 |  | 30,10 |
| 1881 | Октябрьская,46 | 1 |  | 30,80 |
| 1882 | Октябрьская,50 | 1 |  | 41,70 |
| 1883 | Октябрьская,51 | 1 |  | 42,30 |
| 1884 | Октябрьская,52 | 1 |  | 32,70 |
| 1885 | Октябрьская,53 | 1 |  | 44,10 |
| 1886 | Октябрьская,56 | 1 |  | 48,60 |
| 1887 | Октябрьская,57 | 1 |  | 31,50 |
| 1888 | Октябрьская,59 | 1 |  | 46,60 |
| 1889 | Октябрьская,60 | 1 |  | 39,60 |
| 1890 | Октябрьская,61 | 1 |  | 37,90 |
| 1891 | Октябрьская,62 | 1 |  | 48,10 |
| 1897 | Пионерская,1 | 1 |  | 60,50 |
| 1898 | Пионерская,2 | 1 |  | 41,20 |
| 1899 | Пионерская,3 | 1 |  | 58,90 |
| 1900 | Пионерская,4 | 1 |  | 52,90 |
| 1901 | Пионерская,5 | 1 |  | 41,70 |
| 1902 | Пионерская,6 | 1 |  | 66,00 |
| 1903 | Пионерская,7 | 1 |  | 45,30 |
| 1904 | Пионерская,8 | 1 |  | 45,50 |
| 1905 | Пионерская,9 | 1 |  | 51,20 |
| 1906 | Пионерская,10 | 1 |  | 53,70 |
| 1907 | Пионерская,11 | 1 |  | 41,80 |
| 1908 | Пионерская,12 | 1 |  | 50,50 |
| 1909 | Пионерская,13 | 1 |  | 31,80 |
| 1910 | Пионерская,15-1 | 1 |  | 28,40 |
| 1911 | Пионерская,15-2 | 1 |  | 36,30 |
| 1912 | Пионерская,16 | 1 |  | 78,10 |
| 1913 | Пионерская,18-1 | 1 |  | 36,70 |
| 1914 | Пионерская,18-2 | 1 |  | 37,50 |
| 1915 | Пионерская,19 | 1 |  | 32,40 |
| 1916 | Пионерская,20 | 1 |  | 31,50 |
| 1917 | Пионерская,21-1 | 1 |  | 41,40 |
| 1918 | Пионерская,21-2 | 1 |  | 42,30 |
| 1919 | Пионерская,22 | 1 |  | 34,40 |
| 1920 | Пионерская,23 | 1 |  | 34,30 |
| 1921 | Пионерская,25 | 1 |  | 34,30 |
| 1922 | Пионерская,26 | 1 |  | 31,60 |
| 1923 | Пионерская,29 | 1 |  | 64,60 |
| 1924 | Пионерская,31 | 1 |  | 77,90 |
| 1925 | Пионерская,33 | 1 |  | 86,80 |
| 1926 | Пионерская,35 | 1 |  | 54,10 |
| 1927 | Пионерская,37 | 1 |  | 34,20 |
| 1928 | Пионерская,39 | 1 |  | 63,30 |
| 1929 | Пионерская,41 | 1 |  | 43,10 |
| 1930 | Пионерская,45 | 1 |  | 45,50 |
| 1931 | Пионерская,47 | 1 |  | 55,60 |
| 1932 | Пионерская,51 | 1 |  | 61,00 |
| 1933 | Пионерская,53-2 | 1 |  | 83,00 |
| 1934 | Пионерская,55-1 | 1 |  | 54,40 |
| 1935 | Пионерская,55-2 | 1 |  | 54,70 |
| 1936 | Пионерская,57 | 1 |  | 60,60 |
| 1937 | Пионерская,59-1 | 1 |  | 60,70 |
| 1938 | Пионерская,59-2 | 1 |  | 59,70 |
| 1939 | Пионерская,61-1 | 1 |  | 55,80 |
| 1940 | Пионерская,61-2 | 1 |  | 54,20 |
| 1941 | Пионерская,63 | 1 |  | 54,50 |
| 1942 | Толмачева,1 | 1 |  | 52,80 |
| 1943 | Толмачева,6 | 1 |  | 30,80 |
| 1944 | Толмачева,12 | 1 |  | 52,30 |
| 1945 | Уральская,8 | 1 |  | 49,60 |
| 1946 | Уральская,9 | 1 |  | 32,20 |
| 1947 | Уральская,10 | 1 |  | 58,70 |
| 1948 | Уральская,11 | 1 |  | 35,10 |
| 1949 | Уральская,12 | 1 |  | 49,30 |
| 1950 | Уральская,13 | 1 |  | 39,80 |
| 1951 | Уральская,14 | 1 |  | 42,40 |
| 1953 | Уральская,16 | 1 |  | 29,40 |
| 1954 | Уральская,17 | 1 |  | 55,40 |
| 1955 | Уральская,18 | 1 |  | 57,10 |
| 1956 | Уральская,19-1 | 1 |  | 46,20 |
| 1957 | Уральская,19-2 | 1 |  | 45,40 |
| 1958 | Уральская,20 | 1 |  | 51,00 |
| 1959 | Уральская,21-1 | 1 |  | 47,90 |
| пос. Калья муниципальное жильё: |
| 1960 | Уральская,21-2 | 1 |  | 45,50 |
| 1961 | Комарова, 1 | 5 | 4 995,90 | 3 171,80 |
| 1962 | Комарова, 2 | 2 | 1 201,60 | 654,90 |
| 1963 | Комарова, 3 | 4 | 1 858,90 | 1 305,00 |
| 1964 | Комарова, 3а | 5 | 4 392,80 | 3 374,00 |
| 1965 | Комарова, 4 | 2 | 689,20 | 378,50 |
| 1966 | Комарова, 5 | 3 | 1 481,60 | 950,20 |
| 1967 | Комарова, 5а | 5 | 3 139,50 | 1 966,40 |
| 1968 | Комарова, 6 | 2 | 1 170,20 | 670,40 |
| 1969 | Комарова, 7 | 5 | 5 123,50 | 3 186,00 |
| 1970 | Комарова, 8 | 2 | 690,20 | 379,40 |
| 1971 | Комарова, 9 | 3 | 2 889,20 | 723,10 |
| 1972 | Комарова, 9а | 5 | 7 256,60 | 5 561,90 |
| 1973 | Комарова, 10 | 2 | 1 206,90 | 661,50 |
| 1974 | Комарова, 11 | 4 | 4 495,50 | 2 714,60 |
| 1975 | Комарова, 12 | 2 | 1 057,80 | 601,50 |
| 1976 | Комарова, 13 | 5 | 5 331,90 | 3 309,40 |
| 1977 | Комарова, 14 | 2 | 587,50 | 344,10 |
| 1978 | Комарова, 15а | 5 | 5 830,10 | 4 640,10 |
| 1979 | Комарова, 16 | 2 | 1 034,10 | 583,80 |
| 1980 | Комарова, 22 | 2 | 1 207,00 | 605,30 |
| 1981 | Комарова, 24 | 2 | 717,80 | 388,80 |
| 1982 | Комарова, 26 | 2 | 1 217,40 | 662,70 |
| 1983 | Комарова, 30 | 2 | 1 046,10 | 292,70 |
| 1984 | Комарова, 32 | 2 | 1 219,70 | 653,60 |
| 1985 | Комарова, 34 | 2 | 1 228,20 | 675,70 |
| 1986 | Комарова, 36 | 2 | 710,50 | 391,40 |
| 1987 | Комарова, 38 | 2 | 1 239,90 | 673,60 |
| 1988 | Клубная, 4 | 5 | 5 234,10 | 3 990,30 |
| 1989 | Клубная, 5 | 5 | 7 909,70 | 5 719,40 |
| 1990 | Клубная, 9 | 2 | 1 012,80 | 574,70 |
| 1991 | Клубная, 11 | 2 | 592,00 | 339,30 |
| 1992 | Клубная, 13 | 2 | 1 012,80 | 570,10 |
| 1993 | Клубная, 14 | 2 | 1 014,10 | 572,40 |
| 1994 | Клубная, 23 | 2 | 697,20 | 380,90 |
| 1995 | Клубная, 27 | 2 | 592,00 | 349,30 |
| 1996 | Красноармейская, 23 | 5 | 9 337,60 | 5 473,80 |
| 1997 | Красноармейская, 24 | 5 | 5 986,80 | 4 455,50 |
| 1998 | Ленина, 23 | 2 | 1 162,90 | 630,70 |
| 1999 | Ленина, 25 | 2 | 1 188,00 | 656,30 |
| 2000 | Ленина, 27 | 2 | 690,20 | 381,80 |
| 2001 | Ленина, 29 | 2 | 1 190,30 | 658,40 |
| 2002 | Ленина, 30 | 2 | 1 023,30 | 579,10 |
| 2003 | Ленина, 31 | 2 | 1 179,80 | 645,50 |
| 2004 | Ленина, 32 | 2 | 1 011,70 | 571,20 |
| 2005 | Ленина, 34 | 2 | 1 016,90 | 576,30 |
| 2006 | Ленина, 37 | 2 | 600,50 | 340,10 |
| 2007 | Ленина, 39 | 2 | 992,20 | 568,90 |
| 2008 | Ленина, 53 | 5 | 4 371,90 | 3 206,30 |
| 2009 | Ленина, 55 | 5 | 6 632,40 | 4 907,90 |
| 2010 | Ленина, 56 | 5 | 6 684,90 | 4 803,90 |
| 2011 | Ленина, 58 | 5 | 4 475,50 | 3 408,50 |
| 2012 | Первомайская, 6 | 2 | 587,10 | 334,00 |
| 2013 | Первомайская, 8 | 2 | 595,00 | 342,90 |
| 2014 | Первомайская, 10 | 2 | 597,30 | 342,10 |
| 2015 | Первомайская, 15 | 2 | 694,10 | 385,10 |
| 2016 | Первомайская, 19 | 2 | 701,30 | 389,60 |
| 2017 | Больничный переулок, 6 | 2 | 652,70 | 337,10 |
| 2018 | Больничный переулок, 7 | 5 | 4 364,50 | 3 231,40 |
| 2019 | Больничный переулок, 8 | 2 | 1 027,70 | 609,70 |
| 2020 | З. Космодемьянской, 7 | 2 | 677,60 | 368,90 |
| 2021 | З. Космодемьянской, 9 | 2 | 1 168,10 | 634,00 |
| 2022 | З. Космодемьянской, 11 | 2 | 684,20 | 367,60 |
| 2023 | Октябрьская, 9 | 2 | 1 215,20 | 661,70 |
| 2024 | Октябрьская, 11 | 2 | 1 197,50 | 650,30 |
| 2025 | Октябрьская, 15 | 5 | 6 173,50 | 4 713,90 |
| 2026 | Октябрьская, 17 | 5 | 6 161,10 | 4 733,60 |
| 2027 | Калинина, 47 | 5 | 3 207,40 | 2 770,80 |
| 2028 | Калинина, 47а | 5 | 4 431,50 | 3 723,60 |
| 2029 | Калинина, 49 | 5 | 6 497,10 | 4 835,60 |
| 2030 | Комарова, 78 кв.2 | 1 | 320,60 | 113,60 |
| 2031 | Ленина, 77 кв.1 | 1 | 289,30 | 92,80 |
| 2032 | Ленина, 83 кв.1 | 1 | 293,10 | 85,50 |
| 2033 | Ленина, 88 | 1 | 376,80 | 168,90 |
| 2034 | Шахтёрская, 15 кв.2 | 1 | 158,40 | 79,20 |
| 2035 | Ленина, 75 | 1 | 76,60 | 38,30 |
| 2036 | Октябрьская, 8 | 1 | 88,00 | 44,00 |
| 2037 | 40лет Октября, 68 | 2 | 303,20 | 293,20 |
| пос. Калья частный сектор: |
| 2038 | 40-лет Октября,1 | 1 |  | 37,10 |
| 2039 | 40-лет Октября,2 | 1 |  | 56,20 |
| 2040 | 40-лет Октября,3 | 1 |  | 70,50 |
| 2041 | 40-лет Октября,4 | 1 |  | 49,10 |
| 2042 | 40-лет Октября,5 | 1 |  | 35,00 |
| 2043 | 40-лет Октября,6 | 1 |  | 50,10 |
| 2044 | 40-лет Октября,7 | 1 |  | 48,00 |
| 2045 | 40-лет Октября,8 | 1 |  | 42,90 |
| 2046 | 40-лет Октября,9 | 1 |  | 46,90 |
| 2047 | 40-лет Октября,10 | 1 |  | 78,80 |
| 2048 | 40-лет Октября,11 | 1 |  | 49,80 |
| 2049 | 40-лет Октября,12 | 1 |  | 43,80 |
| 2050 | 40-лет Октября,13 | 1 |  | 65,90 |
| 2051 | 40-лет Октября,14 | 1 |  | 61,90 |
| 2052 | 40-лет Октября,15 | 1 |  | 51,60 |
| 2053 | 40-лет Октября,16 | 1 |  | 52,50 |
| 2054 | 40-лет Октября,17 | 1 |  | 54,50 |
| 2055 | 40-лет Октября,18 | 1 |  | 49,80 |
| 2056 | 40-лет Октября,19 | 1 |  | 58,60 |
| 2057 | 40-лет Октября,20 | 1 |  | 56,20 |
| 2058 | 40-лет Октября,21 | 1 |  | 133,00 |
| 2059 | 40-лет Октября,22-1 | 1 |  | 75,30 |
| 2060 | 40-лет Октября,22-2 | 1 |  | 84,30 |
| 2061 | 40-лет Октября,23 | 1 |  | 41,30 |
| 2062 | 40-лет Октября,24-1 | 1 |  | 36,00 |
| 2063 | 40-лет Октября,24-2 | 1 |  | 76,70 |
| 2064 | 40-лет Октября,25 | 1 |  | 42,80 |
| 2065 | 40-лет Октября,26 | 1 |  | 51,60 |
| 2066 | 40-лет Октября,27 | 1 |  | 53,00 |
| 2067 | 40-лет Октября,28 | 1 |  | 45,50 |
| 2068 | 40-лет Октября,29 | 1 |  | 46,00 |
| 2069 | 40-лет Октября,30 | 1 |  | 43,30 |
| 2070 | 40-лет Октября,30 А | 1 |  | 54,80 |
| 2071 | 40-лет Октября,32 | 1 |  | 54,10 |
| 2072 | 40-лет Октября,33 | 1 |  | 46,60 |
| 2073 | 40-лет Октября,35 | 1 |  | 46,00 |
| 2074 | 40-лет Октября,37 | 1 |  | 52,10 |
| 2075 | 40-лет Октября,39 | 1 |  | 41,10 |
| 2076 | 40-лет Октября,41 | 1 |  | 52,10 |
| 2077 | 40-лет Октября,41А | 1 |  | 93,10 |
| 2078 | 40-лет Октября,42 | 1 |  | 32,80 |
| 2079 | 40-лет Октября,43 | 1 |  | 24,80 |
| 2080 | 40-лет Октября,43 | 1 |  | 58,50 |
| 2081 | 40-лет Октября,48 | 1 |  | 57,00 |
| 2082 | 40-лет Октября,49 | 1 |  | 42,20 |
| 2083 | 40-лет Октября,53 | 1 |  | 56,90 |
| 2084 | 40-лет Октября,55 | 1 |  | 31,70 |
| 2085 | 40-лет Октября,56-1 | 1 |  | 38,60 |
| 2086 | 40-лет Октября,56-2 | 1 |  | 38,50 |
| 2087 | 40-лет Октября,58 | 1 |  | 43,00 |
| 2088 | 40-лет Октября,60 | 1 |  | 46,30 |
| 2089 | 40-лет Октября,62 | 1 |  | 24,70 |
| 2090 | 40-лет Октября,63-1 | 1 |  | 38,00 |
| 2091 | 40-лет Октября,63-2 | 1 |  | 39,40 |
| 2092 | 40-лет Октября,64-1 | 1 |  | 58,20 |
| 2093 | 40-лет Октября,64-2 | 1 |  | 52,90 |
| 2094 | 40-лет Октября,65-1 | 1 |  | 40,80 |
| 2095 | 40-лет Октября,65-2 | 1 |  | 41,60 |
| 2096 | 40-лет Октября,67 | 1 |  | 36,80 |
| 2097 | 40-лет Октября,75 | 1 |  | 37,80 |
| 2098 | 40-лет Октября,77 | 1 |  | 45,10 |
| 2099 | 40-лет Октября,81 | 1 |  | 81,00 |
| 2100 | 40-лет Октября,83 | 1 |  | 81,00 |
| 2101 | 40-лет Октября,85 | 1 |  | 40,40 |
| 2102 | Бажова,1 | 1 |  | 60,30 |
| 2103 | Бажова,2 | 1 |  | 43,60 |
| 2104 | Бажова,3 | 1 |  | 53,00 |
| 2105 | Бажова,4 | 1 |  | 37,20 |
| 2106 | Бажова,6 | 1 |  | 41,00 |
| 2107 | Бажова,7 | 1 |  | 43,70 |
| 2108 | Бажова,8 | 1 |  | 56,90 |
| 2109 | Бажова,10 | 1 |  | 39,90 |
| 2110 | Бажова,11 | 1 |  | 40,60 |
| 2111 | Бажова,12 | 1 |  | 26,90 |
| 2112 | Бажова,13 | 1 |  | 43,80 |
| 2113 | Бажова,14 | 1 |  | 30,60 |
| 2114 | Бажова,15 | 1 |  | 42,80 |
| 2115 | Бажова,16 | 1 |  | 40,70 |
| 2116 | Бажова,17 | 1 |  | 49,60 |
| 2117 | Бажова,18 | 1 |  | 33,10 |
| 2118 | Бажова,19 | 1 |  | 42,50 |
| 2119 | Бажова,20 | 1 |  | 41,30 |
| 2120 | Бажова,21 | 1 |  | 45,70 |
| 2121 | Бажова,22 | 1 |  | 77,30 |
| 2122 | Бажова,23 | 1 |  | 33,40 |
| 2123 | Бажова,24 | 1 |  | 53,10 |
| 2124 | Бажова,25 | 1 |  | 30,80 |
| 2125 | Бажова,26 | 1 |  | 37,00 |
| 2126 | Бажова,27 | 1 |  | 45,30 |
| 2127 | Бажова,28 | 1 |  | 43,10 |
| 2128 | Бажова,29 | 1 |  | 41,40 |
| 2129 | Бажова,30 | 1 |  | 65,80 |
| 2130 | Бажова,32 | 1 |  | 51,60 |
| 2131 | Бажова,33 | 1 |  | 58,50 |
| 2132 | Бажова,34 | 1 |  | 59,40 |
| 2133 | Бажова,36 | 1 |  | 79,60 |
| 2134 | Калинина,2 | 1 |  | 43,20 |
| 2135 | Калинина,4 | 1 |  | 32,40 |
| 2136 | Калинина,6 | 1 |  | 67,50 |
| 2137 | Калинина,7 | 1 |  | 41,50 |
| 2138 | Калинина,8 | 1 |  | 81,40 |
| 2139 | Калинина,9 | 1 |  | 38,20 |
| 2140 | Калинина,10 | 1 |  | 49,40 |
| 2141 | Калинина,11 | 1 |  | 52,90 |
| 2142 | Калинина,12 | 1 |  | 50,00 |
| 2143 | Калинина,13 | 1 |  | 51,80 |
| 2144 | Калинина,14-1 | 1 |  | 27,00 |
| 2145 | Калинина,15-1 | 1 |  | 25,40 |
| 2146 | Калинина,15-2 | 1 |  | 26,00 |
| 2147 | Калинина,17 | 1 |  | 67,90 |
| 2148 | Калинина,19-1 | 1 |  | 60,70 |
| 2149 | Калинина,19-2 | 1 |  | 27,40 |
| 2150 | Калинина,20-1 | 1 |  | 29,50 |
| 2151 | Калинина,20-2 | 1 |  | 27,50 |
| 2152 | Калинина,21-1 | 1 |  | 36,30 |
| 2153 | Калинина,21-2 | 1 |  | 36,30 |
| 2154 | Калинина,22-1 | 1 |  | 45,00 |
| 2155 | Калинина,22-2 | 1 |  | 38,60 |
| 2156 | Калинина,23-1 | 1 |  | 38,00 |
| 2157 | Калинина,23-2 | 1 |  | 51,00 |
| 2158 | Калинина,24 | 1 |  | 60,60 |
| 2159 | Калинина,25-1 | 1 |  | 39,50 |
| 2160 | Калинина,25-2 | 1 |  | 42,30 |
| 2161 | Калинина,26 | 1 |  | 36,00 |
| 2162 | Калинина,27 | 1 |  | 35,80 |
| 2163 | Калинина,28-1 | 1 |  | 0,00 |
| 2164 | Калинина,28-2 | 1 |  | 52,30 |
| 2165 | Калинина,29 | 1 |  | 33,00 |
| 2166 | Калинина,30 | 1 |  | 53,50 |
| 2167 | Калинина,31 | 1 |  | 43,40 |
| 2168 | Калинина,32 | 1 |  | 54,80 |
| 2169 | Калинина,33 | 1 |  | 45,30 |
| 2170 | Калинина,34 | 1 |  | 41,70 |
| 2171 | Калинина,35 | 1 |  | 35,10 |
| 2172 | Калинина,36 | 1 |  | 30,20 |
| 2173 | Калинина,37 | 1 |  | 37,70 |
| 2174 | Калинина,38 | 1 |  | 38,40 |
| 2175 | Калинина,39 | 1 |  | 43,00 |
| 2176 | Калинина,40 | 1 |  | 42,50 |
| 2177 | Калинина,41 | 1 |  | 51,00 |
| 2178 | Калинина,42 | 1 |  | 45,00 |
| 2179 | Калинина,43 | 1 |  | 56,30 |
| 2180 | Калинина,44 | 1 |  | 50,60 |
| 2181 | Калинина,45 | 1 |  | 23,90 |
| 2182 | Калинина,46 | 1 |  | 82,60 |
| 2183 | Калинина,48 | 1 |  | 36,20 |
| 2184 | Калинина,50 | 1 |  | 38,80 |
| 2185 | Калинина,52 | 1 |  | 57,50 |
| 2186 | Калинина,54 | 1 |  | 34,90 |
| 2187 | Калинина,56 | 1 |  | 27,90 |
| 2188 | Калинина,57 | 1 |  | 43,40 |
| 2189 | Калинина,59 | 1 |  | 44,80 |
| 2190 | Калинина,60 | 1 |  | 44,50 |
| 2191 | Калинина,61 | 1 |  | 45,70 |
| 2192 | Калинина,62 | 1 |  | 41,30 |
| 2193 | Калинина,63 | 1 |  | 38,00 |
| 2194 | Калинина,65 | 1 |  | 44,10 |
| 2195 | Калинина,66 | 1 |  | 36,20 |
| 2196 | Калинина,67 | 1 |  | 38,60 |
| 2197 | Калинина,68 | 1 |  | 37,90 |
| 2198 | Калинина,69 | 1 |  | 40,80 |
| 2199 | Калинина,70 | 1 |  | 46,80 |
| 2200 | Калинина,71 | 1 |  | 33,40 |
| 2201 | Калинина,72 | 1 |  | 42,10 |
| 2202 | Калинина,73 | 1 |  | 39,80 |
| 2203 | Калинина,74 | 1 |  | 45,80 |
| 2204 | Калинина,75 | 1 |  | 45,00 |
| 2205 | Калинина,76 | 1 |  | 40,70 |
| 2206 | Калинина,77 | 1 |  | 53,80 |
| 2207 | Калинина,78 | 1 |  | 42,70 |
| 2208 | Калинина,79 | 1 |  | 50,60 |
| 2209 | Калинина,80 | 1 |  | 46,60 |
| 2210 | Калинина,81 | 1 |  | 37,30 |
| 2211 | Калинина,82 | 1 |  | 46,80 |
| 2212 | Калинина,83 | 1 |  | 57,70 |
| 2213 | Калинина,84 | 1 |  | 55,90 |
| 2214 | Калинина,85 | 1 |  | 52,90 |
| 2215 | Калинина,86 | 1 |  | 57,90 |
| 2216 | Калинина,87 | 1 |  | 36,40 |
| 2217 | Калинина,88 | 1 |  | 45,40 |
| 2218 | Калинина,89 | 1 |  | 60,60 |
| 2219 | Калинина,90 | 1 |  | 64,80 |
| 2220 | Калинина,91 | 1 |  | 25,60 |
| 2221 | Калинина,92-1 | 1 |  | 16,70 |
| 2222 | Калинина,92-2 | 1 |  | 25,60 |
| 2223 | Калинина,93 | 1 |  | 31,00 |
| 2224 | Калинина,94 | 1 |  | 35,00 |
| 2225 | Калинина,95 | 1 |  | 23,90 |
| 2226 | Калинина,96 | 1 |  | 55,30 |
| 2227 | Калинина,97 | 1 |  | 26,00 |
| 2228 | Калинина,98 | 1 |  | 23,70 |
| 2229 | Калинина,99 | 1 |  | 30,10 |
| 2230 | Калинина,100 | 1 |  | 31,80 |
| 2244 | Кирова,2 | 1 |  | 49,70 |
| 2245 | Кирова,4 | 1 |  | 37,50 |
| 2246 | Кирова,8 | 1 |  | 52,80 |
| 2247 | Кирова,10 | 1 |  | 51,20 |
| 2248 | Кирова,12 | 1 |  | 36,70 |
| 2249 | Кирова,14 | 1 |  | 54,30 |
| 2250 | Кирова,16 | 1 |  | 21,60 |
| 2251 | Кирова,18 | 1 |  | 27,40 |
| 2252 | Клубная,2 | 1 |  | 42,90 |
| 2253 | Клубная,17-1 | 1 |  | 102,70 |
| 2254 | Клубная,17-2 | 1 |  | 102,00 |
| 2255 | Клубная,19 | 1 |  | 55,60 |
| 2256 | Комарова,15 | 1 |  | 53,60 |
| 2257 | Комарова,17 | 1 |  | 50,20 |
| 2258 | Комарова,19 | 1 |  | 46,90 |
| 2259 | Комарова,21 | 1 |  | 38,30 |
| 2260 | Комарова,23 | 1 |  | 48,50 |
| 2261 | Комарова,25 | 1 |  | 36,00 |
| 2262 | Комарова,27 | 1 |  | 55,10 |
| 2263 | Комарова,29 | 1 |  | 32,10 |
| 2264 | Комарова,31 | 1 |  | 46,60 |
| 2265 | Комарова,33 | 1 |  | 71,50 |
| 2266 | Комарова,35 | 1 |  | 30,30 |
| 2267 | Комарова,40 | 1 |  | 57,50 |
| 2268 | Комарова,42 | 1 |  | 53,20 |
| 2269 | Комарова,44 | 1 |  | 62,60 |
| 2270 | Комарова,46 | 1 |  | 72,80 |
| 2271 | Комарова,48 | 1 |  | 41,40 |
| 2272 | Комарова,50 | 1 |  | 41,30 |
| 2273 | Комарова,52 | 1 |  | 46,50 |
| 2274 | Комарова,54 | 1 |  | 36,20 |
| 2275 | Комарова,56 | 1 |  | 43,70 |
| 2276 | Комарова,58 | 1 |  | 42,60 |
| 2277 | Комарова,60 | 1 |  | 71,20 |
| 2278 | Комарова,62 | 1 |  | 29,00 |
| 2279 | Комарова,64 | 1 |  | 36,10 |
| 2280 | Комарова,66 | 1 |  | 33,20 |
| 2281 | Комарова,68 | 1 |  | 28,90 |
| 2282 | Комарова,70 | 1 |  | 36,10 |
| 2283 | Комарова,74-1 | 1 |  | 129,60 |
| 2284 | Комарова,74-2 | 1 |  | 116,70 |
| 2285 | Комарова,76-1 | 1 |  | 90,80 |
| 2286 | Комарова,76-2 | 1 |  | 81,30 |
| 2287 | Комарова,78 | 1 |  | 91,70 |
| 2288 | З.Космодемьянской,2 | 1 |  | 75,20 |
| 2289 | З.Космодемьянской,3 | 1 |  | 34,20 |
| 2290 | З.Космодемьянской,4 | 1 |  | 40,60 |
| 2291 | З.Космодемьянской,5 | 1 |  | 57,10 |
| 2292 | З.Космодемьянской,6 | 1 |  | 32,80 |
| 2293 | З.Космодемьянской,8 | 1 |  | 78,50 |
| 2294 | З.Космодемьянской,10 | 1 |  | 45,20 |
| 2295 | З.Космодемьянской,12 | 1 |  | 35,30 |
| 2296 | З.Космодемьянской,15 | 1 |  | 43,70 |
| 2297 | З.Космодемьянской,16 | 1 |  | 55,40 |
| 2298 | З.Космодемьянской,17 | 1 |  | 38,00 |
| 2299 | З.Космодемьянской,18 | 1 |  | 21,80 |
| 2300 | З.Космодемьянской,19 | 1 |  | 39,50 |
| 2301 | З.Космодемьянской,20 | 1 |  | 58,40 |
| 2302 | З.Космодемьянской,22 | 1 |  | 44,80 |
| 2303 | З.Космодемьянской,24 | 1 |  | 24,80 |
| 2304 | З.Космодемьянской,26 | 1 |  | 44,40 |
| 2305 | З.Космодемьянской,28 | 1 |  | 29,70 |
| 2306 | Красноармейская,1 | 1 |  | 43,00 |
| 2307 | Красноармейская,3 | 1 |  | 34,90 |
| 2308 | Красноармейская,7 | 1 |  | 41,80 |
| 2309 | Красноармейская,8 | 1 |  | 16,60 |
| 2310 | Красноармейская,9 | 1 |  | 44,10 |
| 2311 | Красноармейская,11 | 1 |  | 41,30 |
| 2312 | Красноармейская,13 | 1 |  | 35,30 |
| 2313 | Красноармейская,14 | 1 |  | 19,00 |
| 2314 | Красноармейская,16 | 1 |  | 27,80 |
| 2315 | Красноармейская,17 | 1 |  | 55,20 |
| 2316 | Красноармейская,19 | 1 |  | 49,40 |
| 2317 | Красноармейская,27 | 1 |  | 46,20 |
| 2318 | Красноармейская,29 | 1 |  | 47,00 |
| 2319 | Красноармейская,32 | 1 |  | 41,70 |
| 2320 | Красноармейская,33 | 1 |  | 48,10 |
| 2321 | Красноармейская,34 | 1 |  | 60,70 |
| 2322 | Красноармейская,35 | 1 |  | 42,00 |
| 2323 | Красноармейская,36 | 1 |  | 46,20 |
| 2324 | Красноармейская,37 | 1 |  | 39,00 |
| 2325 | Красноармейская,38 | 1 |  | 54,50 |
| 2326 | Красноармейская,40 | 1 |  | 31,30 |
| 2327 | Красноармейская,41 | 1 |  | 52,20 |
| 2328 | Красноармейская,43 | 1 |  | 48,10 |
| 2329 | Красноармейская,45 | 1 |  | 63,70 |
| 2330 | Красноармейская,46 | 1 |  | 39,90 |
| 2331 | Красноармейская,47 | 1 |  | 26,60 |
| 2332 | Красноармейская,48 | 1 |  | 42,90 |
| 2333 | Красноармейская,49 | 1 |  | 41,10 |
| 2334 | Красноармейская,50 | 1 |  | 54,70 |
| 2335 | Красноармейская,51 | 1 |  | 60,20 |
| 2336 | Красноармейская,52 | 1 |  | 53,70 |
| 2337 | Красноармейская,53 | 1 |  | 65,50 |
| 2338 | Красноармейская,54 | 1 |  | 46,40 |
| 2339 | Красноармейская,55 | 1 |  | 34,30 |
| 2340 | Красноармейская,56 | 1 |  | 29,20 |
| 2341 | Красноармейская,58 | 1 |  | 41,30 |
| 2342 | Красноармейская,60 | 1 |  | 38,10 |
| 2343 | Красноармейская,62 | 1 |  | 46,50 |
| 2344 | Красноармейская,64 | 1 |  | 38,70 |
| 2345 | Красноармейская,66 | 1 |  | 32,20 |
| 2346 | Красноармейская,68 | 1 |  | 39,50 |
| 2347 | Красноармейская,70 | 1 |  | 46,70 |
| 2348 | Красноармейская,72 | 1 |  | 45,20 |
| 2349 | Красноармейская,74 | 1 |  | 53,50 |
| 2350 | Красноармейская,76 | 1 |  | 42,20 |
| 2351 | Красноармейская,78 | 1 |  | 51,50 |
| 2352 | Красноармейская,80 | 1 |  | 41,20 |
| 2353 | Красноармейская,82 | 1 |  | 41,50 |
| 2354 | Красноармейская,84 | 1 |  | 51,50 |
| 2355 | Красноармейская,86 | 1 |  | 55,10 |
| 2356 | Красноармейская,88 | 1 |  | 34,40 |
| 2357 | Красноармейская, 92-1 | 1 |  | 50,10 |
| 2358 | Красноармейская, 92-2 | 1 |  | 48,70 |
| 2359 | Красноармейская,94 | 1 |  | 38,00 |
| 2360 | Красноармейская,96 | 1 |  | 38,90 |
| 2361 | Красноармейская,98 | 1 |  | 38,20 |
| 2362 | Красноармейская, 100 | 1 |  | 34,90 |
| 2363 | Ленина,1 | 1 |  | 0,00 |
| 2364 | Ленина,3 | 1 |  | 57,20 |
| 2365 | Ленина,4 | 1 |  | 46,40 |
| 2366 | Ленина,5 | 1 |  | 45,70 |
| 2367 | Ленина,6 | 1 |  | 51,20 |
| 2368 | Ленина,7 | 1 |  | 52,90 |
| 2369 | Ленина,8 | 1 |  | 51,30 |
| 2370 | Ленина,9 | 1 |  | 51,40 |
| 2371 | Ленина,10 | 1 |  | 60,00 |
| 2372 | Ленина,11 | 1 |  | 51,60 |
| 2373 | Ленина,13 | 1 |  | 73,50 |
| 2374 | Ленина,14 | 1 |  | 44,00 |
| 2375 | Ленина,15 | 1 |  | 47,30 |
| 2376 | Ленина,16 | 1 |  | 37,90 |
| 2377 | Ленина,17 | 1 |  | 44,70 |
| 2378 | Ленина,18 | 1 |  | 46,20 |
| 2379 | Ленина,19 | 1 |  | 55,00 |
| 2380 | Ленина,20 | 1 |  | 19,60 |
| 2381 | Ленина,22 | 1 |  | 57,70 |
| 2382 | Ленина,24 | 1 |  | 62,70 |
| 2383 | Ленина,26 | 1 |  | 45,40 |
| 2384 | Ленина,28 | 1 |  | 37,10 |
| 2385 | Ленина,57 | 1 |  | 45,00 |
| 2386 | Ленина,59 | 1 |  | 40,20 |
| 2387 | Ленина,60 | 1 |  | 38,40 |
| 2388 | Ленина,61 | 1 |  | 49,00 |
| 2389 | Ленина,62 | 1 |  | 47,10 |
| 2390 | Ленина,63 | 1 |  | 34,10 |
| 2391 | Ленина,64 | 1 |  | 42,60 |
| 2392 | Ленина,65 | 1 |  | 34,90 |
| 2393 | Ленина,66 | 1 |  | 37,20 |
| 2394 | Ленина,67 | 1 |  | 34,80 |
| 2395 | Ленина,68 | 1 |  | 52,50 |
| 2396 | Ленина,69 | 1 |  | 45,60 |
| 2397 | Ленина,70 | 1 |  | 36,40 |
| 2398 | Ленина,71 | 1 |  | 22,60 |
| 2399 | Ленина,72 | 1 |  | 37,90 |
| 2400 | Ленина,73 | 1 |  | 47,30 |
| 2401 | Ленина,74 | 1 |  | 34,20 |
| 2402 | Ленина,76 | 1 |  | 55,60 |
| 2403 | Ленина,77 | 1 |  | 91,00 |
| 2404 | Ленина,78 | 1 |  | 47,30 |
| 2405 | Ленина,79-1 | 1 |  | 79,20 |
| 2406 | Ленина,79-2 | 1 |  | 102,80 |
| 2407 | Ленина,80-1 | 1 |  | 80,40 |
| 2408 | Ленина,80-2 | 1 |  | 126,40 |
| 2409 | Ленина,81-1 | 1 |  | 84,90 |
| 2410 | Ленина,81-2 | 1 |  | 85,80 |
| 2411 | Ленина,82-1 | 1 |  | 106,10 |
| 2412 | Ленина,82-2 | 1 |  | 82,10 |
| 2418 | О.Кошевого,3 | 1 |  | 21,90 |
| 2419 | О.Кошевого,5-1 | 1 |  | 48,20 |
| 2420 | О.Кошевого,5-2 | 1 |  | 47,50 |
| 2421 | О.Кошевого,7-1 | 1 |  | 46,60 |
| 2422 | О.Кошевого,7-2 | 1 |  | 47,30 |
| 2423 | О.Кошевого,8 | 1 |  | 35,30 |
| 2424 | О.Кошевого,9-1 | 1 |  | 47,40 |
| 2425 | О.Кошевого,9-2 | 1 |  | 46,90 |
| 2426 | О.Кошевого,10 | 1 |  | 45,80 |
| 2427 | О.Кошевого,11 | 1 |  | 66,00 |
| 2428 | О.Кошевого,16 | 1 |  | 34,00 |
| 2429 | О.Кошевого,17 | 1 |  | 45,20 |
| 2430 | О.Кошевого,18 | 1 |  | 51,60 |
| 2431 | О.Кошевого,19 | 1 |  | 32,30 |
| 2432 | О.Кошевого,20 | 1 |  | 55,80 |
| 2433 | О.Кошевого,21 | 1 |  | 30,60 |
| 2434 | О.Кошевого,23 | 1 |  | 62,00 |
| 2435 | О.Кошевого,25 | 1 |  | 49,10 |
| 2436 | О.Кошевого,27 | 1 |  | 83,10 |
| 2437 | О.Кошевого,29 | 1 |  | 60,00 |
| 2438 | О.Кошевого,31 | 1 |  | 44,20 |
| 2444 | Октябрьская,1 | 1 |  | 40,60 |
| 2445 | Октябрьская,3 | 1 |  | 46,50 |
| 2446 | Октябрьская,4 | 1 |  | 50,60 |
| 2447 | Октябрьская,5 | 1 |  | 48,00 |
| 2448 | Октябрьская,6 | 1 |  | 30,20 |
| 2449 | Октябрьская,7 | 1 |  | 47,30 |
| 2450 | Октябрьская,10 | 1 |  | 22,70 |
| 2451 | Октябрьская,12 | 1 |  | 50,50 |
| 2452 | Октябрьская,14 | 1 |  | 64,30 |
| 2453 | Октябрьская,18 | 1 |  | 38,70 |
| 2454 | Октябрьская,20 | 1 |  | 41,80 |
| 2455 | Октябрьская,22 | 1 |  | 43,20 |
| 2456 | Октябрьская,24 | 1 |  | 67,80 |
| 2457 | Октябрьская,26 | 1 |  | 43,60 |
| 2458 | Октябрьская,28 | 1 |  | 51,40 |
| 2459 | Октябрьская,30 | 1 |  | 45,90 |
| 2460 | Октябрьская,32 | 1 |  | 63,40 |
| 2467 | Первомайская,1 | 1 |  | 31,00 |
| 2468 | Первомайская,2 | 1 |  | 35,70 |
| 2469 | Первомайская,7 | 1 |  | 41,30 |
| 2470 | Первомайская,9 | 1 |  | 30,90 |
| 2471 | Шахтёрская,10-1 | 1 |  | 79,60 |
| 2472 | Шахтёрская,10-2 | 1 |  | 91,10 |
| 2473 | Шахтёрская,12-1 | 1 |  | 135,50 |
| 2474 | Шахтёрская,12-2 | 1 |  | 114,60 |
| 2475 | Шахтёрская,13-1 | 1 |  | 91,40 |
| 2476 | Шахтёрская,13-2 | 1 |  | 79,70 |
| 2477 | Шахтёрская,15-1 | 1 |  | 117,30 |
| 2478 | Шахтёрская,15А-1 | 1 |  | 128,80 |
| 2479 | Шахтёрская,15А-2 | 1 |  | 113,70 |
| 2355 | Красноармейская,86 | 1 |  | 55,10 |
| 2356 | Красноармейская,88 | 1 |  | 34,40 |
| 2357 | Красноармейская, 92-1 | 1 |  | 50,10 |
| 2358 | Красноармейская, 92-2 | 1 |  | 48,70 |
| 2359 | Красноармейская,94 | 1 |  | 38,00 |
| 2360 | Красноармейская,96 | 1 |  | 38,90 |
| 2361 | Красноармейская,98 | 1 |  | 38,20 |
| 2362 | Красноармейская, 100 | 1 |  | 34,90 |
| 2363 | Ленина,1 | 1 |  | 0,00 |
| 2364 | Ленина,3 | 1 |  | 57,20 |
| 2365 | Ленина,4 | 1 |  | 46,40 |
| 2366 | Ленина,5 | 1 |  | 45,70 |
| 2367 | Ленина,6 | 1 |  | 51,20 |
| 2368 | Ленина,7 | 1 |  | 52,90 |
| 2369 | Ленина,8 | 1 |  | 51,30 |
| 2370 | Ленина,9 | 1 |  | 51,40 |
| 2371 | Ленина,10 | 1 |  | 60,00 |
| 2372 | Ленина,11 | 1 |  | 51,60 |
| 2373 | Ленина,13 | 1 |  | 73,50 |
| 2374 | Ленина,14 | 1 |  | 44,00 |
| 2375 | Ленина,15 | 1 |  | 47,30 |
| 2376 | Ленина,16 | 1 |  | 37,90 |
| 2377 | Ленина,17 | 1 |  | 44,70 |
| 2378 | Ленина,18 | 1 |  | 46,20 |
| 2379 | Ленина,19 | 1 |  | 55,00 |
| 2380 | Ленина,20 | 1 |  | 19,60 |
| 2381 | Ленина,22 | 1 |  | 57,70 |
| 2382 | Ленина,24 | 1 |  | 62,70 |
| 2383 | Ленина,26 | 1 |  | 45,40 |
| 2384 | Ленина,28 | 1 |  | 37,10 |
| 2385 | Ленина,57 | 1 |  | 45,00 |
| 2386 | Ленина,59 | 1 |  | 40,20 |
| 2387 | Ленина,60 | 1 |  | 38,40 |
| 2388 | Ленина,61 | 1 |  | 49,00 |
| 2389 | Ленина,62 | 1 |  | 47,10 |
| 2390 | Ленина,63 | 1 |  | 34,10 |
| 2391 | Ленина,64 | 1 |  | 42,60 |
| 2392 | Ленина,65 | 1 |  | 34,90 |
| 2393 | Ленина,66 | 1 |  | 37,20 |
| 2394 | Ленина,67 | 1 |  | 34,80 |
| 2395 | Ленина,68 | 1 |  | 52,50 |
| 2396 | Ленина,69 | 1 |  | 45,60 |
| 2397 | Ленина,70 | 1 |  | 36,40 |
| 2398 | Ленина,71 | 1 |  | 22,60 |
| 2399 | Ленина,72 | 1 |  | 37,90 |
| 2400 | Ленина,73 | 1 |  | 47,30 |
| 2401 | Ленина,74 | 1 |  | 34,20 |
| 2402 | Ленина,76 | 1 |  | 55,60 |
| 2403 | Ленина,77 | 1 |  | 91,00 |
| 2404 | Ленина,78 | 1 |  | 47,30 |
| 2405 | Ленина,79-1 | 1 |  | 79,20 |
| 2406 | Ленина,79-2 | 1 |  | 102,80 |
| 2407 | Ленина,80-1 | 1 |  | 80,40 |
| 2408 | Ленина,80-2 | 1 |  | 126,40 |
| 2409 | Ленина,81-1 | 1 |  | 84,90 |
| 2410 | Ленина,81-2 | 1 |  | 85,80 |
| 2411 | Ленина,82-1 | 1 |  | 106,10 |
| 2412 | Ленина,82-2 | 1 |  | 82,10 |
| 2418 | О.Кошевого,3 | 1 |  | 21,90 |
| 2419 | О.Кошевого,5-1 | 1 |  | 48,20 |
| 2420 | О.Кошевого,5-2 | 1 |  | 47,50 |
| 2421 | О.Кошевого,7-1 | 1 |  | 46,60 |
| 2422 | О.Кошевого,7-2 | 1 |  | 47,30 |
| 2423 | О.Кошевого,8 | 1 |  | 35,30 |
| 2424 | О.Кошевого,9-1 | 1 |  | 47,40 |
| 2425 | О.Кошевого,9-2 | 1 |  | 46,90 |
| 2426 | О.Кошевого,10 | 1 |  | 45,80 |
| 2427 | О.Кошевого,11 | 1 |  | 66,00 |
| 2428 | О.Кошевого,16 | 1 |  | 34,00 |
| 2429 | О.Кошевого,17 | 1 |  | 45,20 |
| 2430 | О.Кошевого,18 | 1 |  | 51,60 |
| 2431 | О.Кошевого,19 | 1 |  | 32,30 |
| 2432 | О.Кошевого,20 | 1 |  | 55,80 |
| 2433 | О.Кошевого,21 | 1 |  | 30,60 |
| 2434 | О.Кошевого,23 | 1 |  | 62,00 |
| 2435 | О.Кошевого,25 | 1 |  | 49,10 |
| 2436 | О.Кошевого,27 | 1 |  | 83,10 |
| 2437 | О.Кошевого,29 | 1 |  | 60,00 |
| 2438 | О.Кошевого,31 | 1 |  | 44,20 |
| 2444 | Октябрьская,1 | 1 |  | 40,60 |
| 2445 | Октябрьская,3 | 1 |  | 46,50 |
| 2446 | Октябрьская,4 | 1 |  | 50,60 |
| 2447 | Октябрьская,5 | 1 |  | 48,00 |
| 2448 | Октябрьская,6 | 1 |  | 30,20 |
| 2449 | Октябрьская,7 | 1 |  | 47,30 |
| 2450 | Октябрьская,10 | 1 |  | 22,70 |
| 2451 | Октябрьская,12 | 1 |  | 50,50 |
| 2452 | Октябрьская,14 | 1 |  | 64,30 |
| 2453 | Октябрьская,18 | 1 |  | 38,70 |
| 2454 | Октябрьская,20 | 1 |  | 41,80 |
| 2455 | Октябрьская,22 | 1 |  | 43,20 |
| 2456 | Октябрьская,24 | 1 |  | 67,80 |
| 2457 | Октябрьская,26 | 1 |  | 43,60 |
| 2458 | Октябрьская,28 | 1 |  | 51,40 |
| 2459 | Октябрьская,30 | 1 |  | 45,90 |
| 2460 | Октябрьская,32 | 1 |  | 63,40 |
| 2467 | Первомайская,1 | 1 |  | 31,00 |
| 2468 | Первомайская,2 | 1 |  | 35,70 |
| 2469 | Первомайская,7 | 1 |  | 41,30 |
| 2470 | Первомайская,9 | 1 |  | 30,90 |
| 2471 | Шахтёрская,10-1 | 1 |  | 79,60 |
| 2472 | Шахтёрская,10-2 | 1 |  | 91,10 |
| 2473 | Шахтёрская,12-1 | 1 |  | 135,50 |
| 2474 | Шахтёрская,12-2 | 1 |  | 114,60 |
| 2475 | Шахтёрская,13-1 | 1 |  | 91,40 |
| 2476 | Шахтёрская,13-2 | 1 |  | 79,70 |
| 2477 | Шахтёрская,15-1 | 1 |  | 117,30 |
| 2478 | Шахтёрская,15А-1 | 1 |  | 128,80 |
| 2479 | Шахтёрская,15А-2 | 1 |  | 113,70 |
| 2371 | Ленина,10 | 1 |  | 60,00 |
| 2372 | Ленина,11 | 1 |  | 51,60 |
| 2373 | Ленина,13 | 1 |  | 73,50 |
| 2374 | Ленина,14 | 1 |  | 44,00 |
| 2375 | Ленина,15 | 1 |  | 47,30 |
| 2376 | Ленина,16 | 1 |  | 37,90 |
| 2377 | Ленина,17 | 1 |  | 44,70 |
| 2378 | Ленина,18 | 1 |  | 46,20 |
| 2379 | Ленина,19 | 1 |  | 55,00 |
| 2380 | Ленина,20 | 1 |  | 19,60 |
| 2381 | Ленина,22 | 1 |  | 57,70 |
| 2382 | Ленина,24 | 1 |  | 62,70 |
| 2383 | Ленина,26 | 1 |  | 45,40 |
| 2384 | Ленина,28 | 1 |  | 37,10 |
| 2385 | Ленина,57 | 1 |  | 45,00 |
| 2386 | Ленина,59 | 1 |  | 40,20 |
| 2387 | Ленина,60 | 1 |  | 38,40 |
| 2388 | Ленина,61 | 1 |  | 49,00 |
| 2389 | Ленина,62 | 1 |  | 47,10 |
| 2390 | Ленина,63 | 1 |  | 34,10 |
| 2391 | Ленина,64 | 1 |  | 42,60 |
| 2392 | Ленина,65 | 1 |  | 34,90 |
| 2393 | Ленина,66 | 1 |  | 37,20 |
| 2394 | Ленина,67 | 1 |  | 34,80 |
| 2395 | Ленина,68 | 1 |  | 52,50 |
| 2396 | Ленина,69 | 1 |  | 45,60 |
| 2397 | Ленина,70 | 1 |  | 36,40 |
| 2398 | Ленина,71 | 1 |  | 22,60 |
| 2399 | Ленина,72 | 1 |  | 37,90 |
| 2400 | Ленина,73 | 1 |  | 47,30 |
| 2401 | Ленина,74 | 1 |  | 34,20 |
| 2402 | Ленина,76 | 1 |  | 55,60 |
| 2403 | Ленина,77 | 1 |  | 91,00 |
| 2404 | Ленина,78 | 1 |  | 47,30 |
| 2405 | Ленина,79-1 | 1 |  | 79,20 |
| 2406 | Ленина,79-2 | 1 |  | 102,80 |
| 2407 | Ленина,80-1 | 1 |  | 80,40 |
| 2408 | Ленина,80-2 | 1 |  | 126,40 |
| 2409 | Ленина,81-1 | 1 |  | 84,90 |
| 2410 | Ленина,81-2 | 1 |  | 85,80 |
| 2411 | Ленина,82-1 | 1 |  | 106,10 |
| 2412 | Ленина,82-2 | 1 |  | 82,10 |
| 2418 | О.Кошевого,3 | 1 |  | 21,90 |
| 2419 | О.Кошевого,5-1 | 1 |  | 48,20 |
| 2420 | О.Кошевого,5-2 | 1 |  | 47,50 |
| 2421 | О.Кошевого,7-1 | 1 |  | 46,60 |
| 2422 | О.Кошевого,7-2 | 1 |  | 47,30 |
| 2423 | О.Кошевого,8 | 1 |  | 35,30 |
| 2424 | О.Кошевого,9-1 | 1 |  | 47,40 |
| 2425 | О.Кошевого,9-2 | 1 |  | 46,90 |
| 2426 | О.Кошевого,10 | 1 |  | 45,80 |
| 2427 | О.Кошевого,11 | 1 |  | 66,00 |
| 2428 | О.Кошевого,16 | 1 |  | 34,00 |
| 2429 | О.Кошевого,17 | 1 |  | 45,20 |
| 2430 | О.Кошевого,18 | 1 |  | 51,60 |
| 2431 | О.Кошевого,19 | 1 |  | 32,30 |
| 2432 | О.Кошевого,20 | 1 |  | 55,80 |
| 2433 | О.Кошевого,21 | 1 |  | 30,60 |
| 2434 | О.Кошевого,23 | 1 |  | 62,00 |
| 2435 | О.Кошевого,25 | 1 |  | 49,10 |
| 2436 | О.Кошевого,27 | 1 |  | 83,10 |
| 2437 | О.Кошевого,29 | 1 |  | 60,00 |
| 2438 | О.Кошевого,31 | 1 |  | 44,20 |
| 2444 | Октябрьская,1 | 1 |  | 40,60 |
| 2445 | Октябрьская,3 | 1 |  | 46,50 |
| 2446 | Октябрьская,4 | 1 |  | 50,60 |
| 2447 | Октябрьская,5 | 1 |  | 48,00 |
| 2448 | Октябрьская,6 | 1 |  | 30,20 |
| 2449 | Октябрьская,7 | 1 |  | 47,30 |
| 2450 | Октябрьская,10 | 1 |  | 22,70 |
| 2451 | Октябрьская,12 | 1 |  | 50,50 |
| 2452 | Октябрьская,14 | 1 |  | 64,30 |
| 2453 | Октябрьская,18 | 1 |  | 38,70 |
| 2454 | Октябрьская,20 | 1 |  | 41,80 |
| 2455 | Октябрьская,22 | 1 |  | 43,20 |
| 2456 | Октябрьская,24 | 1 |  | 67,80 |
| 2457 | Октябрьская,26 | 1 |  | 43,60 |
| 2458 | Октябрьская,28 | 1 |  | 51,40 |
| 2459 | Октябрьская,30 | 1 |  | 45,90 |
| 2460 | Октябрьская,32 | 1 |  | 63,40 |
| 2467 | Первомайская,1 | 1 |  | 31,00 |
| 2468 | Первомайская,2 | 1 |  | 35,70 |
| 2469 | Первомайская,7 | 1 |  | 41,30 |
| 2470 | Первомайская,9 | 1 |  | 30,90 |
| 2471 | Шахтёрская,10-1 | 1 |  | 79,60 |
| 2472 | Шахтёрская,10-2 | 1 |  | 91,10 |
| 2473 | Шахтёрская,12-1 | 1 |  | 135,50 |
| 2474 | Шахтёрская,12-2 | 1 |  | 114,60 |
| 2475 | Шахтёрская,13-1 | 1 |  | 91,40 |
| 2476 | Шахтёрская,13-2 | 1 |  | 79,70 |
| 2477 | Шахтёрская,15-1 | 1 |  | 117,30 |
| 2478 | Шахтёрская,15А-1 | 1 |  | 128,80 |
| 2479 | Шахтёрская,15А-2 | 1 |  | 113,70 |
|  | ТСЖ |  |  |  |
| 2614 | Комсомольская, 15 | 5 | 7 736,50 | 6 447,70 |
| 2615 | Комсомольская, 17 | 5 | 3 600,50 | 3 230,20 |
| 2616 | Ленина, 9 | 5 | 6 177,10 | 4 410,10 |
| 2617 | Ватутина, 22 | 5 | 6 006,70 | 4 581,30 |
| 2618 | Ватутина, 24 | 5 | 5 951,30 | 4 582,50 |
| 2619 | Ленина, 31 | 5 | 7 369,50 | 5 174,30 |

Объемы потребления тепловой энергии по котельной поселка Черемухово показаны в таблице 1.8.

Таблица 1.8.

| Котельная п. Черемухово суммарная нагрузка | Собственные нужды (ХВО) | промпредприятия | население | бюджетозависимые потребители | прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,181 Гкал/час | 1,688 Гкал/час | 8,613 Гкал/час | 6,746 Гкал/час | 0,7267 Гкал /час | 0,01522 Гкал/час |

Рисунок 1.4. Тепловая нагрузка котельной поселка Черемухово по группам потребителей.

Потребители тепловой энергии котельной поселка Черемухово

Таблица 1.9

| № п/п | Адрес многоквартирного или жилого дома | Кол-во этажей | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Черёмухово муниципальное жильё: |
| 2480 | Ленина, 1 | 5 | 7 027,80 | 4 459,00 |
| 2481 | Ленина, 2 | 2 | 1 029,10 | 375,90 |
| 2482 | Ленина, 3 | 5 | 7 260,40 | 4 393,30 |
| 2483 | Ленина, 4 | 5 | 5 641,70 | 3 385,50 |
| 2484 | Ленина, 5 | 5 | 7 261,50 | 4 061,00 |
| 2485 | Ленина, 6 | 4 | 3 553,40 | 2 016,40 |
| 2486 | Ленина, 8 | 4 | 3 459,10 | 1 797,90 |
| 2487 | Ленина, 10 | 5 | 9 636,10 | 5 510,00 |
| 2488 | Ленина, 11 | 5 | 4 275,50 | 3 225,20 |
| 2489 | Ленина, 12 | 4 | 2 119,70 | 1 305,90 |
| 2490 | Ленина, 14 | 4 | 2 069,20 | 1 274,80 |
| 2491 | Ленина, 16 | 4 | 3 196,90 | 1 991,50 |
| 2492 | Ленина, 18 | 3 | 2 415,20 | 1 504,10 |
| 2493 | Ленина, 20 | 2 | 1 706,60 | 642,40 |
| 2494 | Ленина, 22 | 2 | 1 272,50 | 453,40 |
| 2495 | Ленина, 24 | 2 | 735,50 | 372,50 |
| 2496 | Ленина, 26 | 2 | 1 664,10 | 627,10 |
| 2497 | Ленина, 27 | 2 | 929,60 | 502,60 |
| 2498 | Ленина, 28 | 3 | 5 377,90 | 2 113,40 |
| 2498 | Ленина, 28 | 3 | 5 377,90 | 2 113,40 |
| 2499 | Ленина, 29 | 2 | 933,40 | 322,10 |
| 2500 | Ленина, 30 | 3 | 5 198,70 | 2 174,70 |
| 2501 | Ленина, 32 | 2 | 1 447,10 | 627,70 |
| 2502 | Ленина, 33 | 2 | 909,10 | 309,50 |
| 2503 | Ленина, 34 | 2 | 1 548,60 | 655,50 |
| 2504 | Ленина, 36 | 2 | 740,50 | 389,00 |
| 2505 | Ленина, 38 | 2 | 1 236,00 | 641,50 |
| 2506 | Ленина, 40 | 2 | 1 510,00 | 660,70 |
| 2507 | Ленина, 42 | 2 | 731,70 | 380,90 |
| 2508 | Ленина, 44 | 2 | 1 521,40 | 657,50 |
| 2509 | Ленина, 46 | 2 | 1 225,20 | 607,50 |
| 2510 | Ленина, 48 | 2 | 1 218,80 | 655,90 |
| 2511 | Матросова, 2 | 5 | 6 805,00 | 4 681,50 |
| 2512 | Матросова, 4 | 5 | 6 269,90 | 4 875,90 |
| 2513 | Матросова, 6 | 5 | 3 979,20 | 3 276,50 |
| 2514 | Калинина, 1 | 4 | 3 299,70 | 2 040,50 |
| 2515 | Калинина, 2 | 5 | 4 105,40 | 3 086,10 |
| 2516 | Калинина, 2а | 5 | 4 308,50 | 3 338,40 |
| 2517 | Калинина, 4 | 5 | 4 532,30 | 3 383,20 |
| 2518 | Калинина, 6 | 5 | 6 166,00 | 4 717,10 |
| 2519 | Калинина, 8 | 5 | 4 054,10 | 3 344,40 |
| 2520 | Калинина, 10 | 5 | 5 097,20 | 3 114,00 |
| 2521 | Калинина, 10а | 5 | 3 529,80 | 2 501,60 |
| 2522 | Калинина, 12 | 5 | 6 550,90 | 4 816,00 |
| 2523 | Калинина,15 | 5 | 4 283,20 | 3 183,30 |
| 2524 | Калинина, 17 | 5 | 6 610,40 | 4 842,40 |
| 2525 | Калинина, 29 | 2 | 907,40 | 481,40 |
| 2526 | Калинина, 31 | 2 | 902,70 | 297,40 |
| 2527 | Калинина, 33 | 2 | 914,20 | 489,90 |
| 2528 | Калинина, 39 | 2 | 986,40 | 503,00 |
| 2529 | Калинина, 43 | 2 | 1 019,40 | 512,90 |
| 2530 | Калинина, 49 | 2 | 910,60 | 305,30 |
| 2531 | Калинина, 51 | 2 | 645,00 | 349,10 |
| 2532 | Калинина, 55 | 2 | 640,70 | 224,50 |
| 2533 | Калинина, 56 | 2 | 657,40 | 356,10 |
| 2534 | Калинина, 57 | 2 | 898,80 | 483,80 |
| 2535 | Пушкина, 2 | 2 | 661,60 | 166,80 |
| 2536 | Пушкина, 4 | 2 | 648,30 | 303,40 |
| 2537 | Пушкина, 8 | 2 | 660,30 | 263,80 |
| 2538 | Пушкина, 10 | 2 | 649,00 | 348,80 |
| 2539 | Иванова, 1 | 2 | 1 649,60 | 643,40 |
| 2540 | Иванова, 2 | 3 | 2 910,10 | 1 452,90 |
| 2541 | Иванова, 3 | 2 | 1 633,90 | 650,30 |
| 2542 | Иванова, 4 | 3 | 2 934,80 | 1 503,80 |
| 2543 | Иванова, 5 | 2 | 775,00 | 373,60 |
| 2544 | Иванова, 6 | 3 | 2 430,60 | 1 509,50 |
| 2545 | Иванова, 7 | 2 | 1 319,20 | 662,90 |
| 2546 | Иванова, 8 | 3 | 2 885,00 | 1 473,80 |
| 2547 | Иванова, 9 | 2 | 827,50 | 387,50 |
| 2548 | Иванова, 11 | 2 | 1 338,00 | 662,50 |
| 2549 | Иванова, 12 | 4 | 3 495,70 | 1 984,10 |
| 2550 | Иванова, 13 | 2 | 815,10 | 373,50 |
| 2551 | Иванова, 15 | 2 | 1 195,30 | 665,00 |
| 2552 | Иванова, 17 | 2 | 781,10 | 388,80 |
| 2553 | Ватутина, 1 | 5 | 6 366,40 | 4 716,50 |
| 2554 | Ватутина, 2 | 5 | 4 395,10 | 3 327,50 |
| 2555 | Ватутина, 4 | 5 | 3 925,20 | 3 235,90 |
| 2556 | Ватутина, 6 | 5 | 3 918,40 | 3 206,60 |
| 2557 | Ватутина, 22 | 2 | 1 018,70 | 495,30 |
| 2558 | Ватутина, 30 | 2 | 609,50 | 334,70 |
| 2559 | Ватутина, 34 | 2 | 639,30 | 53,30 |
| 2560 | Ленина, 13 | 1 |  | 150,00 |
| п. Черёмухово частный сектор: |
| 2561 | Ватутина,27 | 1 |  | 65,60 |
| 2562 | Ватутина,40 | 1 |  | 65,40 |
| 2563 | Жданова,12-1 | 1 |  | 26,90 |
| 2564 | Жданова,16-1 | 1 |  | 40,70 |
| 2565 | Жданова,20-1 | 1 |  | 41,30 |
| 2566 | Матросова,29 | 1 |  | 45,00 |
| 2567 | Матросова,35 | 1 |  | 37,60 |
| 2568 | Матросова,36 | 1 |  | 31,00 |
| 2569 | Матросова,37 | 1 |  | 53,10 |
| 2570 | Матросова,38 | 1 |  | 68,80 |
| 2571 | Матросова,39 | 1 |  | 66,90 |
| 2572 | Матросова,40 | 1 |  | 54,50 |
| 2573 | Матросова,41 | 1 |  | 41,50 |
| 2574 | Матросова,43 | 1 |  | 34,45 |
| 2575 | Матросова,45 | 1 |  | 44,80 |
| 2576 | Матросова,47 | 1 |  | 30,50 |
| 2577 | Матросова,49 | 1 |  | 39,40 |
| 2578 | Матросова,50 | 1 |  | 40,60 |
| 2579 | Матросова,51 | 1 |  | 55,20 |
| 2580 | Матросова,53 | 1 |  | 58,80 |
| 2581 | Матросова,54 | 1 |  | 46,80 |
| 2582 | Матросова,55 | 1 |  | 49,50 |
| 2583 | Матросова,56 | 1 |  | 26,00 |
| 2584 | Матросова,59 | 1 |  | 44,50 |
| 2585 | Матросова,60 | 1 |  | 30,00 |
| 2586 | Матросова,61 | 1 |  | 65,10 |
| 2587 | Матросова,62 | 1 |  | 45,10 |
| 2588 | Матросова,63 | 1 |  | 51,50 |
| 2589 | Матросова,64 | 1 |  | 38,90 |
| 2590 | Матросова,65 | 1 |  | 32,00 |
| 2591 | Матросова,66 | 1 |  | 56,00 |
| 2592 | Матросова,67 | 1 |  | 47,90 |
| 2593 | Матросова,69 | 1 |  | 43,35 |
| 2595 | Матросова,73 | 1 |  | 65,30 |
| 2596 | Матросова,75 | 1 |  | 47,80 |
| 2597 | Матросова,77 | 1 |  | 23,00 |
| 2598 | Матросова,78 | 1 |  | 40,60 |
| 2599 | Матросова,79 | 1 |  | 34,00 |
| 2610 | Пушкина,5 | 1 |  | 67,80 |
| 2611 | Пушкина,11 | 1 |  | 52,00 |
| 2612 | Свердлова,1 | 1 |  | 58,60 |
| 2613 | Свердлова,5 | 1 |  | 40,40 |
| 2614 | Свердлова,7 | 1 |  | 52,20 |
| 2615 | Свердлова,9 | 1 |  | 41,30 |
| 2616 | Свердлова,11 | 1 |  | 45,80 |
| 2617 | Свердлова,13 | 1 |  | 55,10 |
| 2618 | Свердлова,17 | 1 |  | 38,00 |

Объемы потребления тепловой энергии по котельной поселка Покровск-Уральский показаны в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

| котельная п.Покровск-Уральский суммарная нагрузка | Собственные нужды (ХВО) | п.Покровск-Уральский промпредприятия | п.Покровск-Уральский население | п.Покровск-Уральский бюджетозависимые потребители | п.Покровск-Уральский прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8726 Гкал/час | 0,01099 Гкал/час | 0,01288 Гкал/час | 0,66863 Гкал/час | 0,15709 Гкал /час | 0,01619 Гкал/час |

Рисунок 1.5.. Тепловая нагрузка котельной поселка Покровск –Уральский по группам потребителей.

Потребители тепловой энергии котельной поселка Покровск-Уральский

Таблица.1.11.

| № п/п | Адрес многоквартирного или жилого дома | Кол-во этажей | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Покровск -Уральский муниципальное жильё: |
| 2561 | Свердлова, 4 | 1 | 102,00 | 51,00 |
| 2562 | Свердлова, 6 | 1 | 219,00 | 109,50 |
| 2563 | Свердлова, 7 | 2 | 821,40 | 547,60 |
| 2564 | Свердлова, 9 | 2 | 821,00 | 547,30 |
| 2565 | Свердлова, 11 | 2 | 939,20 | 626,10 |
| 2566 | Свердлова, 24 | 2 | 777,50 | 518,30 |
| 2567 | Ленина, 1 | 1 | 213,40 | 106,70 |
| 2568 | Ленина, 2 | 1 | 223,40 | 111,70 |
| 2569 | Ленина, 3 | 1 | 226,00 | 113,00 |
| 2570 | Ленина, 4 | 1 | 225,60 | 112,80 |
| 2571 | Ленина, 5 | 1 | 220,40 | 110,40 |
| 2572 | Ленина, 6 | 1 | 235,40 | 111,70 |
| 2573 | Ленина, 7 | 1 | 224,60 | 112,30 |
| 2574 | Ленина, 8 | 1 | 251,40 | 125,70 |
| 2575 | Ленина, 21 | 2 | 526,90 | 351,20 |
| 2576 | Ленина, 23 | 2 | 507,50 | 338,30 |
| 2577 | Ленина, 24 | 2 | 687,00 | 458,00 |
| 2578 | Ленина, 24а | 2 | 702,60 | 468,40 |
| 2579 | Чапаева, 1 | 2 | 501,60 | 334,40 |
| 2580 | Чапаева, 2 | 2 | 501,60 | 334,40 |
| 2581 | Чапаева, 3 | 2 | 501,50 | 334,30 |
| 2582 | Чапаева, 4 | 2 | 505,50 | 337,00 |
| 2583 | Чапаева, 5 | 2 | 546,50 | 364,30 |
| 2584 | Чапаева, 6 | 2 | 500,50 | 333,50 |
| 2585 | Чапаева, 7 | 1 | 273,80 | 136,90 |
| 2586 | Хананова, 5 | 2 | 667,10 | 444,70 |
| 2587 | Клубный переулок, 2 | 2 | 514,20 | 342,80 |
| 2588 | Клубный переулок, 4 | 2 | 506,60 | 337,70 |
| 2589 | Клубный переулок, 6 | 2 | 510,60 | 340,40 |
| 2590 | Клубный переулок, 8 | 2 | 789,50 | 526,30 |
| 2591 | Горняков, 3 | 2 | 624,30 | 416,20 |
| 2592 | Горняков, 4 кв.2 | 1 | 142,60 | 71,30 |
| 2593 | Горняков, 8 | 1 | 204,00 | 102,00 |
| п. Покровск-Уральский частный сектор: |
| 2596 | Ленина, 11 | 1 |  | 38,20 |
| 2597 | Ленина, 14 | 1 |  | 32,20 |
| 2598 | Ленина, 16 | 1 |  | 27,70 |
| 2599 | Ленина, 18 | 1 |  | 58,20 |
| 2600 | Ленина, 19 | 1 |  | 41,30 |
| 2601 | Ленина, 20 | 1 |  | 32,70 |
| 2602 | Ленина, 22 | 1 |  | 85,30 |
| 2603 | Ленина, 30 | 1 |  | 43,00 |
| 2604 | Ленина, 32 | 1 |  | 34,60 |
| 2605 | Ленина, 34 | 1 |  | 61,10 |
| 2606 | Ленина, 36 | 1 |  | 42,00 |
| 2607 | Свердлова, 13 | 1 |  | 30,20 |
| 2608 | Свердлова, 14 | 1 |  | 50,60 |
| 2609 | Свердлова, 15 | 1 |  | 47,00 |
| 2610 | Свердлова, 16 | 1 |  | 35,30 |
| 2611 | Советская, 44 | 1 |  | 54,50 |
| 2612 | Хананова, 4 | 1 |  | 44,80 |
| 2613 | Хананова, 7 | 1 |  | 43,30 |

Объемы потребления тепловой энергии по котельной поселка Баяновка показаны в таблице 1.12.

Таблица 1.12.

| котельная п.Баяновка суммарная нагрузка | Собственные нужды (ХВО) | п. Баяновка промпредприятия | п.Баяновка население | п.Баяновка бюджетозависимые потребители | п.Баяновка прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,14317 Гкал/час | 0,005 Гкал/час | 0 | 0 | 0,14317 Гкал /час | 0 |

Рисунок 1.6. Тепловая нагрузка котельной поселка Баяновка по группам потребителей.

Теплопотребление проектируемой жилой застройки Североуральского городского округа определено:

- на срок до 2020 года –(12/Гкал/час.) 13,97 МВт/час

- на расчетный срок –(26 Гкал/час) 30,88 Мвт/час

За основу приняты данные  отдела сводных статистистических работ г.Североуральска на 2013 год и генерального плана Североуральского ГО от 2008 года. Более актуальная информация отсутствует. Расчеты выполнены в соответствии с данными генерального плана Североуральского ГО, где не предусмотрено деление планируемых изменений по пятилетним периодам.

Таблица 1.13

| Наименование объектов | Теплопотребление, МВт/час |
| --- | --- |
|  | первая очередь строительства на 2020год | на расчетный срок на 2030год |
| 1. Жилая застройка в том числе: |  |  |
| - существующая, сохраняемая |  |  |
| - новое строительство | 12,7 | 28,08 |
| 2. Учреждения и предприятия обслуживания: |  |  |
| - городского значения |  |  |
| - районного значения |  |  |
| Итого: | 12,7 | 28,08 |
| 3. Неучтенные расходы 10% | 1,27 | 2,8 |
| Всего: | 13,97(12Гкал/час) | 30,88 (26 Гкал/час.) |

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) для каждого года первого пятилетнего периода и на каждом этапе следующих пятилетних периодов.

Так как в настоящее время основой экономики Североуральского городского округа является градообразующее предприятие ОАО «Севуралбокситруда»,  доля которого в общем объеме промышленного производства составляет около 92%, в дальнейшем планируется сохранение градообразующей роли этого предприятия.  В то же время на расчетный срок предполагается активное развитие и других отраслей промышленности – пищевой, деревообрабатывающей, добывающей, строительной.

Пар, как теплоноситель, используется на:

- пивзаводе,

- заводе ЖБИ,

- городских очистных сооружениях.

Общая паровая нагрузка составляет 5 463,71 Гкал/год.

При перспективе развития Североуральского городского округа на расчетный период, паровая нагрузка не изменится.

На городских очистных сооружениях предлагается строительство блочно - модульной  паро- водогрейной котельной для обеспечения теплоносителем технологические нужды.

Расчеты выполнены в соответствии с данными генерального плана Североуральского ГО, где не предусмотрено деление планируемых изменений по пятилетним периодам.

При переносе предприятий вопрос теплоснабжения производственной территории решается на стадии проектирования. Существующие котельные промышленных зон обеспечивают тепловой энергией технологическую и отопительную нагрузку собственно предприятий. За основу приняты данные Генерального плана Североуральского ГО от 2008 года. Более актуальная информация отсутствует. Расчеты выполнены в соответствии с данными Генерального плана Североуральского ГО, где не предусмотрено деление планируемых изменений по пятилетним периодам.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепла.

Таблица 2.1.

| Наименование | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка, приведенная к расчетным условиям, Гкал/час, |
| --- | --- | --- |
|  | Располагаемая | Установленная | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-30 |
| Котельная п.Черёмухово | 39,24 | 51,3 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 |
| Центральная котельная | 501,16 | 501,16 | 106,45 | 83,45 | 86,45 | 89,45 | 92,45 | 95,45 | 98,45 | 106,45 |
| Поселок П-Уральский | 8,31 | 8,31 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 |
| Поселок Баяновка | 0,556 | 0,556 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 |
| Котельная поселка Сосьва (законсервирована) | 0,556 | 0,556 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| Сумма (без котельной п. Сосьва) | 549,266 | 561,326 | 125,67 | 99,67 | 102,67 | 106,67 | 109,67 | 112,67 | 115,67 | 123,67 |

Как видно из таблицы 2.1. располагаемая мощность источников тепла Североуральского городского округа будет превышать присоединенную нагрузку почти в 4,5 раза, что ведет к высоким дополнительным тепловым потерям и нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

С учетом проектируемой застройки до 2030 года увеличение тепловой нагрузки предполагается на 15-26 Гкал/час.

Прогноз потребления тепловой энергии по группам теплопотребления по котельной Центральная

Таблица 2.2.

| Расчетный срок | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал/год в том числе: | 632 380 | 653 524 | 679 543 | 703 077 | 726 657 | 750 237 | 773 817 | 836 697 |
| Население | 266 098 | 289 999 | 313 900 | 337 800 | 361 701 | 385 602 | 409 504 | 473 240 |
| Муниципальные учреждения | 52 403 | 52 403 | 52 403 | 52 403 | 52 403 | 52 403 | 52 403 | 52 403 |
| Пром предприятия+прочие | 96 306 | 96 306 | 96 306 | 96 306 | 96 306 | 96 306 | 96 306 | 96 306 |
| Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год в том числе: | 377 186 | 401 087 | 427 106 | 453 125 | 479 144 | 505 163 | 505 163 | 505 163 |
| Население | 152 478 | 178 497 | 204 516 | 230 535 | 256 554 | 282 573 | 308 592 | 308 592 |
| Муниципальные учреждения | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 |
| Пром предприятия+прочие | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 | 36 667 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал в том числе: | 106 783 | 106 783 | 106 783 | 106 783 | 106 783 | 106 783 | 106 783 | 158 821 |
| Население | 50 472 | 50 472 | 50 472 | 50 472 | 50 472 | 50 472 | 50 472 | 102 510 |
| Муниципальные учреждения | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 | 3 512 |
| Прочие | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 12 038 |

Прогноз потребления тепловой энергии по группам теплопотребления по котельной поселка Черемухово

Таблица 2.3.

| Расчетный срок | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал/год в том числе | 112 016 | 112 016 | 112 016 | 112 016 | 112 016 | 112 016 | 112 016 | 112 016 |
| Население | 42 672 | 42 672 | 42 672 | 42 672 | 42 672 | 42 672 | 42 672 | 42 672 |
| Муниципальные учреждения | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 |
| Пром предприятия+прочие | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 |
| Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год в том числе | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 |
| Население | 32 064 | 32 064 | 32 064 | 32 064 | 32 064 | 32 064 | 32 064 | 32 064 |
| Муниципальные учреждения | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 |
| Пром предприятия+прочие | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал в том числе | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 |
| Население | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 |
| Муниципальные учреждения | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Прочие | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 |

Прогноз потребления тепловой энергии по группа теплопотребления по котельной поселка Покровск- Уральский

Таблица 2.4.

| расчетный срок | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал/год в том числе: | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 | 4 705,21 |
| Население | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Муниципальные учреждения | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Пром предприятия+прочие | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год в том числе: | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 | 90 931 |
| Население | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 | 32064 |
| Муниципальные учреждения | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 | 36 456 |
| Пром предприятия+прочие | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 | 46 044 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал в том числе: | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 |
| Население | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 | 8 298 |
| Муниципальные учреждения | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Прочие | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 | 6 232 |

Прогноз потребления тепловой энергии по группам теплопотребления по котельной поселка Баяновка

Таблица 2.5.

| Расчетный срок | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал/год в том числе: | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные учреждения | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 |
| Пром предприятия+прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/год в том числе: | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные учреждения | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 | 797,19 |
| Пром предприятия+прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Таблица 2.6.

|  | Объём потребления тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | На нужды ОВ тыс. Гкал/год | На нужды ГВС тыс. Гкал/год | Теплоносителя тыс.м3 |
| Существующее положение | 749898,4 | 612035,4 | 137863 | 8349,9 |
| 2014 | 771042,4 | 633179,4 | 137863 | 8664,9 |
| 2015 | 794576,4 | 656713,4 | 137863 | 8979,9 |
| 2016 | 818156,4 | 680293,4 | 137863 | 9294,9 |
| 2017 | 841736,4 | 703873,4 | 137863 | 9609,9 |
| 2018 | 865316,4 | 727453,4 | 137863 | 9924,9 |
| 2019 | 888896,4 | 751033,4 | 137863 | 10239,9 |
| 2020-2030 | 928425,2 | 769604,2 | 158821 | 13389,9 |

В зонах индивидуальной жилой застройки предполагается освоить 112.8 тыс. м2, что примерно соответствует тепловой нагрузке 7,1 Гкал/час. Индивидуальные жилые застройки предполагается оснастить автономными приборами отопления и ГВС и на систему централизованного отопления эта нагрузка не повлияет.

Расчеты выполнены в соответствии с данными генерального плана Североуральского ГО от 2008 года, где не предусмотрено деление планируемых изменений по пятилетним периодам.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения представлены в схемах тепловых зон источников тепловой энергии:

Предлагаемые к проектированию источники тепловой энергии.

Таблица 2.7.

| Зона теплоснабжения, котельная | Предполагаемый год ввода в эксплуатацию | Предполагаемая общая длина тепловых сетей (2х тр), км | Материальная характеристика, м2/Гкал | Подключённая нагрузка,Qmax, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная, | 2020 | 171,6 | 34320 | 106 | 323,8 |
| котельная п.3-Северный | 2020 | 38,505 | 5775 | 19 | 304 |
| котельная п.Калья | 2020 | 26,551 | 2655 | 8,6 | 308,7 |
| котельная пос.Черемухово | 2020 | 26,616 | 3992 | 19 | 210 |
| котельная п.Покровск-уральский | 2020 | 5,811 | 464,9 | 0,9 | 516,5 |
| котельная пос.Баяновка | 2020 | 0,15 | 12 | 0,14 | 84 |

Рис.2.1. Предполагаемые удельные материальные характеристики  тепловых сетей.

Рис. 2.2. Предполагаемый радиус эффективного теплоснабжения котельной Центральная (г. Североуральск).

Рис. 2.3. Предполагаемый радиус эффективного теплоснабжения котельной пос. Третий-Северный.

Рис. 2.4. Предполагаемый радиус эффективного теплоснабжения котельной пос. Калья

Радиусы эффективного теплоснабжения поселков Черемухово, Покровск- Уральский, Баяновка существенно на изменятся.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельских поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Зоны действия систем теплоснабжение абонентов осуществляются от централизованных источников тепловой энергии (жилищный фонд и объекты социального, культурного и бытового назначения).

Источники тепловой энергии:

- Центральная котельная – обеспечение тепловой энергией города Севевероуральска, поселка Калья, поселка 3-й Северный;

- Котельная поселка Черемухово – обеспечение тепловой энергией поселка Черемухово;

- Котельная поселка Покровск-Уральский - обеспечение тепловой энергией поселка Покровск-Уральский;

- Котельная поселка Баяновка - обеспечение тепловой энергией поселок Баяновка;

Перспективная зона действия будет меняться согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения городского округа (Разделы 4-5 Схемы).

2.2.1. Характеристика сетей теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей Североуральского городского округа  в двухтрубном исчислении составляет – 334,240 км. Из них:

- надземная прокладка – 212,037км.

- подземная прокладка – 122,203км.

По данным теплоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» износ сетей Североуральского городского округа составляет ~ 80%.

Структура тепловых сетей котельных Североуральского городского округа:

- система теплоснабжения открытая (котельная Центральная, котельная поселка Черемухово, котельная поселка Покровск- Уральский, котельная поселка Баяновка. )

- тепловые сети тупиковые, на вводе в каждый объект имеется тепловой узел. Системы отопления подключены по зависимой схеме.

Подробная структура с длинами диаметрами и подключенными абонентами приведена в Томе 2 «Обосновывающие материалы».

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в основном на окраинах городской черты в частном секторе, где преобладает 1 этажная застройка.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления - горбыль), а также на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Для отопления частных домов, использующих газовые котлы бытового назначения, оплату за потребленный газ население производит по фактическим показаниям персональных приборов учета.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

В Североуральском городском округе источники тепловой энергии, работающие на единую сеть отсутствуют, поэтому этот раздел в Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа не рассматривается.

2.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепла.

Таблица 2.8.

| Наименование | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка, Гкал/час, с учетом потерь в тепловых сетях |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная | Располагаемая | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-30 |
| Котельная п.Черёмухово | 45,2 | 51,3 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 |
| Центральная котельная | 501,16 | 501,16 | 106,45 | 83,45 | 86,45 | 89,45 | 92,45 | 95,45 | 98,45 | 106,45 |
| Поселок П-Уральский | 8,31 | 8,31 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 | 0,8726 |
| Поселок Баяновка | 0,556 | 0,556 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 |
| Котельная поселка Сосьва (законсервирована) | 0,556 | 0,556 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| Сумма | 549,842 | 549,842 | 125,67 | 99,67 | 102,67 | 106,67 | 109,67 | 112,67 | 115,67 | 123,67 |

С учетом проектируемой застройки до 2030 года увеличение тепловой нагрузки предполагается на 15-26 Гкал/час.

Перспективное увеличение тепловой мощности теплоисточников в период 2014-2030 годы при планируемом новом строительстве в Североуральском ГО

Таблица 2.9

| зоны потребления | перспективное увеличение тепловой нагрузки при планируемом новом строительстве в период 2013-2030 годы. в том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-29 | 2030 | всего |
| Центральная Котельная | - | 3 Гкал/ч | 3 Гкал/ч | 3 Гкал/ч | 3 Гкал/ч | 1 Гкал/ч | 1 Гкал/ч | 1 Гкал/ч | 4 Гкал/ч | 2 Гкал/ч | 2 Гкал/ч | 1 Гкал/ч | - | - | 2 Гкал/ч | - | 26 гкал/час |
| Котельная пос.Черемухово | увеличения тепловой нагрузки на расчетный период до 2030года не предвидится. |
| Котельная пос. Покровск-Уральский | увеличения тепловой нагрузки на расчетный период до 2030 года не предвидится. |
| Котельная пос. Баяновка | увеличения тепловой нагрузки на расчетный период до 2030 года не предвидится. |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Согласно СНиП 41-02-2003:

6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Центральная котельная г. Североуральск

Существующая производительность химводоподготовки котельной Центральная составляет в среднем  280м3/час.  При перспективе реконструкции  тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС номинальная производительность химводоподготовки может составлять 51 м3/час Производительность ВПУ может уменьшиться в 4,7 раза, что значительно уменьшит расходы на приготовление химочищенной воды – теплоносителя при закрытой схеме ГВС.

Котельная п. Черемухово

Существующая  производительность химводоподготовки котельной поселка Черемухово составляет в среднем  12 м3/час. При перспективе реконструкции  тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС номинальная производительность химводоподготовки останется на этом же уровне.

Котельная п. Покровск-Уральский

Существующая производительность химводоподготовки котельной поселка Покровск-Уральский составляет в среднем  1,4 м3/час.  При перспективе реконструкции  тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС производительность химводоподготовки останется на этом же уровне.

Котельная п. Баяновка

Система теплоснабжения закрытая, таким образом потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Системы химводоподготовки теплоносителя нет.

Таблица 3.1

| Наименование | Существующая нагрузка, Гкал/час | Расчетный объем теплоносителя, м3 | Расчетный объем подпитки теплоносителя м3/час | Расчетная производительность ВПУ, м3/ч | Расчетный объем подпитки в аварийном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная | 83,45 | 6793,7 | 16,9 | 51 | 135,9 |
| котельная пос.Черемухово | 18,18 | 1482,6 | 3,7 | 11 | 29.6 |
| котельная пос. П -Уральский | 0,872 | 63,2 | 0,16 | 0,47 | 1,3 |
| котельная пос. Баяновка | 0,1432 | 10,4 | 0,03 | 0,08 | 0,2 |

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка в называется аварийной подпиткой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Фактические  данные по объему подпитки  по котельной Центральная  и пос. Черемухово

| Центральная котельная | Таблица 3.2 |
| --- | --- |
| Месяц | 2010г, м3 | 2011г, м3 | 2012г, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| январь | 284 901 | 270 990 | 242 925 |
| февраль | 252 705 | 219 455 | 233 913 |
| март | 305 950 | 262 810 | 249 870 |
| апрель | 298 633 | 267 090 | 250 045 |
| май | 275 585 | 273 115 | 258 365 |
| июнь | 230 375 | 259 520 | 212 740 |
| июль | 246 190 | 245 755 | 198 465 |
| август | 225 560 | 238 260 | 223 785 |
| сентябрь | 276 420 | 284 535 | 253 410 |
| октябрь | 288 310 | 284 175 | 248 186 |
| ноябрь | 269 950 | 246 535 | 252 015 |
| декабрь | 281 270 | 240 815 | 261 465 |
| Итого | 3 235 849 | 3 093 055 | 2 885 184 |
| Котельная поселка Черемухово | Таблица 3.3 |
| Месяц | 2010г, м3 | 2011г, м3 | 2012г, м3 |
| январь | 57 474 | 64 852 | 71 251 |
| февраль | 55 141 | 56 850 | 66 088 |
| март | 60 143 | 66 474 | 73 474 |
| апрель | 62 565 | 63 296 | 71 068 |
| май | 60 340 | 65 687 | 65 573 |
| июнь | 56 982 | 61 816 | 58 500 |
| июль | 54 655 | 64 486 | 46 686 |
| август | 60 732 | 65 950 | 71 106 |
| сентябрь | 67 572 | 44 023 | 73 032 |
| октябрь | 92 041 | 49 410 | 76 578 |
| ноябрь | 66 832 | 67 900 | 73 871 |
| декабрь | 66 960 | 73 352 | 76 052 |
| Итого | 761 437 | 744 096 | 823 279 |

Расчетный существующий объем теплоносителя в тепловой сети котельной Центральная составляет 6793,7 м3. Производительность ВПУ по сетям Центральной котельной при аварийных режимах составляет  136 м3/час, что полностью покрывается существующими мощностями цеха водоподготовки.

Расчетный  объем теплоносителя в тепловой сети котельной поселка Черемухово составляет 1482,6м3. Производительность ВПУ по сетям котельной поселка Черемухово при аварийных режимах  должна составлять 30 м3/час.

Расчетный  объем теплоносителя в тепловой сети котельной поселка Покровск - Уральский составляет 65,3 м3. Производительность ВПУ по сетям котельной поселка Покровск-Уральский при аварийных режимах  должна составлять 1,3 м3/час, что полностью покрывается существующими мощностями водоподготовки котельной.

В котельной поселка Баяновка ввиду ее малой мощности система ВПУ отсутствует.

План полезного отпуска химочищенной воды от Центральной котельной на 2013 год

Таблица 3.4.

| Потребители |  | январь -19,1 | февраль -16,7 | март -8,4 | апрель 1,4 | май 7,6 | июнь 13,9 | июль 16,6 | август 13,9 | сентябрь 7,8 | октябрь -0,6 | ноябрь -8,8 | декабрь -16,3 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| население | м³ | 107 763,7 | 107 763,7 | 107 763,7 | 107 763,7 | 105 465,2 | 99 264,1 | 99 264,1 | 99 264,1 | 105 465,2 | 107 763,7 | 107 763,7 | 107 763,7 | 1 263 068,6 |
| Итого бюджет: | м³ | 6 867 | 7 127 | 7 432 | 7 634 | 6 575 | 6 299 | 6 249 | 6 249 | 7 593 | 7 302 | 7 404 | 7 302 | 84 033 |
| федеральный | м³ | 180 | 175 | 185 | 185 | 155 | 80 | 80 | 80 | 150 | 175 | 175 | 175 | 1 795 |
| областной | м³ | 3 564 | 3 665 | 3 664 | 3 965 | 3 567 | 3 569 | 3 569 | 3 569 | 3 666 | 3 664 | 3 665 | 3 664 | 43 791 |
| местный | м³ | 3 123 | 3 287 | 3 583 | 3 484 | 2 853 | 2 650 | 2 600 | 2 600 | 3 777 | 3 463 | 3 564 | 3 463 | 38 447 |
| Прочие без бани | м³ | 3 661,0 | 3 662,0 | 3 661,0 | 3 662,0 | 2 963,0 | 2 965,0 | 2 515,0 | 2 515,0 | 2 963,0 | 3 361,0 | 3 661,5 | 3 661,5 | 39 251,0 |
| СУБР | м³ | 54 613 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 57 413 | 686 156 |
| Итого прочие: | м³ | 58 274,0 | 61 075,0 | 61 074,0 | 61 075,0 | 60 376,0 | 60 378,0 | 59 928,0 | 59 928,0 | 60 376,0 | 60 774,0 | 61 074,5 | 61 074,5 | 725 407,0 |
| Итого товар. продукция ГВС: | м³ | 172 904,7 | 175 965,7 | 176 269,7 | 176 472,7 | 172 416,2 | 165 941,1 | 165 441,1 | 165 441,1 | 173 434,2 | 175 839,7 | 176 242,2 | 176 140,2 | 2 072 508,6 |
| внутренний оборот гвс | м³ | 18,6 | 16,8 | 18,6 | 17,9 | 15,5 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 15,3 | 19,4 | 18,0 | 18,6 | 189,1 |
| БПК |  | 481,22 | 452,63 | 481,22 | 471,69 | 448,82 | 414,51 | 422,13 | 422,13 | 450,73 | 481,22 | 471,69 | 481,22 | 5 479,21 |
| утечки | м³ | 31 982,2 | 28 892,5 | 31 988,0 | 30 956,1 | 31 984,9 | 24 760,7 | 24 760,9 | 24 760,9 | 30 953,5 | 31 988,8 | 30 956,2 | 31 988,0 | 355 972,7 |
| Итого внутренний оборот: | м³ | 32 482,0 | 29 361,9 | 32 487,8 | 31 445,7 | 32 449,2 | 25 185,2 | 25 193,2 | 25 193,2 | 31 419,5 | 32 489,4 | 31 445,9 | 32 487,8 | 361 641,0 |
| ИТОГО ГВС с внутр оборотом: | м³ | 205 386,7 | 205 327,6 | 208 757,5 | 207 918,4 | 204 865,4 | 191 126,3 | 190 634,3 | 190 634,3 | 204 853,7 | 208 329,1 | 207 688,1 | 208 628,0 | 2 434 149,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| пар план | м³ | 1 076,0 | 960,0 | 750,0 | 230,0 | 108,0 | 101,0 | 83,0 | 74,0 | 41,0 | 95,0 | 240,0 | 435,0 | 4 193,0 |
| внутренний оборот пар | м³ | 702,9 | 571,7 | 555,6 | 374,4 | 171,2 | 87,2 | 90,0 | 90,0 | 210,0 | 408,3 | 521,7 | 643,9 | 4 426,9 |
| Затраты ХОВ на производство ПАРа |  | 2 639,5 | 2 452,5 | 2 123,2 | 1 762,9 | 273,4 | 243,4 | 232,7 | 233,2 | 291,0 | 1 833,3 | 2 202,9 | 2 511,9 | 16 800,0 |
| Итого внутренний оборот пар: |  | 3 342,5 | 3 024,2 | 2 678,8 | 2 137,4 | 444,6 | 330,6 | 322,7 | 323,2 | 501,0 | 2 241,6 | 2 724,6 | 3 155,8 | 21 226,9 |
| ИТОГО ПАР с внутр оборот | м³ | 4 418,5 | 3 984,2 | 3 428,8 | 2 367,4 | 552,6 | 431,6 | 405,7 | 397,2 | 542,0 | 2 336,6 | 2 964,6 | 3 590,8 | 25 419,9 |
| Итого товар прод ГВС+пар | м³ | 173 980,7 | 176 925,7 | 177 019,7 | 176 702,7 | 172 524,2 | 166 042,1 | 165 524,1 | 165 515,1 | 173 475,2 | 175 934,7 | 176 482,2 | 176 575,2 | 2 076 701,6 |
| ИТОГО с внутр оборот | м³ | 209 805,2 | 209 311,8 | 212 186,3 | 210 285,8 | 205 418,0 | 191 557,9 | 191 040,0 | 191 031,5 | 205 395,7 | 210 665,7 | 210 652,7 | 212 218,8 | 2 459 569,5 |

Существующая производительность химводоподготовки котельной Центральная составляет в среднем 280м3/час.  При перспективе реконструкции тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС производительность химводоподготовки может составлять 60,5 м3/час Производительность ВПУ может уменьшиться в 4,6 раза, что значительно уменьшит расходы на приготовление химочищенной воды – теплоносителя при закрытой схеме ГВС.

План полезного отпуска химочищенной воды от котельной поселка Черемухово на 2013 год

Таблица 3.5.

| Потребители |  | январь -19,1 | февраль -16,7 | март -8,4 | апрель 1,4 | май 7,6 | июнь 13,9 | июль 16,6 | август 13,9 | сентябрь 7,8 | октябрь -0,6 | ноябрь -8,8 | декабрь -16,3 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| население | м³ | 17 569,5 | 17 569,5 | 17 569,5 | 17 569,5 | 17 514,1 | 15 000,70 | 15 000,70 | 15 000,70 | 17 514,1 | 17 569,5 | 17 569,5 | 17 569,5 | 203 016,8 |
| Итого бюджет: | м³ | 497,7 | 537,3 | 537,7 | 537,6 | 537,0 | 456,3 | 456,4 | 456,4 | 557,1 | 557,7 | 557,6 | 557,7 | 6 246,3 |
| федеральный | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| областной | м³ | 57,68 | 57,32 | 57,68 | 57,55 | 56,97 | 56,32 | 56,39 | 56,39 | 57,10 | 57,68 | 57,55 | 57,68 | 686,31 |
| местный | м³ | 440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 560,0 |
| Прочие, без бани: | м³ | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 1 620,0 |
| СУБР | м³ | 9 722 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 10 222 | 122 164 |
| Итого прочие: | м³ | 9 857,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 10 357,0 | 123 784,0 |
| Итого товар. продукция ГВС: | м³ | 27 924,2 | 28 463,8 | 28 464,2 | 28 464,1 | 28 408,1 | 25 814,0 | 25 814,1 | 25 814,1 | 28 428,2 | 28 484,2 | 28 484,1 | 28 484,2 | 333 047,1 |
| внутренний оборот гвс | м³ | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 109,0 |
| БПК |  | 76,33 | 68,95 | 76,34 | 73,87 | 67,97 | 59,11 | 61,08 | 61,08 | 68,50 | 76,33 | 73,87 | 76,00 | 839,43 |
| утечки | м³ | 10 423,5 | 9 414,8 | 10 423,5 | 10 087,3 | 10 423,5 | 8 069,8 | 8 069,8 | 8 069,8 | 10 087,3 | 10 423,5 | 10 087,3 | 10 423,5 | 116 003,7 |
| Итого внутренний оборот: | м³ | 10 513,9 | 9 495,7 | 10 513,9 | 10 174,2 | 10 498,5 | 8 128,9 | 8 130,9 | 8 130,9 | 10 163,8 | 10 513,9 | 10 174,2 | 10 513,5 | 116 952,1 |
| ИТОГО ГВС с внутр оборотом: | м³ | 38 438,0 | 37 959,6 | 38 978,0 | 38 638,2 | 38 906,6 | 33 943,0 | 33 945,0 | 33 945,0 | 38 592,0 | 38 998,0 | 38 658,2 | 38 997,7 | 449 999,2 |

Существующая номинальная производительность химводоподготовки котельной поселка Черемухово составляет в среднем 9 м3/час. При перспективе реконструкции тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС номинальная производительность химводоподготовки останется на этом же уровне

План полезного отпуска химочищенной воды от котельной поселка Покровск-Уральский на 2013 год

Таблица 3.6.

| Потребители |  | январь -19,1 | февраль -16,7 | март -8,4 | апрель 1,4 | май 7,6 | июнь 13,9 | июль 16,6 | август 13,9 | сентябрь 7,8 | октябрь -0,6 | ноябрь -8,8 | декабрь -16,3 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| население | м³ | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 4 901,3 |
| Итого бюджет: | м³ | 39,7 | 35,9 | 39,7 | 38,4 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 39,7 | 38,4 | 39,7 | 313,77 |
| областной | м³ | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 1,29 | 0,0 | 0, | 0,0 | 1,75 | 2,85 | 2,76 | 2,85 | 22,5 |
| местный | м³ | 36,9 | 33,3 | 36,9 | 35,7 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 36,9 | 35,7 | 36,9 | 291,2 |
| Прочие без бани | м³ | 3,57 | 3,23 | 3,57 | 3,46 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 3,57 | 3,46 | 3,57 | 28,24 |
| Мальцев | м³ | 3,57 | 3,23 | 3,57 | 3,46 | 1,62 |  |  |  | 2,19 | 3,57 | 3,46 | 3,57 | 28,24 |
| Итого товар. продукция ГВС: | м³ | 657,2 | 653,0 | 657,2 | 655,8 | 321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,5 | 657,2 | 655,8 | 657,2 | 5 243,31 |
| \внутренний оборот гвс | м³ | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,0 |
| БПК |  | 59,83 | 54,04 | 59,83 | 57,90 | 27,02 |  |  |  | 36,67 | 59,83 | 57,90 | 59,83 | 472,85 |
| утечки | м³ | 108,5 | 98,3 | 108,5 | 105,0 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 108,5 | 105,0 | 108,5 | 860,2 |
| Итого внутренний оборот: | м³ | 169,8 | 153,7 | 169,8 | 164,4 | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 | 169,8 | 164,4 | 169,8 | 1 345,1 |
| ИТОГО ГВС с внутр оборотом: | м³ | 827,0 | 806,7 | 827,0 | 820,2 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,6 | 827,0 | 820,2 | 827,0 | 6 588,36 |

Существующая номинальная производительность химводоподготовки котельной поселка Покровск-Уральский составляет в среднем 1,2 м3/час.  При перспективе реконструкции тепловых сетей и переводе на закрытую схему ГВС номинальная производительность химводоподготовки останется на этом же уровне

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Данные по объему подпитки водоподготовительных установок

| Центральная котельная | Таблица 3.7. |
| --- | --- |
| Месяц | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| январь | 284 901 | 270 990 | 242 925 |
| февраль | 252 705 | 219 455 | 233 913 |
| март | 305 950 | 262 810 | 249 870 |
| апрель | 298 633 | 267 090 | 250 045 |
| май | 275 585 | 273 115 | 258 365 |
| июнь | 230 375 | 259 520 | 212 740 |
| июль | 246 190 | 245 755 | 198 465 |
| август | 225 560 | 238 260 | 223 785 |
| сентябрь | 276 420 | 284 535 | 253 410 |
| октябрь | 288 310 | 284 175 | 248 186 |
| ноябрь | 269 950 | 246 535 | 252 015 |
| декабрь | 281 270 | 240 815 | 261 465 |
| Итого | 3 235 849 | 3 093 055 | 2 885 184 |
|  |  |  | Таблица 3.8. |
| Котельная поселка Черемухово |  |
| Месяц | 2010г | 2011г | 2012г |
| январь | 57 474 | 64 852 | 71 251 |
| февраль | 55 141 | 56 850 | 66 088 |
| март | 60 143 | 66 474 | 73 474 |
| апрель | 62 565 | 63 296 | 71 068 |
| май | 60 340 | 65 687 | 65 573 |
| июнь | 56 982 | 61 816 | 58 500 |
| июль | 54 655 | 64 486 | 46 686 |
| август | 60 732 | 65 950 | 71 106 |
| сентябрь | 67 572 | 44 023 | 73 032 |
| октябрь | 92 041 | 49 410 | 76 578 |
| ноябрь | 66 832 | 67 900 | 73 871 |
| декабрь | 66 960 | 73 352 | 76 052 |
| Итого | 761 437 | 744 096 | 823 279 |

Перспективная присоединенная нагрузка по котельной Центральная может составлять 106 Гкал/час или 124 МВт/час. Расчетный объем теплоносителя будет составлять 8060 м3. Производительность ВПУ по сетям Центральной котельной при аварийных режимах должна составлять 161,2 м3/час.

Прогнозируемый  объем теплоносителя в тепловой сети котельной поселка Черемухово составляет 1482,6м3. Производительность ВПУ по сетям котельной поселка Черемухово при аварийных режимах  должна составлять 30 м3/час.

Прогнозируемый  объем теплоносителя в тепловой сети котельной поселка Покровск - Уральский составляет 65,3 м3. Производительность ВПУ по сетям котельной поселка Покровск-Уральский при аварийных режимах  должна составлять 1,3 м3/час, что полностью покрывается существующими мощностями водоподготовки котельной.

В котельной поселка Баяновка ввиду ее малой мощности система ВПУ отсутствует.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Критерием отказа от централизации теплоснабжения является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2

Более правильно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

В поселениях или отдельных районах городов с удельной  материальной характеристикой тепловой сети характеристикой больше 100 централизация не рекомендована - небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

На вновь осваиваемых территориях Североуральского городского округа планируется развитие индивидуального строительства, что подразумевает развитие индивидуального теплоснабжения. Прогнозируемая тепловая нагрузка индивидуальных жилых домов составляет около 7,5 Гкал/час на расчетный период до 2030года. Для  организации на вновь осваиваемых территориях качественного индивидуального теплоснабжения, необходимо проводить газификацию новых районов.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Основной прирост перспективной тепловой нагрузки планируется в городе Североуральске.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки  предлагается провести реконструкцию газовой Центральной котельной с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии.

Располагаемая мощность котельной Центральная на момент создания схемы равна 501,16 Гкал/час.

Существующая тепловая нагрузка составляет 80,45Гкал/час.  Прогнозируемая тепловая нагрузка на расчетный срок к 2030году будет составлять 106 Гкал/час.

Рекомендуется провести реконструкцию котельной Центральная  с перспективной установленной мощностью 140 Гкал/час, с установкой современных энергоэффективных паровых и водогрейных котлов с автоматикой погодозависимого регулирования. Одновременно с реконструкцией Центральной котельной рекомендуется провести:

- реконструкцию участков тепловых сетей с установкой на тепловых пунктах оборудования (пластинчатых теплообменников на отопительном контуре, пластинчатых теплообменников на контуре закрытой системы ГВС) с установкой автоматики погодозависимого регулирования с изменением существующей схемы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения.

- реконструкцию участков тепловой сети (при обосновании проектом в зависимости от техусловий) для перехода на четырехтрубную систему теплоснабжения (трубопроводы ГВС - подающий и рециркуляции).

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция  газовой Центральной котельной с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное  с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии.

- модернизация (строительство новой) дровяной котельной поселка Баяновка с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. Предлагается на котельной поселка Баяновка произвести замену устаревших котлов на современные стальные водогрейные, использующие твердое топливо (дрова, уголь).

- модернизация (строительство новой) котельной поселка Покровск-Уральский с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. При условии газификации поселка Покровск - Уральский модернизированную котельную перевести на природный газ.

- строительство  газовой блочно - модульной котельной установленной мощностью 10 Гкал/час с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка Третий-Северный и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д.

- строительство газовой блочной котельной установленной мощностью 22 Гкал/час с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка Калья и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д.

- строительство  газовой блочно-модульной котельной (в центральном районе) установленной мощностью 22 Гкал/час поселка Черемухово с использованием современного энергоэффективного оборудования, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием.

- строительство  газовой блочно-модульной паровой котельной на городских очистных сооружения установленной мощностью 1,5 Гкал/час.

- реконструкция участков тепловых сетей с установкой на тепловых пунктах оборудования (пластинчатых теплообменников на отопительном контуре, пластинчатых теплообменников на контуре закрытой системы ГВС) с установкой автоматики погодозависимого регулирования с изменением существующей схемы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения.

- реконструкция участков тепловой сети (при обосновании проектом в зависимости от техусловий) для перехода на четырехтрубную систему теплоснабжения (трубопроводы ГВС - подающий и рециркуляции).

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

На территории Североуральского городского округа отсутствует комбинированная выработка электрической и тепловой энергии. Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют. На данном этапе 80 % всего котельного оборудования отработало свой срок службы и подлежит замене на новое, энергоэффективное оборудование. Продление срока службы не только экономически не выгодно, но и опасно для дальнейшего использования, что приведет к аварийным ситуациям и перебоям с теплоснабжением.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Целесообразность переоборудования котельных определяется на основе анализа эффективности работы системы теплоснабжения при различных режимах электрической и тепловой мощности источников.

При тщательном рассмотрении различных вариантов был сделан вывод, что при данных потребностях в существующих и перспективных котельных применение когенерационных установок нецелесообразно.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Совместная работа блоков когенерации и котельной, на территории которой установлены указанные блоки подразумевает обоснованный график работы и распределение нагрузок между ними. В этом случае когенерационная установка работает по графику электрической нагрузки, а котельная - в пиковом режиме.

В настоящее время на территории Североуральского городского округа источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нет, и строительство новых не предусматривается.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками возможно только при наличии магистральных тепловых сетей между источниками, а также закольцованности системы теплоснабжения, что на территории Североуральского городского округа не предусмотрено.

Данный раздел в Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа не рассматривается.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В связи со значительной удаленностью источников тепловой энергии  Североуральского городского округа друг от друга и отсутствия источников тепловой энергии, работающих на общую тепловую сеть, данный раздел в Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа не рассматривается. Оптимальный температурный график для каждого источника тепловой энергии будет определяться проектом.

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность источников тепла Североуральского городского округа будет превышать присоединенную нагрузку в почти в 4,5 раза, что ведет к высоким дополнительным тепловым потерям и нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Итоговые перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки рассчитаны на основе данных « Генерального плана развития Североуральского городского округа» на расчетный период до 2030 года.

По окончании строительства новых блочно-модульных котельных произойдет равномерное  перераспределение мощности с центральной котельной.

Частный жилой фонд  предлагается отключить от централизованной системы теплоснабжения с переводом его на автономное индивидуальное теплоснабжение.

Все мероприятия необходимо согласовать с программой газификации Североуральского городского округа.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии Североуральского городского округа с учетом перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 4.1

| Зона теплоснабжения, котельная | предполагаемый год ввода в эксплуатацию | установленная производительность Q уст, Гкал/час | Подключенная нагрузка Qmax, Гкал/час | резерв тепловой мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная, | 2018 | 140 | 106 | 32 |
| котельная пос. Третий-Северный | 2018 | 10 | 8,6 | 1,4 |
| котельная пос. Калья | 2018 | 22 | 19 | 3 |
| котельная пос. Черемухово | 2023 | 22 | 18,2 | 3,8 |
| котельная пос. П -Уральский | 2023 | 2 | 0,9 | 1,1 |
| котельная пос. Баяновка | 2023 | 0,5 | 0,14 | 0,36 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На момент создания Схемы теплоснабжения  не существует зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, наоборот, все источники тепловой энергии Североуральского городского округа располагают избыточной тепловой мощностью.

Данный раздел в Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа не рассматривается.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральный план Североуральского ГО не предусматривает расширения границ муниципалитета и направлен на реконструкцию и уплотнение существующих жилых кварталов. Жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах городского округа ограничена несколькими объектами, основная застройка будет производиться в уже сформированных границах, за счет вывода ветхого жилья из эксплуатации и замены вновь возводимым.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В городе теплоснабжение происходит от центральной котельной, а остальные теплоисточники находятся в значительном отдалении друг от друга и не связанны единой сетью. Строительство тепловых сетей между источниками экономически неэффективно.

Строительство тепловых сетей, соединяющих между собой котельные малой мощности в локальных тепловых зонах, не предполагается.

Решение проблемы - поэтапная реконструкция внутриквартальных тепловых сетей (существующих 2-х и 3-х трубных) с прокладкой трубопроводов ГВС (4-х трубная схема). На данном этапе нет возможности поставки тепла потребителю от различных теплоисточников, так как эти условия не были заложены в существующую Схему теплоснабжения.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с заменой теплоизоляции, наладка гидравлического режима, пересмотреть целесообразность подачи теплоносителя на длину превышающую радиус эффективного теплоснабжения.

В перспективной Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа предлагаются  провести следующие мероприятия:

- Модернизация котельной Центральная.

- Строительство блочно-модульной котельной в районе поселка 3-Северный.

- Строительство блочно-модульной котельной в районе поселка Калья

- Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до города Североуральска.

- Модернизация существующей или строительство новой блочно - модульной котельной в поселке Черемухово.

- Модернизация или строительство новой блочно - модульной котельной в поселке Покровск-Уральский

- Модернизация существующей или строительство новой блочно - модульной котельной в поселке Баяновка.

- Демонтаж магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до поселка 3-Северный.

- Демонтаж магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до поселка Калья.

Рисунок 5.1. Тепловые сети при перспективе развития Схемы теплоснабжения Североуральского городского округа до 2030года.

5.5 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

К окончанию расчетного срока Схемы теплоснабжения, к 2030 году, надежность системы теплоснабжения, из-за старения тепловых сетей, снизится до ненормативного значения. Величина снижения надежности тепловых сетей, в разрезе теплоисточников, при игнорировании мероприятий по поддержанию надежности трубопроводов на должном уровне, катастрофически падает. Для поддержания величины вероятности безотказной работы тепловых сетей в рамках нормативного значения необходимо планомерно к 2030 году выполнить капитальный ремонт магистральных тепловых сетей с полной заменой трубопроводов.

Надежность теплоснабжения- характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Утверждение порядка создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении относится к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относится определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских  округов  в  соответствии  с  правилами  организации  теплоснабжения,  утвержденными Правительством Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

По данным МУП «Комэнергоресурс» в отопительный период 2012 год произошло более 12 аварий на тепловых сетях. Причины аварий связаны с сильным износом трубопроводов и оборудования. Отмечается значительный рост количества крупных аварий за последние 5 лет.

Тепловые потери при транспортировке тепловой энергии потребителям составляют 19 %. Потери вызваны неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции трубопроводов и большим количеством утечек теплоносителя.

Увеличение количества аварий приводит к росту количества часов аварийно-восстановительных ремонтов, что приводит с снижению надёжности теплоснабжения и к увеличению себестоимости единицы тепловой энергии.

В настоящее время полной или частичной замене подлежат около 80 % участков тепловой сети и оборудования города и поселков.

Кроме того, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", к 2023 году необходимо перевести все муниципальные образования на закрытую систему теплоснабжения. На территории Североуральского  городского округа система теплоснабжения - открытая, что предполагает реконструкцию существующих тепловых сетей и тепловых пунктов

В связи с высокой степенью изношенности тепловых сетей и переходом на закрытую схему теплоснабжения в Североуральском городском округе предлагается провести следующие мероприятия:

- заменить магистральные трубопроводы Центральной котельной до насосной  центрального теплового пункта г. Североуральска и далее до всех квартальных тепловых пунктов.

- на квартальных тепловых пунктах установить пластинчатые теплообменники на внешний контур системы отопления и на системы ГВС.

- установить на тепловых пунктах системы автоматического регулирования(погодозависимое) и для поддержания нормативной температуры ГВС.

- для экономии электроэнергии на насосах ГВС установить частотное регулирование, что уменьшит нагрузку на двигатель насосов в периоды малого разбора горячей воды.

- от квартальных тепловых пунктов предусмотреть прокладку трубопроводов ГВС с рециркуляцией (четырех трубная система), что обеспечит потребителям потребление горячей воды с нормативной температурой.

- для обеспечения погодозависимого регулирования и поддержания нормативной температуры ГВС на тепловых пунктах, на источнике тепловой энергии - котельной Центральная предлагается на водогрейных котлах соблюдать постоянно высокий график температуры теплоносителя  – подающий 950С, обратный 700С.

Предлагаемые мероприятия рекомендуется провести на всех модернизируемых и вновь строящихя источниках тепловой энергии.

При всех вариантах реконструкции тепловых сетей рекомендуется предусмотреть применение высокоэффетивных энергосберегающих материалов для тепловой изоляции трубопроводов.

Существующие затраты на капитальные и текущие (средние) ремонты  по данным теплоснабжающей компании МУП «Комэнергоресурс»

Таблица 5.1.

| Наименование объекта | 2012 | 2013 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. |  |
| Котельные: |  |  |  |  |  |
| 1. п. Покровск-Уральский | 1223 |  | 658 |  |  |
| 2. Центральная | 14160 | 1403,161 | 6308 | 576,989 | С оборудованием |
| 3. п. Черемухово | 4876 | 204,434 | 1787 | 83,548 |  |
| Тепловые пункты |  |  |  |  |  |
| 1 | 4439 | 312,204 | 880 | 64,407 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| магистральные | 5552 | 295,968 | 1987 | 82,813 |  |
| квартальные | 13446 | 1350,20 | 3367 | 2241,111 |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников тепла основным топливом предлагается использовать природный газ и резервным топливом, для которых будет применен мазут либо дизельное топливо.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* “Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой котельной.

- Котельная центральная  г. Североуральск

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит  623480 Гкал/год. С учетом КПД котельной % потребление газа составит – 83823 тыс. куб.м. (  98072,910 тыс. т.у.т.)

- Котельная п. Черемухово

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 118310,4 Гкал/год. С учетом КПД котельной  % потребление газа составит –  15906 тыс. куб.м.( 18180,56 тыс. т.у.т)

- Котельная п. Покровск-Уральский

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной,  5916 составит Гкал/год. С учетом КПД котельной % потребление газа составит – 795,359 тыс. куб.м. (909,1тыс. т.у.т)

- Котельная п. Баяновка

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит  910 Гкал/год. С учетом КПД котельной  % потребление угля составит – 255,62 т.(360 т.у.т.)

- Котельная (перспективная) поселка Третий- Северный

Годовая выработка тепловой энергии котельной составит  48916,8 Гкал/год. С учетом КПД котельной % потребление газа составит – 6794 тыс. куб.м.( 7765,5 тыс. т.у.т.)

- Котельная(перспективная) поселка Калья

Годовая выработка тепловой энергии котельной составит  118879,2 Гкал/год. С учетом КПД котельной % потребление газа составит – 16345,890 тыс. куб.м.( 18683,3 тыс. т.у.т.)

Топливные балансы (существующие) по источникам тепловой энергии Североуральского городского округа.

Расход топлива по годам

Таблица 6.1

| №п/п | Наименование котельных | Вид топлива | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | прир. газ | тыс. м3 | 91201,613 | 88056,38 | 82044,72 | 83791,6 |
| 2 | Черёмуховская котельная | прир. газ | тыс. м3 | 15820,705 | 15079,48 | 14484,39 | 15401,4 |
|  | ИТОГО: | прир. газ | тыс. м3 | 107022,318 | 103135,86 | 9652911 | 99193,0 |
|  | Мазутная котельные | мазут | т |  |  |  |  |
| 3 | Котельная пос. Покровск-Ур. | мазут | т | 1240,432 | 1268,4 | 1180,5 | 1371,8 |
|  | ИТОГО: |  | т | 1240,432 | 1268,4 | 1180,5 | 1371.8 |
| 4 | Баяновская котельная | дрова | м3 | 1011 | 986,8 | 822,5 | 1189,5 |
|  | ИТОГО: |  | м3 | 1300,15 | 1293.9 | 1090,45 | 1317,43 |

Перспективные топливные балансы оп источникам тепловой энергии Североуральского городского округа на расчетный период до 2030года.

| Зона теплоснабжения, котельная | предполагаемый год ввода в эксплуатацию | установленная производительность Q уст, Гкал/час | Подключенная нагрузка Qmax, Гкал/час | годовая выработка тепла Q год, Гкал/год | Перспективный расход топлива т.у.т/год | Удельный расход топлива т. у. т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная, | 2020 | 140 | 106 | 623480 | 98072910 | 0,1572 |
| котельная пос. Третий- Северный | 2020 | 10 | 8,6 | 48916,8 | 7765500 | 0,159 |
| котельная пос. Калья | 2020 | 22 | 19 | 118879,2 | 18683300 | 0,1572 |
| котельная пос.Черемухово | 2020 | 22 | 18,2 | 118310,4 | 18180560 | 0,1573 |
| котельная пос. П -Уральский | 2020 | 2 | 0,9 | 5916 | 909100 | 0,1572 |
| котельная пос. Баяновка | 2020 | 0,5 | 0,14 | 910 | 360 | 0,160 |

Таблица 6.2.

Предполагается согласовать топливные балансы (при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на  источниках тепловой энергии) с программой газификации Североуральского городского округа.

Все предполагаемые к строительству и реконструкции котельные, кроме котельной поселка Баяновка будут работать  на одном виде топлива – природном газе. Потребность в запасах резервного топлива отсутствует. Газовое топливо не запасается.

Для котельной поселка Баяновка организовано бесперебойное снабжение дровами. Аварийный запас в количестве 20м3. дров (10% от годового расхода) находится на площадке перед котельной.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

В ходе разработки предложен и рассчитан основной вариант модернизации, который утвержден как более подходящий для Схемы теплоснабжения Североуральского городского округа. Он предусматривает:

Таблица 7.1

| Мероприятия | Характеристика | Инвестиции, тыс.руб. | Удельные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модернизацию Центральной котельной с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии | 163 МВт | 303500 | 1862 т. р./МВт |
| модернизацию дровяной котельной поселка Баяновка с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. На котельной поселка Баяновка произвести замену устаревших котлов на современные стальные водогрейные, использующие твердое топливо (дрова, уголь | 1 МВт | 5310 | 5310 т. р./МВт |
| модернизацию котельной поселка Покровск-Уральский с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. При условии газификации поселка Покровск - Уральский модернизированную котельную перевести на природный газ | 2 МВт | 13400 | 6700 т. р./МВт |
| строительство блочно-модульной котельной (в центральном районе) поселка Черемухово с использованием современного энергоэффективного оборудования, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием | 26 МВт | 64700 | 2488 т. р./МВт |
| строительство блочно-модульной паровой котельной на городских очистных сооружения | 2 МВт | 13400 | 6700 т. р./МВт |
| строительство блочной котельной установленной мощностью с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка 3-Северный и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д. | 12 МВт | 45100 | 3758 т. р./МВт |
| установка блочной котельной установленной мощностью с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка Калья и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д. | 26 МВт | 64700 | 2488 т. р./МВт |
| ИТОГО |  | 510110 |  |

Детализация расчетов

Таблица 7.2.

| Составление проектно-сметной документации | 10% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | 28-35% |
| Оборудование | 55-65% |

| Котельная поселка 3- Северный установленной мощностью 10 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектные работы | 4510 |
| Оборудование | 25000 |
| Строительно-монтажные работы | 11590 |
| Прочие расходы | 4000 |
| Всего | 45100 |
| Котельная поселка Калья установленной мощностью 22 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| Проектные работы | 6470 |
| Оборудование | 34500 |
| Строительно-монтажные работы | 15730 |
| Прочие расходы | 8000 |
| Всего | 64700 |
| Котельная поселка Покровск-Уральский установленной мощностью 2 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| Проектные работы | 1340 |
| Оборудование | 7400 |
| Строительно-монтажные работы | 3460 |
| Прочие расходы | 1200 |
| Всего | 13400 |

| Котельная поселка Баяновка установленной мощностью 0,5 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектные работы | 531 |
| Оборудование | 2900 |
| Строительно-монтажные работы | 1379 |
| Прочие расходы | 500 |
| Всего | 5310 |

В таблице 7.3. приведены затраты на реконструкцию Центральной котельной и котельной поселка Черемухово.

Таблица 7.3.

| Котельная Черемухово установленной мощностью 22 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектные работы | 6470 |
| Оборудование | 34500 |
| Строительно-монтажные работы | 15730 |
| Прочие расходы | 8000 |
| Всего | 64700 |

| Котельная Центральная установленной мощностью 140 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектные работы | 30350 |
| Оборудование | 172000 |
| Строительно-монтажные работы | 81150 |
| Прочие расходы | 20000 |
| Всего | 303500 |
| ИТОГО: | 368200 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

В каждом конкретном случае перечень оборудования котельных будет зависеть от технических характеристик.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп;, а также на основе анализа проектов аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в четвертом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов предоставлена в таблице 7.4.

Таблица 7.4.

| Мероприятия | Характеристика | Инвестиции, тыс.руб. | Удельные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция участков тепловых сетей с | 264000 м | 4881360 | 18,49 т.р./м |
| Установка на тепловых пунктах оборудования (пластинчатых теплообменников на отопительном контуре, пластинчатых теплообменников на контуре закрытой системы ГВС | 16 ТП | 8000 | 500 т.р./тп |
| Установка коммерческого приборного учета тепловой энергии на котельных и теплопунктах | 7 источн. 16ТП | 9120 | 380 т.р/ист |
| Установка приборов учета тепловой энергии у потребителей | 600 домов | 99000 | 165 р/дом |
| Строительство систем ХВО в случае ее отсутствия и реконструкция существующих систем ВПУ при низком качестве подпиточной воды, переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения |  | Заложено в модернизацию котельных |  |
| Установка циркуляционных насосов ГВС с установкой на них частотно регулируемых электроприводов |  | Заложено в модернизацию котельных |  |
| Автоматизация диспетчерских пунктов, внедрение в теплоснабжающих организациях электронной модели схемы теплоснабжения города. |  | Заложено в модернизацию котельных и установку узлов учета |  |
| ИТОГО |  | 4997480 |  |

Значение итоговой величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов указано с использованием традиционного типа изоляции трубопроводов тепловой сети и предизолированных.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В Североуральском ГО не предполагается изменение температурного графика. Гидравлический режим работы сетей будет определяться проектом.

7.4 Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Предложений по инвестированию  средств  в модернизацию существующих и строительство перспективных объектов теплоснабжения от сторонних организаций не поступало

Данные о юридических лицах, которые готовы инвестировать средства в систему теплоснабжения Североуральского ГО, администрацией города не предоставлены.

.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее- единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления (далее– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации– при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации(организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

МУП «Комэнергоресурс» подана в орган местного самоуправления заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время предприятие МУП «Комэнергоресурс» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «Комэнергоресурс» находятся большинство тепловых сетей в городе Североуральск.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП «Комэнергоресурс» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие МУП «Комэнергоресурс» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Североуральск предприятие МУП «Комэнергоресурс».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников Североуральского ГО находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, за исключением Центральной котельной тепловые сети которой чрезмерно длинные в связи с чем и было предложено ввести в эксплуатацию две блочные котельные для обеспечения нужд города.

Схемой предусматривается строительство перемычек (городские котельные) между смежными зонами теплоснабжения для обеспечения нормативного уровня резервирования тепловых нагрузок потребителей.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от27 июля2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет города бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), тепловые сети которой непосредственно соединены с участками тепловых сетей, не имеющими эксплуатирующей организации, с целью осуществления содержания и обслуживания участков тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент создания Схемы бесхозяйных сетей в Североуральском городском округе не выявлено. Все тепловые сети находятся на балансе предприятия МУП «Комэнергоресурс».

При обнаружении бесхозяйных тепловых сетей предлагаются следующие решения:

- Все бесхозяйные тепловые сети передать в собственность Североуральского ГО.

- Провести анализ целесообразности использования бесхозяйных тепловых сетей.

- Вывести из эксплуатации неиспользуемые бесхозяйные тепловые сети при переходе на индивидуальные источники тепловой энергии жилых домов частного сектора.

- Выполнить замену оставшихся бесхозяйных тепловых сетей.

- Передать отремонтированные сети в аренду МУП «Комэнергоресурс».

Раздел 11. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду.

Отопительные котельные, наряду с тепловыми электростанциями, являются стационарными источниками загрязнения атмосферы; количество вредных выбросов этих предприятий теплоснабжения может составлять более половины (55%) от общего объема выбросов всех промышленных предприятий.

Химический состав выбросов.

Рабочая масса органического топлива состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, серы, влаги и золы. В результате полного сгорания топлива образуются углекислый газ, водяные пары, оксиды серы (сернистый газ, серный ангидрид) и зола. Из перечисленных составляющих к числу токсичных относятся оксиды серы и зола. При высоких температурах в ядре факела топочных камер котлов происходит частичное окисление азота воздуха и топлива с образованием оксидов азота (оксид и диоксид азота). При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться также монооксид углерода CO, углеводороды, CH4, C2H6 и др., а также канцерогенные вещества. Продукты неполного сгорания весьма вредны, однако при современной технике сжигания их образование можно исключить или свести к минимуму.

Котельные установки городов являются лидерами не только по количеству вредных выбросов в окружающую среду, но и по их ядовитому воздействию. Характерные для котельных выбросы - это оксид углерода (именуемый в обиходе угарным газом), диоксид серы, оксиды азота и большое количество сажи (при неправильном процессе сгорания топлива).

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что во избежание экологической катастрофы необходимо уменьшить количество и состав вредных выбросов котельных установок. Для этого необходимо проводить следующие мероприятия:

- своевременная проверка и отладка, как самих котельных агрегатов, (горелок котлов).

- вспомогательного котельного оборудования.

Только при условии полной исправности оборудования, его своевременного ремонта и регулярного профилактического осмотра, возможно, уменьшить вред, наносимый атмосфере города продуктами сгорания.

В последнее время серьезное внимание привлекла проблема изучения канцерогенных веществ, образующихся при неполном сгорании топлива. По своей распространенности и интенсивности воздействия из многих химических веществ этого типа наибольшее значение имеют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и наиболее активный из них – бенз (а) пирен. Максимальное количество бенз (а) пирена образуется при температуре 700 – 800 °C в условиях нехватки воздуха для полного сгорания топлива.

Выбрасываемые в атмосферу из дымовых труб котельных токсичные вещества оказывают вредное воздействие на весь комплекс живой природы, называемый биосферой. Биосфера включает в себя прилегающий к поверхности Земли слой атмосферы, верхний слой почвы и верхние слои водных поверхностей.

Минздравом России установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ПДК называется такая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе на уровне дыхания человека, которая не оказывает на его организм прямого или косвенного воздействия, не снижает его работоспособности, не влияет на его самочувствие. ПДК служит основным критерием санитарно-гигиенической оценки качества атмосферного воздуха. Значения ПДК для основных загрязняющих веществ, выбрасываемых энергетическими предприятиями, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Загрязняющее вещество | Предельно допустимая концентрация*, мг/м3 | Наличие в дымовых газах котельных, работающих на |
| --- | --- | --- |
|  | максимальная разовая | среднесуточная | газе | мазуте | угле |
| Оксид азота NO | 0,4 | 0,06 | + | + | + |
| Диоксид азота NO2 | 0,085 | 0,04 | + | + | + |
| Сернистый ангидрид SO2 | 0,5 | 0,05 | + | + | + |
| Пыль (зола) нетоксичная | 0,5 | 0,15 | – | – | + |
| Летучая зола (при массовой доле CaO 35 %) | 0,05 | 0,02 | – | – | + |
| Монооксид углерода CO | 5 | 3 | + | + | + |
| Сажа (копоть) | 0,15 | 0,05 | + | + | – |
| Пентаоксид ванадия V2O5 | – | 0,02 | – | + | – |
| Сероводород H2S | 0,008 | – | + | + | + |
| Аммиак NH3 | 0,2 | 0,04 | + | + | + |
| Бенз(а) пирен C20H12 | – | 0,1 · 10-5 | + | + | + |

* Максимальная разовая концентрация определяется по пробам, отобранным в течение 20 мин, среднесуточная – за сутки.

В современных производственных и отопительных котельных дымовая труба служит не для создания тяги, а для отвода продуктов сгорания на определенную высоту, при которой обеспечивается рассеивание вредных веществ до допустимых санитарными нормами концентраций в зоне нахождения людей (ПДК).

Для выбора высоты дымовой трубы осуществляют расчет рассеивания вредных примесей в атмосфере, который производится при неблагоприятных метеорологических условиях, а именно при опасной скорости ветра. Под опасной скоростью ветра понимают скорость, при которой концентрация вредных примесей на уровне обитания человека достигает максимальных значений.

Оценка воздействия на окружающую среду - (ОВОС)- специальный документ, который является составной частью ТЭО или детального проекта и направлен на определение характера и степени опасности всех потенциальных видов влияния на окружающую среду и на население предполагаемой к реализации хозяйственной деятельности и на оценку экологических, социальных и экономических последствий осуществления проекта.

ОВОС проводится с целью предотвращения деградации окружающей среды, восстановления, нарушенных в результате хозяйственной деятельности природных систем, обеспечение сбалансированности намечаемой хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий жизни людей, выработке мер, снижающих уровень экологической опасности намечаемой деятельности и служит основой для принятия решений об осуществлении того или иного проекта.

В результате разработки ОВОС определяется степень экологического риска планируемой хозяйственной деятельности. Установление уровня экологического риска основано на выявлении устойчивости природной среды к воздействиям (по отдельным компонентам и экосистеме в целом) в периоды нормального режима эксплуатации объекта и аварийных ситуаций.

Процедура составления и экспертизы ОВОС служат важными элементами обеспечения экологической безопасности в стране

Все котельные Североуральского городского округа построены по проектам. Все проекты прошли экологическую экспертизу ОВОС.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

Требованиями п.  8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями

принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном ООО ЭЦ «Энергобаланс» и предлагаемому к рассмотрению и утверждению документе «Схема теплоснабжения Североуральского городского округа.

Уровень централизованного теплоснабжения достаточно высок: централизованным теплоснабжением охвачено 91 % потребителей тепла в городе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Обеспечение теплом перспективных многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано от системы централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение новых индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованное – от индивидуальных теплогенераторов.

Развитие системы теплоснабжения ГО Североуральск предполагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом предлагается их реконструкция, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, установка оборудования с более высоким КПД и оборудования, обеспечивающего комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городе, повысить надежность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию города, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления города обеспечить содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию.

Список использованных источников

1. Схема территориального планирования Североуральского городского округа.

2. СНиП 23-01-99. Строительная климатология/Госстрой России. Москва 2000

3. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Минэнерго России 2002.

4. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий/Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2003.

5. РД 153-34.0-20.364-00. Методика инфракрасной диагностики тепломеханического оборудования. Раздел 1. Здания и сооружения. РАО «ЕЭС России», ОАО «Фирма ОРГРЭС», 2000.

6. Методика проведения энергетических обследований бюджетных организаций, утвержденной приказом №85 Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.09.2010 №85.

7. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

8. СНиП 2.08.01-85. Пособие по проектированию жилых зданий.

9. Постановление №154 от 22 февраля 2012 года. (О требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения).

10. Федеральный закон № 190 от 26 июня 2010 года.

11. Рекомендации по наладке водяных систем теплоснабжения. - М., БТИ, ОРГРЭС, 1968.

12. Инструкция по эксплуатации тепловых сетей. - М., «Энергия»,   1972.

13. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М., МЭИ, 2001.

14. Методика определения экономического эффекта от наладки гидравлического и температурного режимов работы тепловых сетей коммунально-бытового сектора промышленных предприятий. -  «Белэнергоремналадка», 1976.

15. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник/ В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. – 3-е изд, М.: Стройиздат, 1988.

16. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

17. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.